同环发〔2021〕117号                     签发人：锁国武

关于同心县晓楠粮食购销专业合作社

年产2万吨玉米加工项目环境

影响报告表的审查意见

同心县晓楠粮食购销专业合作社 ：

你单位委托众旺达（宁夏）技术咨询有限公司编制的《同心县晓楠粮食购销专业合作社年产2万吨玉米加工项目环境影响报告表》收悉，经专家进行评审，综合专家意见，意见如下：

- 项目位于同心县河西镇建新村。项目中心坐标为北纬37°7′15″，东经105°47′20″。本项目西侧紧靠344国道，东侧1.5km处为清水河，东、南、西、北侧为部分河西镇建新村村民住宅。本项目占地面积8500m2，建设1条年产20000吨玉米烘干生产线，配备玉米烘干塔、生物质热风炉、圆筒筛分机、装包机、输送带、提升机等设备。项目总投资200万元，其中环保投资20万元，主要用于运营期废气、废水、噪声、固废等防治

项目符合国家产业政策，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，从环境保护的角度分析，同意你单位按照《报告表》中所列的项目建设性质、内容、规模、环境保护措施进行建设。

- 项目在施工期和运营期应重点做好以下工作：

- 严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

2、项目运营期废气主要为原料输送、玉米加工筛分除杂、上料、包装产生的粉尘；生物质热风炉产生的烟气。

原料输送、玉米加工筛分除杂、上料、包装产生的粉尘，经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。

生物质热风炉产生的烟气经布袋除尘器+15m高排气筒处理，须达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值。

原料输送、玉米加工筛分除杂、上料、包装产生未被集气罩收集到的粉尘，应定期洒水降尘，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限制要求

3、项目运营期废水主要为生活污水，生活污水用于厂区抑尘，同时设置一座防渗旱厕，清掏物定期清运至附近农田，废水不外排。

4、项目运营期噪声主要为设备噪声及汽车运输噪声。项目采用低噪声设备，并进行合理布局、基础减振等降噪措施和距离衰减等处理措施，须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

5、项目运营期固体废物主要为生活垃圾和炉渣。生活垃圾和生产垃圾集中收集后定期交于环卫部门处理；生物质热风炉炉渣集中收集后外售。

6、按照报告表要求做好其他环境管理工作。

三、本审查意见只对本《报告表》内容有效，如项目建设性质、内容、地点、规模、工艺、环保措施等发生改变，须重新报批环境影响评价文件。本审查意见自下达之日起五年内未开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后必须按规定进行环保竣工验收，验收合格后方可正式投运。

五、本项目的日常现场环境监督检查工作由吴忠市同心生态环境保护综合执法大队负责。

吴忠市生态环境局同心分局

2021年08月24日

（此件公开发布）

抄送：吴忠市同心生态环境保护综合执法大队

吴忠市生态环境局同心分局                 2021年08月24日印

纸发5份