# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产7500平方米水泥吊顶房生产线建    设项目

建设单位（盖章）：宁夏文丰科技有限公司

编制日期：2021年4月16日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产7500平方米水泥吊顶房生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-640324-41-03-012534 |
| 建设单位联系人 | 孙威 | 联系方式 | 13519214595 |
| 建设地点 | 宁夏 省（自治区）吴忠市同心县（区）王团镇乡（街道）沟南村00号（具体地址） |
| 地理坐标 | （**度**分**秒，**度**分**秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55、石膏、水泥制品及类似制品制造302中的水泥制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-640324-41-03-012534 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 4.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8660 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017）及第1号修改单中C3021水泥制品制造，项目不属于国家《市场准入负面清单》（2020年版）中负面清单项目，也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，因此属于允许类项目。 综上所述，与该区域相关规划要求不冲突，符合地方及国家产业政策的要求。 选址合理性分析 项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇沟南村00号，根据建设单位提供的国土证（海国用（土）第000033号），项目用地为工业用地，本项目用地原使用者为同心县冶炼制品厂，现同心县冶炼制品厂已拆除，目前马如山是同心县冶炼制品厂土地拥有人。土地证明文件见附件三，租用合同见附件七。项目所在区域环境质量状况良好。项目建设场地地表起伏小，地势较为平坦，建设场地属于工业用地，场地无不良地质现象。场地土建施工过程中，建设范围仅限于现有场地所在区域，其它诸如原材料、燃料、动力、交通运输等条件充足。并且根据对厂址周围居民进行的调查结果可知，周边居民对于水泥厂的生产运行表示没有异议，均支持本项目的建设，并签订了承诺书，承诺书见附件五。因此，从环保角度考虑，本项目选址合理，满足相关环保要求。 3、“三线一单”管理要求的符合性 项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”对照分析预判情况 序号 类别 对照分析 项目是否满足要求 1 生态保护红线 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇沟南村00号，项目用地属于工业用地，由海原县土地局批准。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，符合生态保护红线要求。 是 2 环境质量底线 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、声等环境质量能够满足要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。 是 3 资源利用上线 本项目生产过程中不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 是 4 环境准入负面清单 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中及其修改单中的C3021水泥制品制造，根据国家《市场准入负面清单》（2020年版），本项目不属于负面清单项目，符合国家及地方产业政策；项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。 是 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目地理位置 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇沟南村00号，北侧为亨泰水泥厂，南侧、西侧为居民区，东侧为营业房，项目中心位置坐标为东经**度**分**秒，**度**分**秒。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、建设内容及规模 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇沟南村00号，总占地面积面积8660平方米，项目具体工程组成情况详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号 类别 项目 主要设施及工程特征 1 主体工程 拌和站 占地面积150平方米，位于厂区中部 烘干房 占地面积160，位于厂区南部 悬辊车间 占地2000平方米，位于厂区南部，主要用于水泥的搅拌以及浇注 制网车间 占地2000平方米，位于厂区西南部，主要用于制作钢筋网 2 储运工程 原料库（棚） 占地面积1000平方米，位于厂区东部，主要用于储存沙、石原料 成品堆放区 位于厂区东部，占地面积556.78平方米，主要用于堆放水泥吊顶房成品 水泥筒仓 在厂区悬辊车间北侧，主要用于储存粉状水泥 粉煤灰筒仓 在厂区悬辊车间北侧，主要用于储存粉煤灰 3 辅助工程 办公用房 位于办公区西部，占地面积270平方米为吊装房结构 职工宿舍 位于办公区西北部，占地面积200平方米，为吊装房结构 门卫室 位于办公区东部，占地面积20平方米，为吊装房结构 4 公用工程 给水 本项目工业用水由水车供给，生活用水依托民宅 排水 本项目排放废水依托厂外公共厕所 供电 供电电源接自当地供电局电网，经变压后引入厂区变配电室 供暖 本项目采用电锅炉供暖 5 环保工程 施工期 防治措施 洒水降尘，固废清运 运营期 废气防治设施 车间内安装排风扇，加强通风，在搅拌工序（一套）+15m高排气筒和粉煤灰筒仓与水泥筒仓（一套）+15m高排气筒安装脉冲袋式除尘器。 废水防治设施 本项目排放废水依托厂外公共厕所 噪声防治设施 选用低噪声生产设备，噪声较大设备适当采取减震措施；距离衰减等降噪措施。 固废防治设施 钢筋边角料、废料收集后售卖；水泥吊顶房残次品、边角料暂存于一般固废暂存区，定期售卖 地下水污染防治措施 厂房地面均已采取水泥硬化；厂内道路采取地面硬化措施 3、平面布局合理性分析 本项目厂区平面布置分区明显，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求，拌和站，位于厂区中部，占地面积150平方米，烘干房位于厂区南部，占地面积160平方米，悬辊车间位于厂区南部，占地2000平方米，制网车间位于厂区西南部，占地面积2000平方米，原料库(库)位于厂区东部，占地1000平方米，成品堆放区位于厂区东部、占地556.78平方米，办公用房位于办公区西部，占地270平方米，职工宿舍位于办公区西北部，占地200平方米。各生产设备按项目工艺进行布设，方便工序衔接，使加工过程变得顺畅，有效的提高了工作效率，厂房中间为运输通道，方便运输车辆的出入，尽可能缩短工艺路线，减少厂内货物运输距离，降低成本和工程造价。因此，从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。 4、主要生产设备及生产产品 表2-2 主要生产设备一览表 序号 名称 数量 备注 1 小型钢筋矫直机 1台 / 2 弯框机 1台 / 3 弯曲机 1台 / 4 切断机 1台 / 5 装载机 1台 50t 6 搅拌装置 1台 JS750型 7 多种模具 3套 / 8 布料机 1台 PLD-1200 9 气泵 1台 / 10 切割机 1台 / 11 外运车辆 5辆 / 12 振动棒 3台 / 13 航吊 1台 80t 14 电锅炉 1座 0.5t 15 吊车 1台 32t 16 水泥筒仓 1座 50t 17 粉煤灰筒仓 1座 50t 表2-3 本项目主要产品一览表 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 水泥吊顶房 吨/年 5817 总共7500m2，共300间房子 5、原辅材料及物料平衡 表2-4 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水泥 吨/年 1350 利用筒仓储存 2 砂料 方/年 1680 粒径0.5mm-1mm，2518.30598吨/年 3 石料 方/年 1800 大约3060吨/年 4 粉煤灰 吨/年 225 利用筒仓储存 5 钢筋 吨/年 300 / 表2-5 物料平衡表 单位：t/a 序号 投入物料 投料量 产出物料去向 产出量 1 水泥 1350 产品 水泥吊顶房 5814 2 砂料 2518.30598 水泥吊顶房残次品、边角料 1628 钢筋边角料废料 6 3 石料 3060 进入大气 搅拌合水泥粉煤灰筒仓产生粉尘 5.30598 4 粉煤灰 225 钢筋 300 合计 7453.30598 合计 7453.30598 6、工作制度及定员 工作制度：本项目年工作为330天，每天8小时。 劳动定员：本项目劳动定员30人，管理人员3人，劳动人员27人。 7、公共工程 （1）给水 本项目用水主要为工作人员生活用水、抑尘清洗洒水、工程用水和蒸汽锅炉用水，生活用水由民宅提供，工业用水由水车供给。 生活用水：主要为工作人员日常办公生活用水，劳动定员30人，年工作330天。参照《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发“宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知”宁政办规发（2020）20号》中机关、企事业管理机构和社会团体用水，办公生活用水定额按25t/人·年计，则生活用水量为750t/a。 抑尘清洗用水：根据料场面积及物料堆存情况，厂区抑尘用水量为2m3/d（660m3/a）,该部分水降尘后，自然蒸发。 工程用水：工程用水包括生产用水和养护用水，生产用水指生产水泥吊顶房混合水泥等原料所消耗的水量，生产用水用量为1.727t/d（570t/a）。养护用水指项目水泥制品需要洒水养护，根据企业提供资料养护用水1m3/d（330t/a）。工程总用水量为900t/a，产生废水自然蒸发，不外排。 蒸汽锅炉用水：本项目使用的蒸汽锅炉（0.5t/h），主要用于成型之后的烘干工序，项目锅炉采用离子交换树脂软水制备系统，软水制备效率为90％。每天运行4小时，锅炉年运行时间1320h，实际蒸汽冷凝水循环量为660t/a，该蒸汽冷凝水循环使用，冷凝损失约占蒸汽循环量的5％，由此估算锅炉蒸汽冷凝水损失量为33t/a，即0.1t/d。 本项目锅炉定期会排放污水，根据企业提供资料，每天污水排放量为5kg，即为0.005t/d（1.65t/a），产生的废水利用沉淀池沉淀后用于厂区抑尘。 本项目锅炉用水主要用于补充蒸汽冷凝损失水（0.1t/d,33t/a）和定期排污用水（0.005t/d，1.65t/a），根据软水制备效率为90％，上述锅炉补充新鲜水总计0.1166t/d（38.5t/a）。 （2）排水 本项目抑尘清洗用水、工程用水自然蒸发，不外排，生活污水由厂外公共厕所收集。产生废水主要是锅炉废水和纯水制备废水。 生活污水：生活污水约占生活用水的80％，则生活污水为600t/a，排至厂外公共厕所。 锅炉定期排放污水：总排放量为1.65t/a（0.005t/d），产生的废水利用沉淀池沉淀后用于厂区抑尘,。 软水制备废水：软水制备效率为90％，制备的软水全部用于蒸汽锅炉，软水制备废水为3.85t/a（0.0116t/d）。软水制备废水属于清洁废水，可直接用于厂区抑尘。 表2-6 本项目生活废水产排情况一览表 项目 年用水量（t/a） 废水年排放量（t/a） 生活用水 750 600 抑尘用水 660 / 工程用水 900 / 锅炉用水 38.5 1.65 软水制备用水 即锅炉用水 3.85 总计 2348.5 605.5 图2-1 本项目水平衡图（单位t/a） 供电 生活、生产用电由王团镇供电所供给。 （4）供暖 该项目供暖由电供暖。 环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资为14，占总投资的4.6％，主要用于废气、噪声、废水、固体废物防治等，具体环保投资见下表： 表2-7 环保投资一览表 类别 防治措施 环保投资（万元） 施工期 废气、固废防治 洒水降尘；固废清运 0.2 运营期 废气防治 在搅拌装置卸料口安装脉冲袋式除尘器+15m高排气筒；在粉煤灰和水泥筒仓安装一台脉冲袋式除尘器+15m高排气筒；设置半封闭厂房，厂区地面硬化，洒水降尘 12 噪声防治 采取低噪设备、隔声、加装减振垫等降噪措施。 0.5 废水防治 设置沉淀池一座 0.2 固废防治 生活垃圾 分类垃圾收集箱 0.1 一般固废 集中收集暂存于暂存于一般固废暂存区，定期售卖 1 合计 14 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 项目水泥制品工艺流程及产污环节： 图2-2水泥制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 搅拌：按混凝土配合比要求，将所需用量的河沙、石子用铲车运送至搅拌机，水泥、粉煤灰利用全封闭输送带输送，生产用水由水车供水，抽送至搅拌机中，进行搅拌，投料和搅拌的过程有粉尘和机械噪声产生。 浇注成型：将外购的钢筋骨架放置在模具内，然后将搅拌好的混凝土投入模具。本项目的钢筋网是利用钢筋手工捆绑，使其成为钢筋网。 脱模：将模具拆除，再用特制的清理模具槽的工具进行清理，产生的部分次品经人工修复修补，其余次品随边角料一同售卖。 烘干：在烘干房中，对水泥制品进行烘干，去除物料表面及内部的水分。 养护：为防止产品的开裂对产品定期洒水进行养护。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设地点为宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇沟南村00号，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 本次环境空气质量现状评价资料引用《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中吴忠市空气质量状况的数据，。具体数据见表3-1。 表3-1 空气质量状况一览表 单位：μg/m3 评价 因子 评价时段 现状浓度 标准限值 占标率 超标倍数 达标 情况 μg/m3 μg/m3 % SO2 年平均浓度 16 60 0.26 0 达标 日平均浓度 36 150 0.24 0 达标 NO2 年平均浓度 28 40 0.7 0 达标 日平均浓度 53 80 0.66 0 达标 PM10 年平均浓度 82 70 1.17 0.17 超标 日平均浓度 204 150 1.36 0.36 超标 PM2.5 年平均浓度 32 35 0.91 0 达标 日平均浓度 73 75 0.97 / 达标 CO 日平均浓度 1.0 4 0.25 0 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 145 160 0.91 / 达标 由表3-1可知，吴忠市2019年SO2、NO2、O、CO和PM2.5能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10未达到环境质量二级标准，原因是空气中沙尘含量过多。 2 地表水环境质量现状 本项目评价区域主要地表水体为清水河，本项目地表水环境质量数据引用《2019年宁夏回族自治区环境质量报告书》中清水河王团镇断面的监测数据，来评价本项目所在区域的地表水环境质量，清水河位于本项目西南侧0.545km处，清水河水环境质量情况见表3-2。 表3-2 地表水环境质量一览表 单位mg/L 监测 项目 GB3838-2002 Ⅳ类标准(GB3838-2002)Ⅳ类标准 样品数 最大值 最小值 平均值 超标率（%） 最大超标倍数 PH 6～9 12 8.4 6.9 7.9 0 / 溶解氧 ≥3 12 13 6.1 9.3 0 / 高锰酸盐指数 ≤10 12 7.7 2.2 4.1 0 / 化学需氧量 ≤30 12 30.0 9.0 19.1 0 / 生化需氧量 ≤6 12 1.9 1.1 1.4 0 / 氨氮 ≤1.5 12 0.53 0.03 0.18 0 / 挥发酚 ≤0.01 12 0.0018 0.0002 0.0008 0 / 石油类 ≤0.5 12 0.02 0.01 0.01 0 / 汞 ≤0.001 12 0.00005 0.00002 0.00003 0 / 铅 ≤0.05 12 0.002 0.001 0.0011 0 / 总氮 ≤1.5 12 30.90 8.35 16.99 100.0 20.6 总磷 ≤0.3 12 0.24 0.02 0.134 0 / 铜 ≤1.0 12 0.001 0.0005 0.0006 0 / 锌 ≤2.0 12 0.05 0.03 0.03 0 / 氟化物 ≤1.5 12 1.86 1.06 1.43 33.3 1.2 硒 ≤0.02 12 0.0174 0.0002 0.0049 0 / 砷 ≤0.1 12 0.009 0.0009 0.0046 0 / 镉 ≤0.005 12 0.0005 0.0001 0.0001 0 / 六价铬 ≤0.005 12 0.012 0.002 0.005 0 / 氰化物 ≤0.2 12 0.003 0.001 0.001 0 / 阴离子表面活性剂 ≤0.3 12 0.16 0.03 0.07 0 / 硫化物 ≤0.5 12 0.012 0.003 0.004 0 / 监测结果表明：清水河除总氮、氟化物其他污染物均达到《环境质量地表水标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 3 声环境质量现状 (1)监测点位：根据厂址周围的环境现状，在南侧、西侧居民区分别布设1个监测点，共2个监测点。 (2)监测内容、监测时间及频次：厂界外噪声(等效连续A声级Leq)，连续监测2天，每天监测2次，昼间(10:00~12:00)、夜间(22:00~23:00)各一次。本项目噪声监测布点图见附图2周边环境及噪声点位示意图。 图3-1 噪声监测点位图 (3)监测结果统计与评价 本项目敏感点现状噪声委托融拓（宁夏）环保科技有限公司进行监测，监测时间为2021年4月29日~2021年4月30日，连续监测两天，每天昼夜各一次，监测报告见附件八。环境噪声监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位编号 监测位置 昼间 昼间 夜间 夜间 4月29日 4月30日 4月29日 4月30日 1#厂区南 南侧居民区 52 55 41 43 2#厂区西 西侧居民区 50 54 42 40 2类标准 60 60 50 50 （4）声环境现状评价结果 采用与评价标准值比较的方法，对评价范围内声环境质量现状作出评价。由表3-3可知，本项目所在地南侧和西侧居民区均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于吴忠市同心县王团镇。项目中心位置坐标为东经**°**′**″、北纬**°**′**″。根据现场踏勘，本项目厂址内无自然保护区、饮用水源地保护区、珍惜动植物资源、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感目标，主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 环境空气 1#居民区 居住区，70人 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》及2018年修改单二级标准 西北侧 368 2#居民区 居住区，30人 西侧 24 3#居民区 居住区，40人 南侧 30 4#居民区 居住区，80人 东南侧 310 5#居民区 居住区，60人 东南侧 144 6#营业房 居住区，15人 东侧 94 地表水环境 / 清水河 地表水体 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准 西侧 476 声环境 / 2#居民区 居住区，30人 厂区执行2类/办公区靠近公路执行4a类 西侧 24 / 3#居民区 居住区，40人 南侧 30 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值如表3-5，有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。 表3-5 水泥工业现有与新建企业大气污染物排放限值 单位mg/m3 生产过程 生产设备 排气筒排放限值（mg/m3） 无组织排放限值（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 20 0.5 2、噪声 运营期南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其标准限制见表3-7。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间 夜间 60dB(A) 50dB(A) 声环境功能区类别2类 70dB(A) 55dB(A) 声环境功能区类别4类 3、固废排放标准 项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 废水 施工期的废水主要是施工人员的生活污水，施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD、和SS。可以利用厂区外公共厕所进行处理。 废气 ①施工机械废气 主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOx等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。且拟建工程场址地形平坦，有利于施工期废气的扩散。 ②扬尘 主要为施工机械（挖掘机、运载车辆等）运行时产生，在施工过程中，施工单位必须严格按照相关规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响。为此，施工单位应采取以下措施： a.施工现场采用半封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； b.要求施工单位文明施工，定期对施工地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。 c.施工现场运输道路采用硬化路面，自卸车、垃圾车、垃圾运输车等车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫； d.风速为五级以上天气应对易产生扬尘的施工项目停止施工； e.建设单位应建立严格的监管制度，保证上述措施的严格执行。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防止措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 噪声 施工期噪声主要为施工产生的间歇性人为噪声及电锯、切割机、冲击钻和设备敲打等产生的机械噪声，声源强度在75-90dB之间。各种机械噪声值见下表： 表4-1施工机械设备的噪声源强 序号 名称 单台设备噪声级dB(A) 数量（台） 1 电锯 90 1 2 冲击钻 85 1 3 挖掘机 78 1 4 设备撞击 76 / 5 挖掘机 82 1 6 卡车 75 3 为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，项目在施工期必须采取以下措施： a.加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间不允许施工扰民。 b.降低施工设备噪音：尽量采取低噪声设备；对动力机械、设备加强定期检修、养护； c.降低人为噪音：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业； d.建立声屏障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立单面声障。 固体废物 项目产生垃圾包括施工人员生活垃圾及建筑垃圾。 建筑垃圾包括运输弃土、废建筑材料，直接影响周围的环境景观质量，施工单位应采取以下防止措施： a.遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填； b.运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布； c.建筑废物在施工现场的金属要及时回收； d.施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石要定点堆放； e.建筑垃圾不得随意倾倒。 生活垃圾应定点收集，交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目大气污染物主要为搅拌装置产生粉尘、输送和堆场粉尘、粉煤灰产生粉尘以及汽车扬尘。 4-2 污染源治理设施排放情况一览表 产污环节 产污种类 排放形式 治理设施 排放量 排放速率 排放浓度 搅拌装置产生粉尘 颗粒物 有组织 在卸料口安装脉冲袋式除尘器（一台）+15m高排气筒 0.0116t/a 0.0044kg/h 0.22mg/m3 颗粒物 无组织 设置半封闭厂房，洒水降尘 0.0058t/a 0.0022kg/h / 粉煤灰和水泥筒仓产生粉尘 颗粒物 有组织 粉煤灰和水泥筒仓共用一台脉冲袋式除尘器收集粉尘（一台）+15m高排气筒。 0.004242t/a 0.001606kg/h 0.08mg/m3 输送粉尘和 堆场粉尘 颗粒物 无组织 无 少量 / / 汽车扬尘 颗粒物 无组织 道路硬化，定期道路清扫，洒水降尘 少量 / / ①搅拌装置产生粉尘 各种物料进入搅拌站时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的粉料。虽由于水的加入在一定程度上可抑制粉尘的产生，但在水泥、粉煤灰及砂石料等落料的过程中是会有一定的粉尘产生。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其它水泥类似制品制造），物料混合搅拌过程中产生的粉料按照0.523kg/t，产品总量7442t/a。则搅拌粉尘产生量为3.892t/a。本项目粉尘由收尘管收集后进入1套脉冲袋式除尘器（处理风量20000m3/h，过滤风速0.8-1.2m/min）+15m高排气筒进行处理。项目搅拌机位于搅拌站中，搅拌站整体由板房密闭，收尘效率可达99.5%，风机风量为20000m3/h，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》水泥制品制造行业袋式除尘效率取99.7%。搅拌工序年工作2640h，有组织颗粒物排放量为0.0116t/a、有组织排放速率为0.0044kg/h，有组织排放浓度为0.22mg/m3。无组织排放的搅拌粉尘约0.019t/a，由于设置半封闭厂房，洒水降尘，约70%可沉降在封闭水泥制品车间内，剩余30%无组织排放，无组织排放量为0.0058t/a、排放速率为0.0022kg/h。 ②粉煤灰和水泥筒仓产生粉尘 本项目粉煤灰和水泥储存在封闭的筒仓内，只在上料、卸料工序产生粉尘，筒仓顶部已安装脉冲袋式除尘器+15m高排气筒，风机风量为20000m3/h（处理风量20000m3/h，过滤风速0.8-1.2m/min），根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其它水泥类似制品制造）物料输送储存的颗粒物的产污系数为0.19。由于是封闭筒仓，所以不产生无组织排放，产品总量为7442t/a，颗粒物产生量为1.41398t/a，100%为有组织排放，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其它水泥类似制品制造），有组织处理效率为99.7％，排放率为0.3％，排放量为0.004242t/a，排放速率为0.001606kg/h,排放浓度为0.08mg/m3。 ③输送粉尘和堆场粉尘 本项目生产的原料主要是水泥、石料、砂料、粉煤灰，其中水泥和粉煤灰的输送方式为封闭式管道输送，不产生粉尘；石料、砂料属于大颗粒物料，大颗粒物料粉尘产生量很小，可以忽略不计。 ④汽车扬尘 本项目使用外运车,由于已采用道路硬化，并定期道路清扫，洒水降尘因此产生扬尘较小。 本项目中搅拌装置产生粉尘、输送粉尘、堆场粉尘粉煤灰产生无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的排放限值，监测点位为厂界四周，监测因子为颗粒物，根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2018），水泥为无组织废气排放较重的污染源，所以监测频次1次/季度。搅拌装置脉冲袋式除尘器和粉煤灰顶仓脉冲袋式除尘器产生有组织颗粒物执行《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（GB16297-1996）中的排放限值，监测点位为搅拌装置脉冲袋式除尘器和粉煤灰及水泥脉冲袋式除尘器进出口，监测因子为颗粒物，监测频次为两年一次。大气污染源监测计划如下表。 废气排放口基础信息： 废气排放口情况见下表。 表4-3 废气排放口情况一览表 名称 编号 高度m 内径m 温度℃ 类型 地理坐标 1#排气筒 DA001 15 0.6 25 一般排放口 E:105.9733 N:36.8987 2#排气筒 DA002 15 0.6 25 一般排放口 E:105.9731 N:36.8989 达标排放及影响分析： 本项目建设地点位于宁夏吴忠市同心县王团镇沟南村00号，根据《2019年宁夏生态环境公报》公开的区域环境空气质量数据，除PM10因天气原因造成空气中沙尘含量过多导致超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求；本项目500m内无自然保护区、风景名胜区，保护目标为周边居民，经调查周边居民对该项目无异议。本项目营运期排放的主要污染物为粉尘，其中有组织粉尘经除尘设施处理后高空排放，厂区无组织粉尘采取设置半封闭厂房、洒水降尘以及道路硬化等措施处理后，均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的排气筒排放限值与无组织排放限值要求，对周边环境影响较小。 本项目在搅拌工序安装一台脉冲袋式除尘器，在水泥和粉煤灰筒仓安装一台脉冲袋式除尘器，共2台脉冲袋式除尘器，处理后经过15m高排气筒排放，排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的排气筒排放限值与无组织排放限值要求。 监测要求及排放标准： 本项目废气监测计划及排放标准见下表。 4-3大气污染源监测计划 序号 监测点位 监测因子 监测频次 标准 1# 厂界四周 无组织颗粒物 1次/季度 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 2# 粉煤灰及水泥筒仓脉冲袋式除尘 有组织颗粒物 两年一次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 3# 搅拌装置脉冲袋式除尘器 有组织颗粒物 两年一次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 非正常工况分析 ①非正常工况类型 非正常工况主要是指设备开、停、检修和一般性事故时的污染物排放，对本项目的生产过程来说，一般检修不会增加污染物的排放。本项目非正常工况主要为废气处理装置出现故障，处理效率达不到设计处理效率的情况，本着最不利原则，取废气处理系统发生故障停止运行，污染物未进行治理直接排放，即处理效率0%作为非正常工况。本项目运营期定期对设备的运行情况进行检查，并进行保养和维护，确保设备稳定运行。一旦发生非正常工况，可以立即停止作业，并及时进行检修。根据经验，从发生故障到发现并停止生产作业需要约30分钟。 4-4 大气污染物非正常工况排放情况表 产污环节 污染物名称 治理措施 非正常工况原因 发生频次 次/年 单次持续时间 应对措施 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 搅拌装置产生粉尘 颗粒物 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 发生故障停止运行 1 30min 停止作业、进行检修 73.33 0.0000022 水泥及粉煤灰筒仓产生粉尘 颗粒物 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 26.775 0.000000803 注意事项 为保证脉冲袋式除尘器正常运行应注意以下事项： a、严格控制进入除尘器的烟气温度；（允许连续使用温度＜120℃，烟气温度低于零度时，需增设保温加热装置壳体）； b、根据生产工艺的要求控制引风机的入口压力； c、机械传动部分定期注入润滑油，更换易损件； d、电磁肪冲阀每三个月清洗一次，如有脏堵及时清理，更换易损件； e、压缩空气的油水分离器、储气罐、气包每班排污一次； f、半年检查一次滤袋，如有破损或油污应及时更换或清洗。 治理措施可行性分析 表4-5 废气治理措施及可行性 产污环节 污染物名称 治理措施 收集效率％ 处理效率％ 是否为可行性技术 可行依据 搅拌装置产生粉尘 颗粒物 在卸料口安装脉冲袋式除尘器（一台） 99.5％ 99.7％ 是 《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》 粉煤灰和水泥筒仓产生粉尘 颗粒物 粉煤灰和水泥筒仓共用一台脉冲袋式除尘器收集粉尘（一台）。 100％ 99.7％ 是 2、废水 本项目产生主要废水分为生活废水、抑尘清洗洒水、工程用水和锅炉用水。 生活废水 本项目劳动定员为30人，参照《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发“宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知”宁政办规发（2020）20号》中机关、企事业管理机构和社会团体用水，办公生活用水定额按25m3/人·年计，则生活用水量为750m3/a。生活污水按用水量的80%计，生活污水排水量为600m3/a。 （2）抑尘清洗洒水 根据料场面积及物料堆存情况，厂区抑尘用水量为2m3/d（660m3/a）,该部分水降尘后，自然蒸发。 （3）工程用水 工程用水包括生产用水和养护用水，生产用水指生产水泥吊顶房混合水泥等原料所消耗的水量，生产用水用量为1.727m3/d（570t/a）。养护用水指项目水泥制品需要洒水养护，根据企业提供资料养护用水1m3/d（330m3/a）。工程用水产生废水自然蒸发，不外排。 锅炉废水 本项目利用蒸汽锅炉，定期会排放污水，根据企业提供资料，每天污水排放量为5kg，即为0.005t/d（1.65t/a），产生的废水利用沉淀池沉淀后用于厂区抑尘。 软水制备废水 软水制备废水：软水制备效率为90％，制备的软水全部用于蒸汽锅炉，软水制备废水为3.85t/a（0.0116t/d）。软水制备废水属于清洁废水，可直接用于厂区抑尘。 3、噪声 本项目主要噪声源来自于搅拌装置、小型钢筋矫直机、弯框机、弯曲机、切断机、装载机、布料机、气泵、切割机、外运车辆、振动棒、起重机、电锅炉。 表4-2项目声源噪声级 序号 名称 数量 噪声值 治理措施 排放强度 1 小型钢筋矫直机 1台 80 设车间内、厂房隔音设置减震垫 60 2 弯框机 1台 67 47 3 弯曲机 1台 67 47 4 切断机 1台 85 65 5 装载机 1台 70 50 6 搅拌装置 1台 72 52 8 布料机 1台 73 53 9 气泵 1台 66 46 10 切割机 1台 85 65 11 外运车辆 5辆 80 50 12 振动棒 3台 80 50 14 吊车 1台 80 60 15 电锅炉 1座 75 55 16 航吊 1台 85 65 本项目噪声源排放噪声经车间内、厂房隔音设置减震垫的减震措施可以达到排放限值。 噪声防治措施合理性分析：为了进一步减少对周边环境的影响，建设单位拟采用一系列措施，具体如下：①合理布局生产车间的高噪声设备的位置，尽量放置在远离敏感点一侧，且隔间墙体需选用吸声材料；②优先选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、隔音和减振等措施，如在生产设备与车间地面之间安装弹簧或弹性减震器，在生产车间窗户安装隔声窗等；③合理安排生产车间工作时间，通过生产车间墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。 通过采取上述措施后，预测结果可见项目厂界噪声排放及敏感点预测一览表4-3。 表4-3项目厂界噪声排放及敏感点预测一览表 噪声源 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 南侧居民区 西侧居民区 厂区 贡献值 51 42 44 55 34 32 现状值(昼间) / / / / 55 54 预测值 51 42 44 55 55 54 评价标准 厂界南、西、北执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A）；东厂界执行4类标准（昼间）≤70dB(A）。敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A）） 由上表可知，经采取措施并距离衰减后，项目南、西、北厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）4类标准要求，项目周边敏感点能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 监测计划： 本项目可在厂界外四周1m处布点，共4个点，厂界西、南、北侧布点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界东侧执行4类标准，监测频次为1次/季度，每次2天。 表4-3 噪声监测计划 实施阶段 检测内容 监测时间及频次 监测地点 监测项目 标准 运营期 噪声 每季度昼间监测1次 南部靠近3#居民区 Leq 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 运营期 噪声 每季度昼间监测1次 西部靠近2#居民区 Leq 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 运营期 噪声 每季度昼间监测1次 厂界西、南、北侧 Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 运营期 噪声 每季度昼间监测1次 厂界东侧 Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 4、固体废物 ①生活垃圾 本项目职工人数为30人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则年产生量约4.95t/a，收集后交环卫部门处理。 ②水泥吊顶房残次品及废料 根据企业提供资料，每年产生废料1628t。暂存于一般固废暂存区，定期售卖 ③钢筋边角料 根据企业提供资料，每年生产产生钢筋边角料为6t。暂存于一般固废暂存区，定期售卖。 ④废离子交换树脂 本项目软化水制备设备会产生废离子交换树脂，离子交换树脂一年更换一次，产生量约0.01t/a，更换时由厂家直接带走，不在厂内储存。 该项目产生固体废物影响结论：项目固废均得到有效处置，不会对外环境产生影响。 表4-4项目工程固体废物产生及排放情况 固废名称 生产环节 性质 产生量 处置方式 生活垃圾 / 一般固物 4.95t/a 设置分类垃圾收集箱，定期交环卫部门处理 水泥吊顶房残次品及废料 脱模 1628t/a 水泥吊顶房残次品、边角料低价售卖，用于乡镇基础建设垫料 钢筋边角料 钢筋网 6t/a 钢筋边角料、废料收集后售卖； 废离子交换树脂 软水制备 0.01t/a 由厂家直接带走，不在厂内储存 6、生态影响分析 本项目须严格执行本环评提出的各项污染措施，保证运营后废气、废水、噪声能达标排放，固体废物得到合理妥善处置，不会造成区域内生态环境的严重恶化，对周围环境的影响较小。本项目所在区域用地性质为工业用地，没有改变用地使用功能，对周围生态环境影响较小。 土壤环境影响分析 本项目土壤污染源主要为水泥和粉煤灰，污染物类型为物理污染物，污染途径主要通过搅拌粉尘、输送粉尘和堆场粉尘沉落到地面造成，可通过洒水降尘的方式减少粉尘对厂区外的土壤造成污染，厂区内的地面与道路采取地面硬化的防范措施。由于本项目不存在污染土壤的污染物，对周边土壤污染较小。 8、地下水环境影响分析 本项目属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于第60条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”报告表，地下水环境影响评价类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌装置 | 搅拌粉尘 | 设置半封闭厂房，在卸料口安装脉冲袋式除尘器（一台）+15m高排气筒，在厂房内洒水降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）有组织排放限值 |
|  | 输送粉尘和原料堆场 | 输送粉尘 堆场粉尘 | 设置半封闭厂房，在厂房内洒水降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值 |
|  | 粉煤灰筒仓 | 上料、卸料粉尘 | 在仓顶安装脉冲袋式除尘器+15m高排气筒收集粉尘（一台） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）有组织排放限值 |
|  | 运输汽车 | 汽车扬尘 | 在厂房内和厂区内采用地面硬化，道路定期清扫、洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 依托厂区外公共厕所 | / |
|  | 锅炉 | 锅炉定期排放污水 | 利用沉淀池沉淀后用于厂区抑尘 | / |
|  | 软水制备 | 软水制备废水 | 属于清洁废水、用于厂区抑尘 | / |
| 声环境 | 厂内机器及车辆产生噪音 | 等效声级 | 基础减震，厂房隔声 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公用房 | 一般固废 | 生活垃圾 | 设置分类垃圾收集箱，定期交环卫部门处理 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)。 |
|  | 厂房 |  | 水泥吊顶房残次品及废料 | 水泥吊顶房残次品、边角料低价售卖，用于乡镇基础建设垫料 |  |
|  |  |  | 钢筋边角料 | 钢筋边角料、废料收集后售卖 |  |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | 更换时由厂家直接带走，不在厂内储存 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面均已采取地面硬化，厂区内道路采取道路地面硬化措施。 |
| 生态保护措施 | 本项目须严格执行本环评提出的各项污染措施，保证运营后废气、废水、噪声能达标排放，固体废物得到合理妥善处置，不会造成区域内生态环境的严重恶化，对周围环境的影响较小。本项目所在区域用地性质为工业用地，没有改变用地使用功能，对周围生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用。建设单位在逐项落实项目报告表中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，保证各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 搅拌工序有组织颗粒物 及粉煤灰储存有组织颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.015842 | 0 | 0.015842 | +0.015842 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | +4.95 |
|  | 水泥吊顶房残次品及废料 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 1628 | +1628 |
|  | 钢筋边角料 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

堆场扬尘

噪声、粉尘

水蒸气

砂料、石料、粉煤灰

养护

浇注成型

脱模

烘干

搅拌

水泥、水

成品

次品、边角料

利用蒸汽锅炉

钢筋网

图例

噪声监测点位

2#

1#