# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：     同心县八方建材有限公司

煤矸石资源化综合利用项目

建设单位(盖章)：  同心县八方建材有限公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同心县八方建材有限公司煤矸石资源化综合利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-640324-04-01-115500 |
| 建设单位联系人 | 杨开录 | 联系方式 | 13895260222 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县丁塘镇八方村 |
| 国民经济行业 类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选；N7723固体废物治理；C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目行业类别 | 6.烟煤和无烟煤开采洗选061；103.一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用；56.砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 同心县发展和改革局 | 项目审批(核准/备案)文号 (选填) | / |
| 总投资(万元) | 2563.52 | 环保投资 (万元) | 157.00 |
| 环保投资占比(%) | 6.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地(用海) 面积(m2) | 132300.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性 分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县丁塘镇八方村，根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》(宁政发〔2018〕23号，2018年6月30日)，项目不在宁夏回族自治区生态保护红线范围内，相对位置关系见图1-1。 ⑵环境质量底线 ①环境空气 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》，2020年同心县除PM10、PM2.5外，其余常规污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。项目所在区域属于颗粒物不达标区，颗粒物超标原因为评价区气候干燥，多风沙所致。 本项目设置1条洗煤生产线和1条烧结砖生产线，建成运营后产生的废气污染物经相应措施治理后均可达标排放，且可减量替换原有机砖厂，其中颗粒物排放量减少0.15t/a、二氧化硫排放量减少15.91t/a、氮氧化物排放量减少12.73t/a。因此，项目建设对周边大气环境影响较小，不会改变周边的大气环境质量现状。 ②地表水 根据《宁夏回族自治区环境质量报告书(2019年)》，2019年清水河王团市界断面水质监测时，除总氮、氟化物外，其他22项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准限值，总氮和氟化物超标主要是评价区气候干燥，降水量少而蒸发量大，流域生态流量小，稀释自净能力差，水体本底值较高所致。 本项目设置1条洗煤生产线和1条烧结砖生产线，建成运营后产生的废水均回用不外排，因此，项目建设对清水河水质无影响。 ③声环境 根据声环境现状监测结果分析，项目厂界四周以及声环境保护目标八方村农户处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 根据噪声影响预测结果分析，项目建成运营后采取减振、隔声等降噪措施，厂界处昼、夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值；声环境保护目标八方村农户处昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 结合上述分析，项目建设对周围环境影响较小，不会降低当地的环境功能。 ⑶资源利用上线 项目投入正常运营后，主要能耗为新鲜水和电能，较区域用量较少，不触及资源利用上线，项目建设不会突破同心县的资源利用上线。 ⑷生态环境准入清单 本项目所在区域生态环境准入清单见表1-1所示。 表1-1 生态环境准入清单 序号 法律、法规、政府文件等 是否属于 1 属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中淘汰类、限制类项目 不属于 2 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目 不属于 3 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 不属于 4 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目 不属于 因此，本项目属于生态环境准入建设项目。 2、项目与自治区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(宁政发〔2020〕37号)，基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将自治区行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 对照宁夏回族自治区环境管控单元分布图及管控要求，项目所在区域属于重点管控单元，相对位置关系见图1-2。项目选矸车间、危险废物暂存间和3座沉淀池均采取重点防渗措施（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），其余生产区域如储煤仓、原料堆棚区、煤矸石破碎车间、联合车间、产品堆场以及运输道路等均采用水泥硬化；生产在全封闭式厂房内进行，产生的废气污染物经相应措施治理后达标排放；废水经处理后回用不外排；噪声采取污染防治措施后达标排放；固体废物可得到合理的处置。同时，项目建成后可减量替换原有机砖厂，其中：颗粒物排放量减少0.15t/a、二氧化硫排放量减少15.91t/a、氮氧化物排放量减少12.73t/a，对环境有正效应。因此，项目建设不会增加区域环境空气、地表水环境、地下水环境污染负荷，更不会改变区域环境质量现状，符合自治区重点管控单元管控要求。 3、项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求符合性分析 根据《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划分优先保护、重点管控、一般管控共计三大类 48个环境管控单元。 本项目位于吴忠市同心县丁塘镇八方村，属于重点管控单元，相对位置关系见图1-3。项目选矸车间、危险废物暂存间和3座沉淀池均采取重点防渗措施（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），其余生产区域如储煤仓、原料堆棚区、煤矸石破碎车间、联合车间、产品堆场以及运输道路等均采用水泥硬化；生产在全封闭式厂房内进行，产生的废气污染物经相应措施治理后达标排放；废水经处理后回用不外排；噪声采取污染防治措施后达标排放；固体废物可得到合理的处置。同时，项目建成后可减量替换原有机砖厂，其中：颗粒物排放量减少0.15t/a、二氧化硫排放量减少15.91t/a、氮氧化物排放量减少12.73t/a，对环境有正效应。因此，项目建设不会增加区域环境空气、地表水环境、地下水环境污染负荷，更不会改变区域环境质量现状，符合吴忠市重点管控单元管控要求。 4、与河道管理要求符合性分析 根据现场调查，厂区东侧距离洪泉沟最近处为53m（见图1-4），洪泉沟属于清水河一级支流。 根据《自治区人民政府办公厅转发自治区国土资源厅水利厅关于河湖水域岸线划界确权工作方案的通知》（宁政办发[2017]213号）中规定，无堤防的河道、湖泊等水利工程管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位质检的水域、沙洲、滩涂、行洪区；河道保护范围主要是保护河湖水域安全所需，在管理范围相邻地域划定，其中一级至五级河道保护范围分别为管理范围外300m、200m、100m、50m、20m。 根据《同心县人民政府关于同心县河湖沟道管理范围第二批划定成果的公告》（2019年11月15日），洪泉沟流域面积1000km2、水面面积1km2以下，流经地丁塘镇、豫海镇、河西镇，长度27.75km，起讫地点丁家二沟至清水河入河口，保护对象农田、村庄，重点任务及目标为治理乱侵乱占，保障防洪安全，管理范围为历史最高洪水位线(老河坎)坎顶之间区域。 结合河道分级指标，洪泉沟属于四级河道，河道保护范围为管理范围外50m，即从洪泉沟历史最高洪水位线(老河坎)坎顶外延50m的区域。 综上所述，厂区东侧距离洪泉沟最近处为53m，厂区位于洪泉沟50m的河道保护范围外，本项目建设符合河道管理相关规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目背景 同心县八方建材有限公司始建于1993年，为原同心县八方砖厂，现状设置1座36门轮窑及配套设施、3座24门轮窑及配套设施，主要生产粘土砖。为响应国家政策，“禁实限粘”，迎合市场发展，拟计划将现有4座轮窑于2021年11月前全部拆除，在厂区新建1条洗煤生产线，进行无烟煤洗选，年产精煤30万吨；新建1条烧结砖生产线，以煤矸石、页岩和煤泥为原料，采用移动式隧道窑进行烧结砖生产，经提升改造后年产7200万块烧结空心砖、10万立方米烧结砌块。经调查，厂区东侧为建设单位自有果园，不在本次评价范围内。 2、主要建设内容 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 洗煤生产线 建设1座800m2选矸车间(含精煤库)，车间内布置给料机、磁选机、分级破碎机、水平分级筛、数控跳汰机、浮选机、高频煤泥脱水筛、离心脱水机、浓缩机等设备。 采用跳汰-浮选工艺，进行无烟煤洗选，产品为精煤、中煤、煤矸石和煤泥，其中：煤矸石、煤泥用于烧结空心砖、烧结砌块生产，其余均外售。 新建 烧结砖生产线 建设1座煤矸石破碎车间(1000m2)、1座联合车间(800m2)和1座移动式隧道窑棚(1300m2)，车间内布置破碎机、搅拌机、对辊机、挤出机、切坯机等设备。 采用新建的1座移动式隧道窑进行烧结砖生产，产品为空心砖、砌块，全部外售。 新建 储运工程 储煤仓 建设1座30000m2全封闭式储煤仓，用于无烟煤的储存，年周转量为42.85万吨，最大储存量为12万吨。 新建 储运工程 原料堆棚 建设1座1200m2全封闭式原料堆棚，用于页岩的储存，年周转量为33.25万吨，最大储存量为4800吨。 新建 产品堆场 厂区现有3座晾晒场面积总计36000m2，其中：1号晾晒场用地将用于洗煤生产线建设；2号晾晒场、3号晾晒场地面水泥硬化后，用于烧结空心砖、烧结砌块的堆放。 改造 运输道路 厂区道路现状为土路，本次环评要求路面采用水泥硬化，道路全长800m、路面宽度6m。 改造 辅助工程 办公生活区 建筑面积2400m2，采用砖混结构，包括办公区和职工宿舍区。 利旧 地磅房 建筑面积400m2，采用砖混结构。 新建 公用工程 供水 项目用水由八方村市政供水管网提供，新鲜水用量为47261m3/a（258.02m3/d）。 / 公用工程 排水 洗煤废水以及脱硫塔废水均循环使用，不外排；生活污水中洗漱废水直接泼洒抑尘，粪污水经厂区已设置的旱厕，定期清掏后用作周边果园施肥。 / 供电 从附近变电站接入10kV专线，在厂内设高压配电。 / 供热 冬季不生产，值班人员采用电取暖。 / 环保工程 废气 洗煤生产线 破碎筛分粉尘：在全封闭式选矸车间内进行，粉尘经集气罩+旋风除尘+袋式除尘处理后，通过1根15m高排气筒(DA001)排放；5%未收集到的粉尘采用喷淋措施抑尘。 新建 卸料、堆存粉尘：在全封闭式储煤仓内进行，仓内设置1台除尘雾炮机。 新建 烧结砖生产线 破碎筛分粉尘：在全封闭式煤矸石破碎车间内进行，粉尘经集气罩+袋式除尘处理后，通过1根15m高排气筒(DA002)排放；5%未收集到的粉尘采用喷淋措施抑尘。 新建 干燥焙烧废气：通过移动式隧道窑内置烟道导入双碱法脱硫塔+湿式电除尘处理后，通过1根15m高排气筒(DA003)排放。 新建 卸料、堆存粉尘：在全封闭式原料堆棚内进行，并洒水抑尘。 / 物料运输过程 厂区道路路面采用水泥硬化，运输车辆全部采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘；在出厂道路一侧设置1处洗车平台，运输车辆卸料后至厂区洗车平台（设1座10m3沉淀池）进行冲洗后出厂。 新建 废水 生产过程无废水排放，生活污水中洗漱废水直接泼洒抑尘，粪污水经厂区已设置的旱厕，定期清掏后用作厂区周边果园绿化肥料。 / 噪声 选用低噪声设备，减振、隔声等措施。 / 固体废物 危险废物 设备维护产生的废机油经1座12m2危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位安全处置。 废含油抹布属于全过程豁免危险废物，集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 / 一般工业固体废物 收尘灰、沉淀池底泥、废砖坯与不合格品经破碎后回用于烧结砖生产线。 / 生活垃圾 集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 / 3、生产规模和产品方案 ⑴洗煤生产线 本项目新建1条洗煤生产线，进行无烟煤洗选，具体生产规模与产品方案见表2-2。 表2-2 洗煤生产线产品方案表 产品名称 设计生产规模(万t/a) 商品量(万t/a) 厂内利用量(万t/a) 精煤 30 30 0 中煤 4.29 4.289 0.001 煤矸石 3.85 0 3.85 煤泥 4.64 0 4.64 ⑵烧结砖生产线 本项目新建1条烧结砖生产线，以煤矸石、煤泥和页岩为原料，采用移动式隧道窑进行烧结砖生产，产品质量满足《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB/T13544-2011)中要求。具体生产规模与产品方案见表2-3。 表2-3 烧结砖生产线产品方案表 产品名称 设计生产规模 折合标砖 规格 烧结空心砖 7200万块/a 12240万块/a 尺寸为240mm×115mm×90mm，也可根据客户要求进行生产；孔洞率≥28%。 烧结砌块 10万立方米/a 96万块/a 尺寸为390mm/340mm/290mm/240mm /190mm/180mm/140mm/120mm，也可根据客户要求进行生产；孔洞率≥33%. 4、主要设备 洗煤生产线主要设备见表2-4，烧结砖生产线主要设备见表2-5。 表2-4 洗煤生产线主要设备 序号 设备名称 设备参数 单位 数量 1 给料机 给料能力22~100t/h 台 1 2 磁选机 1050×1200mm 台 1 3 分级破碎机 生产能力25~70t/h；入料粒度60~200mm；出料粒度13~50mm 台 1 4 水平分级筛 筛板面积3.84m2；处理能力为≤250t/h 台 1 5 数控跳汰机 处理能力60~120t/h；入料粒度0~80mm；跳汰面积：矸石段2.4m2、中煤段3.6m2；筛孔直径：矸石段15×18mm、中煤段12×15mm；跳汰次数30~90c/min 台 1 6 浮选机 处理能力0.6~1t/m3·h；标称煤浆通过量250m3·h；叶轮直径530mm 台 1 7 高频煤泥脱水筛 处理量≥60m3/h/台；筛孔直径φ30mm 台 1 8 离心脱水机 处理能力50t/h；入料粒度0~13mm；入料水分＜30%、产品水分6~12%；筛篮转速670r/min 台 1 9 脱水斗式提升机 斗宽500mm；生产能力19.1~64.5t/h 台 1 10 浓缩机 处理能力3.6~16.5m2；规格φ15m 台 1 11 浓缩分级旋流 器组 旋流器直径200mm；每组6台；入料压力0.1~0.2MPa；入料浓度100kg/m3；处理量120~240m3/h 套 1 12 压滤机 / 台 3 13 煤泥刮板机 / 台 1 14 空压机 / 台 1 15 泵 / 台 5 表2-5 烧结砖生产线主要设备 序号 设备名称 设备参数 单位 数量 1 板式给料机 生产能力≥40m3、60m3 台 2 2 颚式破碎机 进料粒度300mm；出料粒度＜10mm；生产能力≤65m3 台 1 3 锤式破碎机 进料粒度＜100mm；出料粒度小于30mm；生产能力≥35m3 台 2 4 双层圆辊筛 生产能力≥45t 台 2 5 双轴搅拌机 生产能力≥50m3 台 1 6 可逆皮带机 / 台 1 7 多斗挖掘机 生产能力≤45m3 台 2 8 箱式给料机 生产能力≥60m3 台 1 9 液压细碎对辊机 进料粒度＜5mm；出料粒度≤1.5mm；生产能力≥50m3 台 1 10 双辊挤出机 生产能力＞35m3 台 1 11 双级真空挤出机 挤出压力4.0MPa，生产能力≥14000块/h 台 1 12 自动切条切坯机 生产能力＞20000块/h 台 1 13 自动编组分坯系统 生产能力＞20000块/h 台 1 14 自动码坯系统 生产能力＞20000块/h 台 1 15 两用液压摆渡车 / 辆 3 16 液压步进顶车机 / 台 2 17 出口牵引机 / 台 2 18 步进机 / 台 1 19 移动式隧道窑 窑炉断面8.8m；窑体长170m，其中：冷却段长35m、焙烧段长30m、预热段长35m、烘干排潮段长70m 座 1 20 自动捆绑打包系统 / 台 1 21 装运叉车 载重量0.8T 台 2 5、主要原辅材料及燃料消耗情况 ⑴消耗情况 主要原辅材料及燃料消耗情况见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及燃料消耗情况 序号 生产线 名称 单位 消耗量 备注 1 洗煤生产线 无烟煤 万t/a 42.85 灵武煤矿 2 烧结砖生产线 煤矸石 万t/a 3.85 洗煤生产线 万t/a 11.86 周边市场 3 煤泥 万t/a 4.64 洗煤生产线 4 页岩 万t/a 12.25 同心县建筑垃圾填埋场 5 片碱 t/a 102.82 周边市场 6 生石灰 t/a 71.96 周边市场 ⑵物料特性 ①洗煤生产线 无烟煤煤质成分见表2-7。 表2-7 无烟煤煤质成分分析表 煤源 成分 水份(Mt) 灰份(Ad) 挥发份(Vdaf) 全硫(Std) 灵武煤矿 含量(%) 0.31 18.93 13.78 0.72 ②烧结砖生产线 外购煤矸石成分分析见表2-8，页岩的成分分析见表2-9。 表2-8 外购煤矸石成分分析表 名称 成分（%） SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 烧失量 S 煤矸石 59.96 18.8 4.81 0.16 1.03 10.42 1.28 表2-9 页岩成分分析表 名称 成分（%） SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO F- 页岩 56.69 10.21 6.03 13.78 1.57 0.0013 烧结烟气采用双碱法脱硫塔处理，使用的药剂为片碱和生石灰。其中：片碱又称氢氧化钠（NaOH），具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂；生石灰又称烧石灰，主要成分为氧化钙（CaO），具有较强的碱性，可作酸中和剂。 6、物料平衡分析 ⑴洗煤生产线 洗煤生产线总物料平衡分析见表2-10，灰分平衡见表2-11，硫元素平衡分析见表2-12。 表2-10 洗煤生产线总物料平衡表 投入 产出 名称 投入量(t/a) 名称 产出量(t/a) 去向 无烟煤 428500 产品 精煤 300000 外售 中煤 42900 外售 煤矸石 38500 烧结砖生产线 煤泥 46391.35 烧结砖生产线 废气 粉尘 273.09 回用于烧结砖生产 7.06 外排 固体废物 沉淀池煤泥 428.5 回用于烧结砖生产 合计 428500 合计 428500 表2-11 洗煤生产线灰分平衡表 投入 产出 名称 投入量(t/a) 灰分(%) 灰分量(t/a) 名称 产出量(t/a) 灰分(%) 灰分量(t/a) 无烟煤 428500 18.93 81115.05 精煤 300000 16.09 48270 中煤 42900 18.63 7992.27 煤矸石 38500 33.70 12977.73 煤泥 46391.35 25.25 11713.82 粉尘 280.15 18.93 53.03 沉淀池 煤泥 428.5 25.25 108.20 合计 42850 / 81115.05 合计 428500 / 81115.05 表2-12 洗煤生产线硫元素平衡表 投入 产出 名称 投入量(t/a) 含硫率(%) 含硫量(t/a) 名称 产出量(t/a) 含硫率(%) 含硫量(t/a) 无烟煤 428500 0.72 3085.2 精煤 300000 0.61 1830 中煤 42900 0.71 304.59 煤矸石 38500 1.28 492.8 煤泥 46391.35 0.97 450 粉尘 280.15 0.72 2.02 沉淀池 煤泥 428.5 1.35 5.79 合计 42850 / 3085.2 合计 428500 / 3085.2 ⑵烧结砖生产线 烧结砖生产线总物料平衡见表2-13，硫元素平衡见表2-14，氟元素平衡见表2-15。 表2-13 烧结砖生产线总物料平衡表 投入 产出 名称 投入量(t/a) 名称 产出量(t/a) 去向 煤矸石 157100 产品 烧结空心砖 321912 外售 煤泥 46391.35 烧结砌块 2524.8 外售 页岩 122500 烧失及水蒸气蒸发损失 33250.59 / 洗煤生产线回收料 701.59 废气 烟粉尘 38.29 回用 水 30906 8.35 外排 烧结砖 生产线 回收料 678.24 二氧化硫 18.26 外排 片碱 102.86 氮氧化物 20.48 外排 生石灰 71.96 氟化物 0.99 外排 / 固体废物 废砖坯与不合格品 333.07 回用 沉淀池脱硫渣及 底泥 345.17 回用 合计 358452 合计 358452 表2-14 烧结砖生产线硫元素平衡表 投入 产出 名称 投入量(t/a) 含硫率(%) 含硫量(t/a) 名称 产出量(t/a) 含硫率(%) 含硫量(t/a) 煤矸石 157100 1.28 2010.88 烧结空心砖 321912 0.76 2440.31 煤泥 46391.35 0.97 450 烧结砌块 2524.8 0.76 19.2 页岩 122500 0 0 烧失及水蒸气蒸发损失 33250.59 0 0 洗煤生产线回收料 701.59 1.11 7.76 烟粉尘 46.64 0 0 水 30906 0 0 二氧化硫 18.26 50 9.13 烧结砖 生产线 回收料 678.24 24.60 166.84 氮氧化物 20.48 0 0 片碱 102.86 0 0 氟化物 0.99 0 0 生石灰 71.96 0 0 废砖坯与不合格品 333.07 0.76 2.53 / 沉淀池脱硫渣及底泥 345.17 47.60 164.31 合计 358452 / 2635.48 合计 358452 / 2635.48 表2-15 烧结砖生产线氟元素平衡表 投入 产出 名称 投入量(t/a) 含氟率(%) 含氟量(kg/a) 名称 产出量(t/a) 含氟率(%) 含氟量(kg/a) 煤矸石 157100 0 0 烧结空心砖 321912 0.00018 595.33 煤泥 46391.35 0 0 烧结砌块 2524.8 0.00018 4.67 页岩 122500 0.0013 1590 烧失及水蒸气蒸发损失 33250.59 0 0 洗煤生产线回收料 701.59 0 0 烟粉尘 46.64 0 0 水 30906 0 0 二氧化硫 18.26 0 0 烧结砖 生产线 回收料 678.24 0.0088 59.95 氮氧化物 20.48 0 0 片碱 102.86 0 0 氟化物 0.99 100 990 生石灰 71.96 0 0 废砖坯与不合格品 333.07 0.00018 59.95 / 沉淀池脱硫渣及底泥 345.17 0 0 合计 358452 / 1649.95 合计 358452 / 1649.95 7、水平衡分析 项目用水由八方村市政供水管网提供，用水包括生产用水和生活用水，新鲜水用量为47261m3/a（258.02m3/d）。 ⑴生产过程 生产用水包括洗煤补充水、制作砖坯用水、脱硫塔补充水、车辆冲洗补充水和厂区抑尘用水，总计46909m3/a（256.42m3/d），洗煤废水与脱硫废水循环使用，不外排。 ①洗煤补充水 根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号），煤炭洗选动力煤用水定额为0.06m3/t，洗煤生产线无烟煤量为42.85万t/a，洗煤循环水量为25710m3/a（116.86m3/d），补充水量为2571m3/a（11.69m3/d），全部进入产品。 ②制作砖坯用水 根据建设单位提供的资料，制作砖坯过程中每块砖用水量为0.25kg，烧结砖年产生折合标砖12336万块，制作砖坯用水量为30840m3/a（140.18m3/d）全部进入砖坯。 ③脱硫塔补充水 双碱法脱硫塔循环水量为30m3/d，运行过程需要对脱硫塔补水，根据建设单位生产经验，补充水量为循环水量的1%，即66m3/a（0.3m3/d），全部进入脱硫渣。 ④车辆冲洗补充水 本项目在出厂道路一侧设置洗车平台(设1座10m3沉淀池)，用泵抽取沉淀池内水对出厂运输车辆轮胎及车体周围进行冲洗，冲洗后的废水回流至沉淀池，沉淀池循环水量为10m3/d，考虑蒸发损失和冲洗过程车辆带走损失，补充水量为550m3/a（2.5m3/d）。 ⑤厂区抑尘用水 为了降低厂区起尘情况，需要对储煤仓、生产车间、产品堆场以及运输道路进行洒水抑尘，总计12882m3/a（101.75m3/d）。 储煤仓：采用除尘雾炮车，用水按20L/t-无烟煤计，购进无烟煤量为42.85万t/a，则储煤仓抑尘用水量为8570m3/a（38.95m3/d），全部蒸发损耗。 生产车间：包括选矸车间、原料堆棚区、煤矸石破碎车间以及联合车间，占地面积3800m2，抑尘用水按2L/m2·d，则生产车间抑尘用水量为1672m3/a（7.6m3/d），全部蒸发损耗。 产品堆场：总计占地面积24000m2，本次升级改造后采用水泥硬化地面，起尘量较小，本次考虑每10天洒水抑尘，抑尘用水按2L/m2·次，则烧结砖堆场抑尘用水量为1056m3/a（48m3/次），全部蒸发损耗。 运输道路：本次升级改造后采用水泥硬化路面，道路全长800m、路面宽度6m。抑尘用水按1.5L/m2·d，则运输道路抑尘用水量为1584m3/a（7.2m3/d），全部蒸发损耗。 ⑵办公生活过程 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中二类区居民生活用水量为100L/人·d，项目劳动定员16人，生活用水量为352m3/a(1.6m3/d)。产污系数按0.8计，生活污水量为281.6m3/a(1.28m3/d)，盥洗污水直接泼洒，旱厕粪污水定期清掏用于周边果园施肥。 结合上述分析，项目用排水平衡见表2-16、图2-1。 表2-16 项目用排水情况表 单位：m3/d 用水单元 新鲜水量 损耗量 废水量 废水去向 生产过程 洗煤补充水 11.69 11.69 0 / 制作砖坯用水 140.18 140.18 0 / 脱硫塔补充水 0.3 0.3 0 / 车辆冲洗补充水 2.5 2.5 0 / 厂区抑尘用水 101.75 101.75 0 / 小计 256.42 256.42 0 / 办公生活过程 1.6 0.32 1.28 盥洗污水直接泼洒，旱厕粪污水定期清掏用于周边果园施肥 合计 258.02 256.74 1.28 图2-1 项目水平衡分析 单位：m3/d 8、劳动定员与工作制度 项目劳动定员16人；每年4月~11月中旬生产，全年生产天数220天，每天三班制。 9、厂区平面布置 本项目实施后，全厂分为洗煤生产区、烧结砖生产区以及办公生活区。 洗煤生产区：位于厂区北部，布置选矸车间(含精煤库)、储煤仓。 烧结砖生产区：位于厂区南部，布置原料堆棚、煤矸石破碎车间、联合车间、移动式隧道窑棚、2座产品堆场。 办公生活区：位于厂区西侧，布置办公室、宿舍。 运输道路围绕生产区布置。 厂区总平面布置见图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目新建1条洗煤生产线和1条烧结砖生产线。 1、洗煤生产线 洗煤生产线工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 洗煤生产线工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 购进的无烟煤由运煤车辆运输至储煤仓暂存。 根据生产需求，无烟煤经皮带机输送至选矸车间，通过给料机进入磁选机进行除铁，除铁后的无烟煤通过破碎机、振动筛后处理后进入跳汰机。 跳汰机配备鼓风机1台、空压机1台，经数控风阀控制鼓风，使跳汰机中的水介质形成上下脉动运动。破碎筛分后的无烟煤进入跳汰机后随水流的垂直脉动运动，实现轻重物料分离，选出精煤、中煤和煤矸石。其中：精煤、中煤分别通过高频煤泥脱水筛脱水后，送离心脱水机进一步脱水，脱水后送至精煤库内分区贮存；煤矸石经脱水后进入烧结砖生产线。筛下物和脱水后的尾水进入浮选机。 煤泥浮选的目的是将煤泥中的细粒精煤分选出来，充分利用煤炭资源，起到净化煤泥水的作用。浮选过程由于煤表面疏水，煤粒被气泡捕获，随气泡上升选出精煤；浮选尾煤进入浓缩机，底流经压滤机脱水后，得到煤泥滤饼，进入烧结砖生产线。压滤机滤液及浓缩机溢流液进入1座200m3沉淀池用于选煤生产。 2、烧结砖生产线 项目设置1条烧结砖生产线，采用移动式隧道窑，主要生产空心砖和砌块，相关工艺参数如下： ⑴产品种类：烧结空心砖、烧结砌块； ⑵原料配比：煤矸石48%、煤泥14.2%、页岩37.4%、回收料约0.4%； ⑶烧成温度：980~1050℃； ⑷烧成周期：35h。 ⑸移动式隧道窑 又称旋转式隧道窑，为烘烧一体式。 设置1座15m2温控室，采用智能温控系统，。 窑炉断面8.8m；窑体长170m，其中：冷却段长35m、焙烧段长30m、预热段长35m、烘干排潮段长70m；窑体封沙板320m；窑体横梁110架；道轨460m；增氧风机1台。 烧结砖生产线生产工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 烧结砖生产线工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ⑴制坯工序 洗煤生产线选出的煤矸石和同心县建筑垃圾填埋场的页岩运至煤矸石破碎车间，经破碎机破碎至粒度≤2mm后进行筛分，粗料返回再次破碎，符合粒度要求的物料与洗煤生产线的煤泥按照质量配比，一边加料，一边加水搅拌，待拌和含水率达到16~18%左右，为了使物料的成型性能得到提高，陈化时间一般不少于3天。 完成陈化的物料进入高速细碎对辊机进行碾压，进一步破碎，提高物料的可塑性、均匀性，然后通过二次加水、搅拌，使其水份控制在15~17%。物料经皮带机进入真空挤砖机进行挤压成型，再用切条切坯机进一步切割成砖坯。 ⑵干燥焙烧工序 项目干燥焙烧采用一次码烧工艺。 砖坯用人工码至电瓶车，运至移动式隧道窑烘干段，通过加热烘干后砖坯含水率降至5%以下，可以防止砖坯在高温焙烧变形开裂。 干燥室热源来自于隧道窑焙烧余热，通过调节系统调整送风温度及风量大小，满足砖坯干燥。干燥好的砖坯进入隧道窑烧成。 隧道窑采用内宽为8.8m的断面窑型，窑体设计为平顶结构，内燃烧砖，不需外投煤。隧道窑分为三个区，即预热区（400~950℃）、烧结区（950~1150℃）、冷却区（1150~300℃）。砖坯在烧结区烧制过程中产生的高温炉窑烟气，经安装在预热带的风机引入烘干道进行热能再利用。焙烧中产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。 ⑶出窑工序 烧制好的空心砖和砌块，由牵引车拉出运到卸车区，同时对砖的质量进行检查，合格产品运往烧结砖堆场；不合格品经收集破碎后回用于生产。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 同心县八方建材有限公司始建于1993年，为原同心县八方砖厂，设置1座36门轮窑及配套设施，进行粘土块砖生产，自2003年后处于停产状态，期间未办理相关环保手续。经现场调查，实际也未生产。 受建设单位委托，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司于2016年4月编制完成《空心砖生产项目环境影响报告表》，原同心县环境保护局于2016年4月22日以《关于同心县八方建材有限公司空心砖生产项目环境影响报告表的批复》(同环发[2016]82号)同意该项目建设，于2016年8月开工建设，于2017年4月建成调试，于2018年6月委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司进行竣工环境保护验收监测工作，于2018年8月3日召开竣工环境保护验收评审会，评审小组同意通过项目竣工环境保护验收。空心砖生产项目取土场年开采规模为4万立方米，建设3座24门轮窑及配套设施，设计年生产720万块空心砖。经现场调查，1号轮窑、2号轮窑目前还在生产，3号轮窑处于停产状态。 为响应国家政策，“禁实限粘”，迎合市场发展，建设单位拟计划将现有4座轮窑于2021年11月前全部拆除进行升级改造。 2、废气污染物排放情况 ⑴有组织排放废气 有组织排放废气为轮窑焙烧烟气，污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物和氟化物。根据《同心县八方建材有限公司空心砖生产项目竣工环境保护验收监测报告》，2018年6月7日~6月8日监测结果见表2-17和表2-18。 表2-17 1号轮窑污染物监测结果 监测项目 第一次 第二次 第三次 排放限值（mg/m3） 进口 出口 进口 出口 进口 出口 标况烟气量（m3/h） 31084 32254 31632 33487 32824 34052 / 烟尘 实测排放浓度（mg/m3） 140 16.3 167 18.7 142 16.6 30 折算排放浓度（mg/m3） / 23.7 / 27.8 / 23.6 实测排放速率（kg/h） 4.62 0.52 5.28 0.63 4.65 0.56 / 除尘效率（%） 88.3 88.8 88.3 / 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） 389 82.6 391 79.9 364 74.8 150 折算排放浓度（mg/m3） / 113 / 112 / 101 实测排放速率（kg/h） 12.9 2.66 12.4 2.68 11.9 2.55 / 脱硫效率（%） 79.3 78.4 78.7 / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） 86.8 73.3 85.8 76.4 82.5 70.7 200 折算排放浓度（mg/m3） / 101 / 107 / 95.1 实测排放速率（kg/h） 2.87 2.36 2.71 2.56 2.71 2.41 / 氟化物 实测排放浓度（mg/m3） / 0.65 / 1.10 / 0.63 3 折算排放浓度（mg/m3） / 0.94 / 1.63 / 0.90 实测排放速率（kg/h） / 0.02 / 0.04 / 0.02 / 监测项目 第四次 第五次 第六次 排放限值（mg/m3） 进口 出口 进口 出口 进口 出口 标况烟气量（m3/h） 35272 33652 35784 34165 35006 34158 / 烟尘 实测排放浓度（mg/m3） 147 16.6 146 19.1 130 17.6 30 折算排放浓度（mg/m3） / 23.8 / 27.8 / 26.5 实测排放速率（kg/h） 5.18 0.56 5.22 0.65 4.56 0.60 / 除尘效率（%） 88.7 86.9 86.5 / 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） 338 70.2 366 82.1 378 79.8 150 折算排放浓度（mg/m3） / 95.4 / 113 / 113 实测排放速率（kg/h） 11.9 2.36 13.1 2.80 13.2 2.73 / 除尘效率（%） 80.2 78.6 79.4 / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） 86.3 75.1 88.6 75.0 86.2 77.4 200 折算排放浓度（mg/m3） / 102 / 103 / 110 实测排放速率（kg/h） 3.05 2.53 3.17 2.56 3.02 2.65 / 氟化物 实测排放浓度（mg/m3） / 0.29 / 0.49 / 0.81 3 折算排放浓度（mg/m3） / 0.42 / 0.71 / 1.21 实测排放速率（kg/h） / 0.01 / 0.02 / 0.03 / 表2-18 2号轮窑污染物监测结果 监测项目 第一次 第二次 第三次 排放限值（mg/m3） 进口 出口 进口 出口 进口 出口 标况烟气量（m3/h） 32143 31338 30735 32534 31891 33082 / 烟尘 实测排放浓度（mg/m3） 129 15.7 126 15.9 128 17.3 30 折算排放浓度（mg/m3） / 25.8 / 23.8 / 28.8 实测排放速率（kg/h） 4.15 0.49 3.88 0.52 4.09 0.57 / 除尘效率（%） 87.8 87.4 86.5 / 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） 371 79.4 362 78.5 384 78.1 150 折算排放浓度（mg/m3） / 123 / 111 / 123 实测排放速率（kg/h） 11.9 2.49 11.1 2.55 12.2 2.58 / 脱硫效率（%） 79.1 77.0 78.9 / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） 88.3 75.8 84.3 73.6 87.0 75.1 200 折算排放浓度（mg/m3） / 117 / 104 / 118 实测排放速率（kg/h） 2.84 2.38 2.59 2.39 2.77 2.49 / 氟化物 实测排放浓度（mg/m3） / 0.84 / 0.72 / 0.43 3 折算排放浓度（mg/m3） / 1.38 / 1.08 / 0.71 实测排放速率（kg/h） / 0.03 / 0.02 / 0.01 / 监测项目 第四次 第五次 第六次 排放限值（mg/m3） 进口 出口 进口 出口 进口 出口 标况烟气量（m3/h） 34266 32694 34762 33192 34008 33185 / 烟尘 实测排放浓度（mg/m3） 140 17.8 120 14.5 134 16.7 30 折算排放浓度（mg/m3） / 28.1 / 23.2 / 26.0 实测排放速率（kg/h） 4.80 0.58 4.18 0.48 4.56 0.55 / 除尘效率（%） 87.3 87.9 87.5 / 二氧化硫 实测排放浓度（mg/m3） 349 80.2 376 76.5 366 80.1 150 折算排放浓度（mg/m3） / 120 / 115 / 118 实测排放速率（kg/h） 12.0 2.62 13.1 2.54 12.4 2.66 / 除尘效率（%） 78.1 80.6 78.6 / 氮氧化物 实测排放浓度（mg/m3） 84.7 76.2 87.2 73.8 89.7 77.7 200 折算排放浓度（mg/m3） / 114 / 111 / 114 实测排放速率（kg/h） 2.90 2.49 3.03 2.45 3.05 2.58 / 氟化物 实测排放浓度（mg/m3） / 0.2 / 0.87 / 0.35 3 折算排放浓度（mg/m3） / 0.32 / 1.39 / 0.55 实测排放速率（kg/h） / 0.01 / 0.03 / 0.01 / 由表2-17和表2-18可知，1号轮窑废气污染物最大排放浓度分别为烟尘27.8mg/m3、二氧化硫113mg/m3、氮氧化物110mg/m3、氟化物1.63mg/m3，最大排放速率分别为烟尘0.65kg/h、二氧化硫2.80kg/h、氮氧化物2.65kg/h、氟化物0.04kg/h；2号轮窑废气污染物最大排放浓度分别为烟尘28.8mg/m3、二氧化硫123mg/m3、氮氧化物114mg/m3、氟化物1.39mg/m3，最大排放速率分别为烟尘0.57kg/h、二氧化硫2.58kg/h、氮氧化物2.58kg/h、氟化物0.03kg/h；均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及2020年修改单中限值要求。 竣工环境保护验收期间生产负荷为78.5~80.1%，本次取平均值79.3%。结合监测结果，轮窑焙烧废气污染物排放量计算见表2-19。 表2-19 轮窑焙烧废气污染物排放量计算结果表(年运行5040h) 废气污染物 1号轮窑(kg/h) 2号轮窑(kg/h) 总计(t/a) 79.3%生产负荷 满负荷 79.3%生产负荷 满负荷 满负荷 烟尘 0.65 0.82 0.57 0.72 7.76 二氧化硫 2.8 3.53 2.58 3.25 34.17 氮氧化物 2.65 3.34 2.58 3.25 33.21 氟化物 0.04 0.05 0.03 0.04 0.45 由表2-19可知，轮窑焙烧废气污染物排放量分别为烟尘7.76t/a、二氧化硫34.17t/a、氮氧化物33.21t/a、氟化物0.45t/a。 ⑵无组织排放废气 无组织排放废气主要产生节点为原料取土场、堆场、原料运输、原料装卸以及上料等过程，污染物主要粉尘、氟化物。 根据《同心县八方建材有限公司空心砖生产项目竣工环境保护验收监测报告》，2018年6月7日~6月8日监测结果见表2-20。 表2-20 无组织排放废气监测结果表 采样点 采样时间 TSP（mg/m3） 氟化物（μg/m3） 1 2 3 4 1 2 3 4 厂界 6月7日 0.289 0.398 0.442 0.405 0.9L 1.92 1.85 1.79 0.296 0.387 0.517 0.425 0.9L 2.04 1.79 1.39 0.258 0.436 0.460 0.444 0.9L 1.65 2.27 1.94 0.278 0.455 0.393 0.395 0.9L 1.85 1.64 1.07 6月8日 0.307 0.394 0.417 0.430 0.9L 1.85 1.56 1.64 0.273 0.448 0.492 0.411 0.9L 1.80 2.03 1.79 0.297 0.431 0.411 0.390 0.9L 1.95 2.27 1.58 0.318 0.408 0.495 0.425 0.9L 1.85 2.11 2.19 标准限值 1.0 20 由表2-20可知，厂界无组织排放的TSP最大排放浓度为0.517mg/m3、氟化物2.27μg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及2020年修改单中限值要求。 综上所述，升级改造前废气污染物排放量分别为颗粒物7.76t/a、二氧化硫34.17t/a、氮氧化物33.21t/a、氟化物0.45t/a。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1 常规污染物 本次评价大气常规污染物引用《2020年宁夏生态环境质量状况》中2020年同心县环境空气的监测数据进行评价，项目所在区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 同心县2020年环境空气质量现状监测数据 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 79 70 112.9 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.7 不达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 日最大滑动平均值的第90百分位数 126 160 78.8 达标 由表3-1可知，2020年同心县除PM10、PM2.5外，其余常规污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，2020年同心县环境空气质量属颗粒物不达标区。颗粒物超标原因主要为评价区气候干燥，多风多尘，降水量少而蒸发量大所致。 1.2 特征污染物 结合本项目排污特征，涉及的特征污染物主要为TSP和氟化物，均有国家环境空气质量标准限值。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1.2.1 引用监测数据 本次引用《同心县清洁煤炭配送中心建设项目环境影响报告表》中监测数据，监测单位为宁夏中环国安咨询有限公司，主要监测因子为TSP，监测时间为2021年5月27日~2021年5月29日，位于本项目厂区西侧36m处，引用监测数据的距离、时效均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中要求，引用可行。监测报告见附件。 ⑴引用的监测点 本次引用的监测点位于同心县清洁煤炭配送中心建设项目厂区内下风向，具体见表3-2、图3-1。 表3-2 引用的环境空气质量现状监测点位 序号 监测点位 距本项目厂区方位与距离 G1 同心县清洁煤炭配送中心建设项目厂区下风向 W、36m ⑵引用的监测因子 监测因子：TSP。 ⑶监测时间与频次 监测时间为2021年5月27日~2021年5月29日，监测频率、内容及要求见表3-3。 表3-3 监测频率、内容及要求 监测因子 监测时段 监测内容 TSP 连续监测3d 24小时平均值 ⑷气象条件 监测期间气象条件见表3-4。 表3-4 监测期间气象观测结果 监测日期 温度(℃) 风速(m/s) 风向 气压(kPa) 2021.05.27 28.1 2.1 NW 86.27 2021.05.28 26.7 2.3 SE 86.31 2021.05.29 27.8 2.3 NW 86.23 ⑸监测结果分析 环境空气质量现状监测结果分析见表3-5。 表3-5 特征污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位 污染物 平均 时间 评价 标准(μg/m3) 监测浓度范围(μg/m3) 最大浓度占标率(%) 超标率(%) 达标情况 同心县清洁煤炭配送中心建设项目厂区下风向 TSP 24小时平均值 300 171~194 64.7 0 达标 由表3-5可知，监测期间评价区TSP的24小时平均值浓度范围为171~194μg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准限值。 1.2.2 补充监测数据 本次委托宁夏中环国安咨询有限公司(计量认证证书编号：193012050314)对评价区氟化物进行了补充监测，监测报告见附件。 ⑴监测点 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，结合当季主导风向，本次评价在项目厂区下风向布设1个环境空气质量现状监测点，具体见表3-6、图3-1。 表3-6 环境空气质量现状监测点位 序号 监测点位 距本项目方位与距离 G2 本项目厂区下风向 N、60m ⑵监测因子 监测因子：氟化物。 ⑶监测时间与频次 监测时间为2021年7月5日~2021年7月11日，监测频率、内容及要求见表3-7。 表3-7 监测频率、内容及要求 监测因子 监测时段 监测内容 氟化物 连续监测7d 1小时平均值 24小时平均值 ⑷气象条件 监测期间气象条件见表3-8。 表3-8 监测期间气象观测结果 监测日期 时间 温度(℃) 气压(kPa) 风向 风速(m/s) 2021.07.05 02:00~03:00 18.2 86.1 S 2.2 08:00~09:00 22.1 85.70 SE 2.5 14:00~15:00 31.6 85.31 S 2.1 20:00~21:00 25.3 85.58 S 2.6 12:10~次日08:10 28.1 85.24 SE 2.3 2021.07.06 02:00~03:00 19.7 85.98 SE 2.4 08:00~09:00 21.6 85.84 S 2.6 14:00~15:00 26.4 85.43 SE 2.1 20:00~21:00 23.5 85.67 SE 2.0 12:30~次日08:30 20.8 85.62 SE 2.2 2021.07.07 02:00~03:00 24.5 85.70 S 2.1 08:00~09:00 25.5 85.63 SE 2.3 14:00~15:00 31.4 85.35 S 2.0 20:00~21:00 28.7 85.54 SE 2.5 09:05~次日09:05 26.5 85.51 SE 2.2 2021.07.08 02:00~03:00 21.2 85.90 SW 2.4 08:00~09:00 23.6 85.86 SW 2.5 14:00~15:00 33.5 85.15 S 2.1 20:00~21:00 31.4 85.36 SW 2.2 13:25~次日09:25 28.5 85.52 SW 2.3 2021.07.09 02:00~03:00 20.5 85.83 SE 2.4 08:00~09:00 22.2 85.69 S 2.6 14:00~15:00 33.4 85.23 S 2.2 20:00~21:00 26.1 85.50 SE 2.7 13:35~次日09:35 28.3 85.21 S 2.5 2021.07.10 02:00~03:00 21.5 85.73 S 2.4 08:00~09:00 23.4 85.60 S 2.6 14:00~15:00 31.7 85.31 S 2.2 20:00~21:00 25.8 85.55 SW 2.7 13:40~次日09:40 27.5 85.34 S 2.5 2021.07.11 02:00~03:00 20.2 85.82 SW 2.4 08:00~09:00 22.6 85.71 SW 2.6 14:00~15:00 32.4 85.22 S 2.5 20:00~21:00 24.7 85.63 SW 2.1 13:50~次日09:50 26.8 85.52 S 2.4 ⑸监测结果分析 特征污染物环境空气质量现状监测结果分析见表3-9。 表3-9 特征污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位 污染物 平均 时间 评价 标准(μg/m3) 监测浓度范围(μg/m3) 最大浓度占标率(%) 超标率(%) 达标情况 本项目厂区下风向 氟化物 1小时 平均值 20 ND（0.25） 1.25 0 达标 24小时 平均值 7 ND（0.25） 3.57 0 达标 由表3-9可知，监测期间评价区氟化物的1小时平均值浓度和24小时平均值浓度均未检出，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 根据现场调查，厂区东侧距离洪泉沟最近处为53m，洪泉沟属于清水河一级支流，调查期间沟道无水。本次采用《宁夏回族自治区环境质量报告书(2019年)》中清水河（位于项目厂区西侧5.48km处）监测数据进行地表水环境质量现状评价。 ⑴监测断面 清水河王团市界断面(中卫市海原县-吴忠同心县)。 ⑵监测因子 水温、pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、挥发酚、汞、铅、硒、砷、六价铬、石油类、镉、锌、铜、总磷、总氮、氰化物、氟化物、硫化物、阴离子表面活性剂，共24项。 ⑶监测结果分析 清水河王团市界断面(中卫市海原县-吴忠同心县)监测结果分析见表3-10。 表3-10 清水河王团市界断面监测结果分析表 项目 样本个数(个) 最大值(mg/L) 最小值(mg/L) 平均值(mg/L) Ⅳ类标准值(mg/L) 超标率(%) 最大超标倍数 水温 12 23.8 0.4 12.5 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2 0 - pH (无量纲) 12 8.4 6.9 7.9 6~9 0 - 电导率 12 1356 468.0 887.1 / 0 - 溶解氧 12 13.0 6.1 9.3 ≥3 0 - 高锰酸盐指数 12 7.7 2.2 4.1 ≤10 0 - 生化需氧量 12 1.9 1.1 1.4 ≤6 0 - 氨氮 12 0.53 0.03 0.18 ≤1.5 0 - 石油类 12 0.02 0.01 0.01 ≤0.5 0 - 挥发酚 12 0.0018 0.0002 0.0008 ≤0.01 0 - 汞 12 0.00005 0.00002 0.00003 ≤0.001 0 - 铅 12 0.002 0.0010 0.0011 ≤0.05 0 - 化学需氧量 12 30.0 9.0 19.1 ≤30 0 - 总氮 12 30.9 8.35 16.99 ≤1.5 100 20.6 总磷 12 0.240 0.020 0.134 ≤0.3 0 - 铜 12 0.001 0.0005 0.0006 ≤1.0 0 - 锌 12 0.05 0.003 0.003 ≤2.0 0 - 氟化物 12 1.86 1.06 1.43 ≤1.5 33.3 1.2 硒 12 0.0174 0.0002 0.0049 ≤0.02 0 - 砷 12 0.0090 0.0009 0.0046 ≤0.1 0 - 镉 12 0.0005 0.0001 0.0001 ≤0.005 0 - 铬(六价) 12 0.012 0.002 0.005 ≤0.05 0 - 氰化物 12 0.003 0.001 0.001 ≤0.2 0 - LAS 12 0.16 0.03 0.07 ≤0.3 0 - 硫化物 12 0.012 0.003 0.004 ≤0.5 0 - 由表3-10可知，2019年清水河水质24项监测因子中，除总氮、氟化物外，其他各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准限值要求，超标原因主要为项目所在区域为干旱地区，降雨量小，蒸发量大，流域生态流量小，稀释自净能力差，水体本底值较高所致。 3、声环境质量现状 根据调查，项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标为八方村农户。本次委托宁夏中环国安咨询有限公司(计量认证证书编号：193012050314)对评价区声环境质量进行了现状监测，监测报告见附件。 ⑴监测点 本次在项目厂界四周布设6个噪声监测点，在声环境保护目标八方村农户处布设1个敏感噪声监测点，共布设7个监测点，具体监测点位见图3-1。 ⑵监测日期 监测时间为2021年7月6日~2021年7月7日，连续监测2天；每天监测2次，昼、夜各监测1次。 ⑶监测项目 等效连续A声级。 ⑷监测结果分析 声环境质量现状监测结果统计分析见表3-11。 表3-11 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 编号 监测点位 2021.07.06 2021.07.07 (GB3096-2008)2类 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂界东侧外1m 40 39 41 37 60 50 2# 厂界南侧外1m 42 37 42 39 3# 厂界西侧外1m 45 37 41 36 4# 厂界西北侧外1m 42 39 43 38 5# 厂界北侧外1m 43 39 44 37 6# 厂界东北侧外1m 41 38 46 40 7# 八方村农户处 47 41 46 39 由表3-11可知，本项目厂界四周以及声环境保护目标八方村农户处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，厂界外500m范围内的大气环境保护目标与厂界外50m范围内的声环境保护目标具体见表3-12、图1-4。 表3-12 主要环境保护目标表 环境要素 名称 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对距离(m) 大气环境 八方村 14户 环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准 环境空气二类区 N 36~264 声环境 八方村 7户 声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 声环境2类区 N 36~50 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴废气 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，见表3-13。 表3-13 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期洗煤生产线煤尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4和表5中污染物排放限值，见表3-14~表3-15。 表3-14 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 污染物 作业场所 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 颗粒物 80mg/m³或设备去除效率>98% 表3-15 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 污染物 作业场所 监控点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值(mg/Nm³)(监控点与参考点浓度差值) 无组织排放限值(mg/Nm³)(监控点与参考点浓度差值) 颗粒物 厂界外浓度最高点 1.0 mg/m³ 1.0 mg/m³ 运营期烧结砖生产线废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单表2和表3中排放限值，见表3-15~表3-16。 表3-16 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及2020年修改单 生产过程 最高允许排放浓度mg/m3 污染物排放 监控位置 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 （以NO2计） 氟及其化合物(以F计) 原料燃料破碎及制备成型 30 - - - 车间或生产 设施排气筒 人工干燥及焙烧 30 150 200 3 厂区无组织 1.0 0.5 / 0.02 边界 ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值详见表3-17。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表3-18。 表3-18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位： dB(A) 边界处声环境功能区类型 昼间 夜间 2类 60 50 |
| 总量 控制 指标 | 本项目升级改造前，废气污染物排放量分别为颗粒物7.76t/a、二氧化硫34.17t/a、氮氧化物33.21t/a。 本项目升级改造后，废气污染物排放量分别为颗粒物7.61t/a、二氧化硫18.26t/a、氮氧化物20.48t/a。本项目建成后可减量替换原有机砖厂，其中颗粒物排放量减少0.15t/a、二氧化硫排放量减少15.91t/a、氮氧化物排放量减少12.73t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容包括：①拆除现有4座轮窑；②对现有晾晒场、运输道路进行水泥硬化改造，总硬化面积28800m2；③新建洗煤生产线、烧结砖生产线及配套设施，总建筑面积35100m2。施工期3个月。 1、废气 本项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOx、CO和HC等大气污染物。 ⑴施工扬尘 施工扬尘主要来源为： ①拆除现有轮窑； ②现有晾晒场、运输道路进行水泥硬化改造； ③新建建构筑物土方开挖、填筑、装卸和运输过程中产生的扬尘； ④建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘； ⑤运输车辆造成的道路扬尘。 施工扬尘其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》相关要求，为减少本项目施工扬尘对周围环境的影响，保证施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³，本次环评要求项目建设期间必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，避免对位于厂区北侧36~264m范围内14户八方村农户的不利影响。其主要防治措施有： ①严格落实施工场地6个100%有关要求，降低扬尘产生量。 ②进行水泥硬化时采用商砼，厂区内不设置混凝土拌合站。 ③施工时须注意施工时序衔接，在新建建构筑物前进行现有晾晒场、运输道路的水泥硬化改造，可利用水泥硬化后的晾晒场作为后续施工建筑材料的堆放点，利用水泥硬化后的运输道路作为后续土方、建筑材料以及拟安装设备运输，进一步降低施工扬尘影响。 ④施工场地及道路采取定时对场地洒水抑尘，增加施工区域环境湿度，降低扬尘产生量。 ⑤对施工现场进行科学管理，做好施工统一规划，土方工程应做到挖、填同步进行，尽量减少土方的堆存时间，多余的土方和建筑垃圾应及时清运。 ⑥施工场地设置施工围挡，降低扬尘溢散，特别是拆除现有轮窑时的扬尘影响。 ⑦运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫。 ⑧风力超过四级时应停止施工作业，并对堆放的土石方等材料进行遮盖处理。 通过以上措施后，本项目施工期产生的扬尘将得到有效防止，对环境影响较小。 ⑵燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工期机械尾气污染物主要有CO、NOx及HC等。施工机械所排放的废气在空间和时间上具有较集中的特点，并以无组织面源的形式排放，对施工区域大气环境造成不利影响。但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期影响。为降低本项目施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 综上所述，本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要为施工机械冲洗废水，该废水的特点是悬浮物含量高，含有一定油污，经沉淀处理后回用；施工人员生活污水主要为盥洗废水，用于厂区洒水降尘。 3、噪声 本项目施工期噪声主要为施工机械设备产生的机械噪声，包括挖掘机、自卸车、运输车辆等，噪声值为70~91dB(A)，属非稳态噪声源。 为了降低项目施工期对位于厂区北侧36~50m范围内7户八方村农户的影响，本项目采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22:00-6:00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 ⑸合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的南部，远离位于厂区北侧的八方村农户。 ⑹如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续并告知八方村农户。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料和施工人员生活垃圾。 ⑴建筑垃圾 建筑垃圾包括：①拆除现有轮窑时产生的废砖；②现有晾晒场、运输道路进行水泥硬化改造时产生的少量废水泥料；③新建洗煤生产线、烧结砖生产线及配套设施时产生的废土石方、废砖瓦、废木材等。上述建筑垃圾根据可回收利用价值，能回收的回收，不能回收的送同心县建筑垃圾填埋场处置。 ⑵废包装材料 设备安装时会产生少量废包装材料，如废纸箱、废捆扎带、废塑料等，根据可回收利用价值，能回收的回收，不能回收的与施工人员生活垃圾集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 ⑶施工人员生活垃圾 生活垃圾应集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气污染物排放源见表4-1。 表4-1 废气污染物排放源一览表 产排污 环节 污染物 种类 污染物产生情况 排放形式 治理设施 污染物排放情况 排放标准 产生 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 处理能力(m3/h) 收集效率(%) 采取的措施 去除率(%) 是否为可行技术 排放速率(kg/h) 排放 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 编号 名称 类型 洗煤生产线 破碎筛分 颗粒物 5275 278.53 有组织排放 10000 95 旋风除尘+袋式除尘 99 是 0.5 50 2.65 15 0.4 25 DA001 1号排放口 一般 排放口 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 无组织排放 / / 喷淋 80 是 0.53 / 2.79 / / / / / / 运输 颗粒物 / 33 无组织排放 / / 道路硬化，运煤车辆采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘 97 是 0.19 / 0.99 / / / / / / 卸料堆存 颗粒物 / 4.24 无组织排放 / / 全封闭设计，设置除尘雾炮机 90 是 0.08 / 0.42 / / / / / / 上料 颗粒物 / 2.14 无组织排放 / / 上料点、转载点密闭 90 是 0.04 / 0.21 / / / / / / 烧结砖生产线 破碎筛分 颗粒物 148 15.17 有组织排放 19367 95 袋式除尘 98 是 0.05 2.6 0.29 15 0.6 25 DA002 2号排放口 一般 排放口 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单 无组织排放 / / 喷淋 80 是 0.03 / 0.15 / / / / / / 干燥焙烧 颗粒物 111 58.35 有组织排放 100000 100 湿式电除尘 92 是 0.90 9 4.76 15 1.2 25 DA003 3号排放口 一般 排放口 二氧化硫 346 182.57 双碱法脱硫 90 2.32 34 12.25 氮氧化物 39 20.48 / 0 3.88 39 20.48 氟化物 1.9 0.99 / 0 0.19 1.9 0.99 运输 颗粒物 / 99 无组织排放 / / 道路硬化，运煤车辆采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘 97 是 0.56 / 2.97 / / / / / / 卸料堆存 颗粒物 / 0.94 无组织排放 / / 全封闭设计，洒水抑尘 90 是 0.02 / 0.09 / / / / / / 上料 颗粒物 / 1.75 无组织排放 / / 上料点、转载点密闭 90 是 0.03 / 0.18 / / / / / / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1 洗煤生产线 洗煤生产线产尘环节包括：运输、卸料、堆存、上料、破碎筛分等。 ⑴运输环节 运煤车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目运煤车辆平均每天发空车、载重各65辆·次；空车重约10t，载重后车重约30t。以速度15km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表4-2。 表4-2 运输车辆动力起尘量 单位：kg/d 路况 车况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 0.6（kg/m2） 空车 6.58 11.06 14.99 18.60 21.99 25.21 载重车 24.48 36.15 45.41 53.39 60.53 67.07 合计 31.05 47.21 60.40 71.99 82.52 92.28 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》路面铺装和洒水控制措施的效率为96%，覆盖防尘布控制措施的效率为32%，切实采取上述措施后可减少道路扬尘97%左右。本次升级改造后厂内运输道路为水泥路面，运煤道路段面积1200m2，运煤车辆采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘，按表4-2路况以0.2kg/m2的3%计，则空车时起尘量为0.45t/a、载重时起尘量为0.54t/a，总计运输过程无组织排放粉尘量为0.99t/a。 另外，运煤车辆驶入、驶出厂区会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放；厂区地势相对空旷，扩散条件好，通过加强管理，车辆定期保养维护、使用优质燃料等措施后，运煤车辆尾气对周围环境影响较小。 ⑵卸料、堆存环节 ①卸料环节 采用“秦皇岛码头煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式： Q=1133.33U1.6•H1.23•e-0.28W 式中：Q——煤炭装卸起尘量，mg/s； U——储煤仓内全年平均风速0.5m/s； W——含水率，取0.31%； H——装卸高度，取2.5m。 每天装卸按4h计，年工作220d，经计算装卸过程粉尘产生量为1063mg/s（3.37t/a）。 ②堆存环节 储煤仓内无烟煤堆存过程粉尘产生量采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——煤堆起尘强度，mg/s； U——储煤仓内堆放地面平均风速为0.5m/s； S——煤堆表面积，最大储煤量约12万t，煤堆呈梯形堆放，煤堆高度5m，煤场煤堆最大表面积约12000m2； W——无烟煤含水量，0.31%。 经计算，储煤仓无烟煤堆存过程粉尘产生量为46mg/s（0.87t/a）。 储煤仓内总计粉尘产生量为4.24t/a，采用全封闭设计，并且设置除尘雾炮机，煤尘大部分自然沉降在煤场中，但是运煤车辆进出移动式封闭大门时随着大门开启、关闭会有少量动力起尘逸出储煤仓，约占储煤仓内总产尘量的10%，则储煤仓卸料、堆放过程无组织排放粉尘量为0.42t/a。 ⑶上料环节 本项目储煤仓无烟煤通过皮带机输送至选矸车间给料机，给料机设置封闭式结构，选矸车间内不同工段均采用皮带机转移。由于皮带机输送速度较慢（输送速度小于0.1m/s），且对输送皮带进行密闭，基本不受外界风场的影响。项目虽对上料及落料区域进行密闭，但由于存在一定的落差，在落料过程会产生少量粉尘，产生量与高差、粉尘粒径等有关。无烟煤在上料及转运过程中落差最大约1.0m，根据生产经验数值，其粉尘产生量约为原料用量的0.0005%。无烟煤上料量为42.85万t/a，则粉尘产生量为2.14t/a。 项目对上料点、转载点均进行了密闭，粉尘抑制率可达90%，仅极少量外逸粉尘在车间内自然沉降后无组织排放，约0.21t/a。 ⑷破碎筛分环节 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月11日）中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”，具体见表4-3。 表4-3 0610烟煤和无烟煤开采业产污系数表 工段名称 产品 名称 原料 名称 工艺 名称 规模 等级 污染物 单位 产污系数 末端治理 技术 末端治理技术平均去除率（%） 筛分破碎车间 洗精煤 烟煤和无烟煤 块煤、末煤全入洗 30~120万t/a 颗粒物 kg/t-原料 0.65 袋式除尘 90 旋风除尘 89 喷淋 80 本项目在破碎筛分过程中，为了减少粉尘的无组织排放，将破碎、筛分设备全部置于全封闭式选矸车间，破碎、筛分设备上方分别安装集气罩（集气效率95%），车间内设置1套“旋风除尘+袋式除尘”（总除尘效率99%），并针对集气罩未收集的粉尘采取喷淋措施（平均抑尘率80%）。 本项目需破碎筛分处理的无烟煤量为42.85万t/a，经计算，粉尘产生量为278.53t/a，经集气罩（风机风量10000m3/h）收集264.60t/a，通过管道进入旋风除尘+袋式除尘，经处理后通过1根15m高排气筒排放，粉尘排放量为2.65t/a、排放速率为0.50kg/h、排放浓度为50mg/m3。 集气罩未收集的粉尘量为13.93t/a，采取喷淋措施可抑尘80%，则无组织排放粉尘量为2.79t/a。 ⑸汇总情况 洗煤生产线废气排放汇总情况见表4-4。 表4-4 洗煤生产线废气排放汇总情况表 所在位置 工段 污染物 有组织排放 无组织排放 合计 厂区运输道路 运输 颗粒物 0 0.99 0.99 储煤仓 卸料、堆存 颗粒物 0 0.42 0.42 选矸车间 上料 颗粒物 0 0.21 0.21 破碎、筛分 颗粒物 2.65 2.79 5.44 合计 颗粒物 2.65 4.41 7.06 1.2 烧结砖生产线 烧结砖生产线废气产生环节包括：运输、卸料、堆存、上料、破碎筛分、干燥烧结等。 ⑴运输环节 烧结砖生产线原料煤矸石、煤泥均来自洗煤生产线，还有部分煤矸石、页岩涉及厂外运输至厂内。 运输车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目运输车辆平均每天发空车、载重各40辆·次；空车重约10t，载重后车重约30t。以速度15km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表4-5。 表4-5 运输车辆动力起尘量 单位：kg/d 路况 车况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 0.6（kg/m2） 空车 6.58 11.06 14.99 18.60 21.99 25.21 载重车 24.48 36.15 45.41 53.39 60.53 67.07 合计 31.05 47.21 60.40 71.99 82.52 92.28 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》路面铺装和洒水控制措施的效率为96%，覆盖防尘布控制措施的效率为32%，切实采取上述措施后可减少道路扬尘97%左右。本次升级改造后厂内运输道路为水泥路面，煤矸石、页岩运输道路段面积4800m2，运煤车辆采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘，按表4-5路况以0.2kg/m2的3%计，则空车时起尘量为1.35t/a、载重时起尘量为1.62t/a，总计运输过程无组织排放粉尘量为2.97t/a。 另外，运输车辆驶入、驶出厂区会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放；厂区地势相对空旷，扩散条件好，通过加强管理，车辆定期保养维护、使用优质燃料等措施后，运输车辆尾气对周围环境影响较小。 ⑵卸料、堆存环节 ①卸料环节 本次参考“秦皇岛码头煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式： Q=1133.33U1.6•H1.23•e-0.28W 式中：Q——装卸起尘量，mg/s； U——原料堆棚内全年平均风速0.5m/s； W——含水率，取5%； H——装卸高度，取2.5m。 每天装卸按4h计，年工作220d，经计算装卸过程粉尘产生量为285mg/s（0.90t/a）。 ②堆存环节 原料堆棚内物料堆存过程粉尘产生量采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——物料堆起尘强度，mg/s； U——原料堆棚内堆放地面平均风速为0.5m/s； S——物料堆表面积，最大储存量约4800t，物料堆呈梯形堆放，物料堆高度5m，物料堆最大表面积约960m2； W——物料含水量，5%。 经计算，原料堆棚内物料堆存过程粉尘产生量为2mg/s（0.04t/a）。 原料堆棚内总计粉尘产生量为0.94t/a，起尘量较小，且采用全封闭设计，粉尘大部分自然沉降在物料堆中，但是运输车辆进出移动式封闭大门时随着大门开启、关闭会有少量动力起尘逸出原料堆棚，约占原料堆棚内总产尘量的10%，则原料堆棚装卸、堆放无组织排放粉尘量为0.09t/a。 ⑶上料环节 本项目煤矸石破碎车间和联合车间内不同工段均采用皮带机转移。由于皮带机输送速度较慢（输送速度小于0.1m/s），且对输送皮带进行密闭，基本不受外界风场的影响。项目虽对上料及落料区域进行密闭，但由于存在一定的落差，在落料过程会产生少量粉尘，产生量与高差、粉尘粒径等有关。无烟煤在上料及转运过程中落差最大约1.0m，根据生产经验数值，其粉尘产生量约为原料用量的0.0005%。总干物料量约33万t/a，则粉尘产生量为1.65t/a。 项目对上料点、转载点均进行了密闭，粉尘抑制率可达90%，仅极少量外逸粉尘在车间内自然沉降后无组织排放，约0.18t/a。 ⑷破碎筛分环节 本次主要进行煤矸石和页岩的破碎，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月11日）中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，具体见表4-6。 表4-6 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造产污系数表 工段名称 产品名称 原料 名称 工艺 名称 规模 等级 污染物 单位 产污系数 末端治理 技术 末端治理技术效率（%） / 烧结类砖瓦及建筑砌块、煤矸石砖、蒸养砖等 粘土、页岩、粉煤灰、煤矸石等 破碎、筛分、成型干燥等 所有规模 工业废气量（除窑炉外工艺废气） Nm3/万块标砖 8290 / / 颗粒物（除窑炉外工艺废气） kg/万块标砖 1.23 袋式除尘 98 其他 60 本项目在破碎筛分过程中，为了减少粉尘的无组织排放，将破碎、筛分设备全部置于全封闭式煤矸石破碎车间，破碎、筛分设备上方分别安装集气罩（集气效率95%），车间内设置1套袋式除尘（除尘效率98%），并针对集气罩未收集的粉尘采取喷淋措施（平均抑尘率80%）。 本项目年生产烧结空心砖12240万块标砖、烧结砌块96万块标砖，经计算，粉尘产生量为15.17t/a，经集气罩（风量10226万Nm3/a、19367Nm3/h）收集14.41t/a，通过管道进入袋式除尘，经处理后通过1根15m高排气筒排放，粉尘排放量为0.29t/a、排放速率为0.05kg/h、排放浓度为2.6mg/m3。 集气罩未收集的粉尘量为0.76t/a，采取喷淋措施可抑尘80%，则无组织排放粉尘量为0.15t/a。 ⑸干燥焙烧环节 ①点火阶段 本项目采用内燃法生产工艺，需要用煤进行点火，在正常生产过程中，主要依靠原料自身燃烧产生的热量进行焙烧。因此，点火阶段作为非正常工况考虑。 本项目点火阶段采用洗煤生产线的中煤作为燃料，每年开始生产点火一次，每次点火需用中煤10t、总点火时间约12h。煤燃烧过程中，烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫及氮氧化物。 点火用煤废气污染源源强核算按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算，计算公式如下： 式中：Ej——核算时段内第j中污染物排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，10t； βj——产污系数，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.1燃煤工业锅炉的废气产排污系数（无烟煤，层燃炉），本次颗粒物产排污系数取1.8Akg/t燃料（A是指燃料中灰分含量，中煤灰分量18.63%）；二氧化硫产排污系数取16Skg/t燃料（S是指燃料中硫分含量，中煤含硫率0.71%）；氮氧化物产排污系数取2.7kg/t燃料； η——污染物脱除效率，采用双碱法脱硫+湿式电除尘，除尘效率为92%、脱硫效率为90%。 经计算，本项目点火阶段废气污染物产生量分别为颗粒物0.335t/a、二氧化硫1.136t/a、氮氧化物0.027t/a，用隧道窑风机（100000m3/h）通过内置烟道将焙烧窑点火燃烧尾气引入脱硫塔+湿式电除尘器处理后，通过1根15m高烟囱排放，废气污染物排放量分别为颗粒物0.027t/a、二氧化硫0.114t/a、氮氧化物0.027t/a，排放浓度分别为颗粒物22.5mg/m3、二氧化硫95mg/m3、氮氧化物22.5mg/m3。 ②干燥焙烧阶段 项目干燥焙烧采用一次码烧工艺。隧道窑采用内宽为8.8m的断面窑型，窑体设计为平顶结构，内燃烧砖，不需外投煤。干燥焙烧中产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物和氟化物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月11日）中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，具体见表4-7。 表4-7 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造产污系数表 工段名称 产品名称 原料 名称 工艺 名称 规模 等级 污染物 单位 产污系数 末端治理 技术 末端治理技术平均去除率（%） / 烧结类砖瓦及建筑砌块 粘土、页岩、粉煤灰、粉煤灰、污泥等 砖瓦工业焙烧窑炉（单条）（燃煤等） ≥5000万块标砖/a 工业废气量（窑炉） （燃煤等） Nm3/万块标砖 42980 / / 颗粒物 （窑炉） （燃煤等） kg/万块标砖 4.73 湿式除尘 85 袋式除尘 98 静电除尘（干式电除尘、湿式电除尘） 92 其他 60 / 0 二氧化硫 （窑炉） （燃煤等） kg/万块标砖 14.8 石灰石/石灰-石膏 湿法 95 双碱法 90 其他 85 / 0 氮氧化物 （窑炉） （燃煤等） kg/万块标砖 1.66 选择性非催化还原 50 氧化吸收 60 / 0 本项目年生产烧结空心砖12240万块标砖、烧结砌块96万块标砖，经计算，隧道窑烟气量为53020万Nm3/a（10万Nm3/h），废气污染物产生量分别为颗粒物58.35t/a、二氧化硫182.57t/a、氮氧化物20.48t/a，通过内置烟道将干燥焙烧废气引入脱硫塔+湿式电除尘器（脱硫效率为90%、除尘效率为92%）处理后，通过1根15m高烟囱排放，废气污染物排放量分别为颗粒物4.67t/a、二氧化硫18.26t/a、氮氧化物20.48t/a，排放浓度分别为颗粒物9mg/m3、二氧化硫34mg/m3、氮氧化物39mg/m3。 另外，页岩氟含量约为0.0013%，页岩量为12.25万t/a，则氟化物量为1.59t/a。根据《大气污染源砖瓦厂的排氟量计算》（蒋忠良、李为群，浙江丝绸工学院学报，1990年6月第7卷第2期），氟的释放率为54.5±15%，本环评选用62.5%，项目氟化物释放量为0.99t/a、排放浓度为1.9mg/m3。 ⑹汇总情况 正常工况下烧结砖生产线废气排放汇总情况见表4-8，非正常工况下烧结砖生产线废气排放情况见表4-9。 表4-8 正常工况下烧结砖生产线废气排放情况表 所在位置 工段 污染物 有组织排放 无组织排放 合计 厂区运输道路 运输 颗粒物 0 2.97 2.97 原料堆棚 卸料、堆存 颗粒物 0 0.09 0.09 煤矸石 破碎车间 上料 颗粒物 0 0.18 0.18 破碎、筛分 颗粒物 0.29 0.15 0.44 移动式隧道窑 干燥焙烧 颗粒物 4.67 0 4.67 二氧化硫 18.26 0 18.26 氮氧化物 20.48 0 20.48 氟化物 0.99 0 0.99 合计 颗粒物 4.96 3.39 8.35 二氧化硫 18.26 0 18.26 氮氧化物 20.48 0 20.48 氟化物 0.99 0 0.99 表4-9 非正常工况下烧结砖生产线废气排放情况表 所在位置 工段 污染物 有组织排放 无组织排放 合计 移动式隧道窑 点火 颗粒物 0.027 0 0.027 二氧化硫 0.114 0 0.114 氮氧化物 0.027 0 0.027 1.3 措施可行性分析 本项目采用的废气处理措施如旋风除尘、袋式除尘、湿式静电除尘、双碱法脱硫以及喷淋抑尘等均为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月11日）中的末端治理技术，处理效率取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月11日）中末端治理技术平均去除率。 另外，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术，具体见表4-10。 表4-10 砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术 排放口 主要污染物 燃料名称 可行技术 窑烟囱 颗粒物 所有燃料 袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘 二氧化硫 湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等 氮氧化物 （以NO2计） 低氮燃烧技术、其他组合降氮技术 生产过程中原料制备、成型、包装机等对应排放口 颗粒物 / 袋式除尘 本项目烧结砖生产线采用袋式除尘进行破碎筛分粉尘处理，采用脱硫塔+湿式电除尘器进行干燥焙烧烟气处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29中推荐的可行技术。 因此，项目洗煤生产线以及烧结砖生产线采取的废气治理措施可行。 1.4 废气排放影响分析 ⑴有组织排放废气 ①洗煤生产线 洗煤生产线破碎筛分工段位于全封闭式选矸车间，破碎筛分过程产生的粉尘经集气罩（集气效率95%，风机风量10000m3/h）收集后，通过管道进入旋风除尘+袋式除尘（总除尘效率99%），经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，粉尘排放量为2.65t/a、排放速率为0.50kg/h、排放浓度为50mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4中要求：排气筒中大气污染物不得超过80mg/m3，设备去除效率>98%，也符合(GB20426-2006)中“5.2煤炭工业除尘设备排气筒高度不应低于15m”的要求。 ②烧结砖生产线 烧结砖生产线破碎筛分工段位于全封闭式煤矸石破碎车间，破碎筛分过程产生的粉尘经集气罩（风量10226万Nm3/a、19367Nm3/h）收集后，通过管道进入袋式除尘，经处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，粉尘排放量为0.29t/a、排放速率为0.05kg/h、排放浓度为2.6mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单表2中排放限值：颗粒物30mg/m3。 隧道窑烟气量为53020万Nm3/a（10万Nm3/h），通过内置烟道将干燥焙烧废气引入脱硫塔+湿式电除尘器（脱硫效率为90%、除尘效率为92%）处理后，通过1根15m高烟囱排放，废气污染物排放量分别为颗粒物4.67t/a、二氧化硫18.26t/a、氮氧化物20.48t/a、氟化物0.99t/a，排放浓度分别为颗粒物9mg/m3、二氧化硫34mg/m3、氮氧化物39mg/m3、1.9mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单表2中排放限值：颗粒物30mg/m3、二氧化硫150mg/m3、氮氧化物200mg/m3，也符合（GB29620-2013）中：人工干燥及焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m。 ⑵无组织排放废气 厂区无组织排放废气主要来自运输、卸料、堆存以及上料等环节，主要采取以下措施： ①本次升级改造后厂内运输道路为水泥路面，运输车辆采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘。 ②卸料、堆存环节均在全封闭式库房内进行，同时储煤仓设置除尘雾炮机进行抑尘，原料堆棚内洒水抑尘。 ③物料转移在全封闭式车间内进行，不同工段均采用密闭的皮带机转移物料。 ④破碎筛分环节在全封闭式车间内进行，同时在破碎、筛分设备上方分别安装集气罩（集气效率95%）进行粉尘收集，集气罩未收集到的粉尘采取喷淋措施抑尘。 切实采取上述措施后，无组织排放废气在厂界处满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5中污染物排放限值和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单表3中排放限值，即颗粒物1.0mg/m3、二氧化硫0.5mg/m3、氟化物0.02mg/m3。 综上所述，在项目废气达标排放的前提下，项目建设对周围环境影响较小。 1.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目废气污染物监测计划见表4-11。 表4-11 废气污染物监测计划 排放形式 监测点位 所在位置 监测指标 监测频次 有组织排放 DA001 选矸车间排气筒 颗粒物 每年一次 DA002 煤矸石破碎车间 排气筒 颗粒物 每年一次 DA003 移动式隧道窑 排气筒 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 每半年一次 无组织排放 厂界 / 颗粒物 二氧化硫 氟化物 每年一次 2、废水 本项目洗煤废水以及脱硫塔废水均循环使用，不外排；生活污水量1.28m3/d(281.6m3/a)，盥洗污水直接泼洒，旱厕粪污水定期清掏用于周边果园施肥，不向地表水体排污。因此，项目建设对洪泉沟环境影响较小。 3、噪声 3.1 噪声源强 项目主要噪声源为分级破碎机、水平分级筛、数控跳汰机、颚式破碎机、锤石破碎机、双层圆棍筛等设备运转产生的机械噪声，噪声源强为60~95dB（A）。通过资料收集与类比调查，主要设备噪声声级见表4-12。 表4-12 主要设备噪声源声级强度 生产线 噪声源 数量（台） 噪声级dB(A) 排放时间 安装位置 洗煤 生产线 给料机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 磁选机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 分级破碎机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 水平分级筛 1 75~90 连续稳定 厂房内部 数控跳汰机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 浮选机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 高频煤泥脱水筛 1 75~90 连续稳定 厂房内部 离心脱水机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 脱水斗式提升机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 浓缩机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 压滤机 3 75~90 连续稳定 厂房内部 煤泥刮板机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 空压机 1 95 连续稳定 厂房内部 泵 5 95 连续稳定 厂房内部 烧结砖生产线 板式给料机 2 65~85 连续稳定 厂房内部 颚式破碎机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 锤式破碎机 2 75~90 连续稳定 厂房内部 双层圆辊筛 2 75~90 连续稳定 厂房内部 双轴搅拌机 1 75~90 连续稳定 厂房内部 箱式给料机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 液压细碎对辊机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 双辊挤出机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 双级真空挤出机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 自动切条切坯机 1 65~85 连续稳定 厂房内部 3.2 降噪措施 购买设备时优先选用低噪音、低振动设备，并对各设备采取消声、减振等降噪措施。同时各产噪设备位于厂房内部，墙体有一定隔声效果。在加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象的前提下，综合降噪量在15~20dB(A)。 3.3 达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Lai-i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T-预测计算的时间段，s； Ti-i声源在T时段内的运行时间，s。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)。 利用距离传播衰减模式预测厂区周围总体噪声分布情况（不考虑任何隔声措施），结果见表4-13。 表4-13 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 位置 背景值 贡献值 预测值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧外1m 41 39 40.45 43.74 42.8 达标 达标 厂界南侧外1m 42 39 46.41 47.75 47.13 达标 达标 厂界西侧外1m 45 37 41.23 46.52 42.62 达标 达标 厂界西北侧外1m 43 39 39.36 44.56 42.19 达标 达标 厂界北侧外1m 44 39 38.30 45.04 41.67 达标 达标 厂界东北侧外1m 46 40 37.26 46.54 41.85 达标 达标 八方村农户处 47 41 35.00 47.27 41.97 达标 达标 由表4-13可知，项目升级改造后拆除现有工程，运营后噪声在厂界四周处贡献值在37.26~46.41dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；位于厂区北侧36~50m范围内的八方村农户处噪声预测值为昼间47.27dB(A)、夜间41.97dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。因此，项目建设对项目区域声环境质量影响较小。 3.4 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目在厂区东、南、西、西北、北以及东北边界处各布设1个监测点位，监测频次为每季度1次。 4、固体废物 4.1 处置方案 项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业性固体废物和生活垃圾。 ⑴危险废物 项目在设备维护期间会产生少量的废机油，产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物类别为900-214-08。经1座12m2危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位安全处置。 另外，设备维护期间会产生少量废含油抹布，产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废含油抹布属于危险废物，废物类别为HW08，废物类别为900-041-49，属于全过程豁免危险废物，集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 ⑵一般工业性固体废物 一般工业性固体废物包括收尘灰、沉淀池底泥、废砖坯和不合格品。 ①收尘灰 洗煤生产线：破碎筛分环节设置旋风除尘+袋式除尘，根据除尘效率，收尘灰产生量为261.95t/a；选矸车间地面自然沉降粉尘量11.14t/a，定期清扫后与除尘器收尘灰一起回用于烧结砖生产。 烧结砖生产线：破碎筛分环节设置袋式除尘，根据除尘效率，收尘灰产生量为14.12t/a；干燥焙烧环节设置湿式电除尘，根据除尘效率，收尘灰产生量为23.56t/a；煤矸石破碎车间地面自然沉降粉尘量0.61t/a，定期清扫后与除尘器收尘灰一起回用于烧结砖生产。 ②沉淀池底泥 项目洗煤生产线设置1座200m3沉淀池，沉淀物主要为煤泥，产生量为428.5t/a，脱水后用于烧结砖生产；烧结砖生产线设置1座50m3沉淀池，沉淀物主要为脱硫废渣，主要为亚硫酸钠、亚硫酸钙和水，产生量为343.17t/a，用于烧结砖生产；洗车平台设置1座10m3沉淀池，沉淀物主要为底泥，产生量为2t/a，脱水后用于烧结砖生产。 ③废砖坯与不合格品 烧结砖生产线制作砖坯时会产生少量废砖坯以及烧制后质检过程会产生少量不合格品，根据建设单位多年生产经验，废砖坯与不合格品产生量为产品量的0.1%，即333.07t/a，回用于烧结砖生产。 ⑶生活垃圾 项目劳动定员16人，年工作时间220天，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3.52t/a，集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 固体废物产生及处置情况见表4-14。 |
| --- | --- |

|  | 表4-14 固体废物产生及处置情况表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量(t/a) 贮存方式 利用/处置方式和去向 利用/处置量(t/a) 设备维护 废机油 危险废物 矿物油 液态 T,I 0.5 危险废物暂存间 交有资质单位安全处置 0.5 废含油抹布 危险废物（全过程豁免） 矿物油 固态 T 0.2 垃圾桶 集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理 0.2 除尘器 车间地面 收尘灰 一般工业固体废物 / 固态 / 311.38 / 回用于烧结砖生产线 311.38 沉淀池 煤泥 一般工业固体废物 / 半固态 / 428.5 / 回用于烧结砖生产线 428.5 脱硫渣 一般工业固体废物 / 固态 / 343.17 / 回用于烧结砖生产线 343.17 底泥 一般工业固体废物 / 半固态 / 2 / 回用于烧结砖生产线 2 烧结砖 生产线 废砖坯与不合格品 一般工业固体废物 / 固态 / 333.07 / 回用于烧结砖生产线 333.07 办公生活 生活垃圾 / / 固态 / 3.52 垃圾桶 集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理 3.52 合计 1422.34 1422.34 |
| --- | --- |

|  | 4.2 环境管理要求 ⑴贮存要求 本项目新建1座危险废物暂存间，建筑面积12m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的要求进行建设，进行防风、防雨、防晒、地面防渗防腐处理，确保渗透系数≤10-10cm/s。 危险废物的贮存设施满足以下要求： ①建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造。有隔离设施、报警装置和半封闭式防风、防晒、防雨设施； ②危险废物储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物等分开存放，不可混储混运，搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。危险废物临时贮存场所设有隔离设施，贮存区域设有围堰，高度不低于0.3m； ③危险废物贮存场所设防渗地坪，地坪采用混凝土结构，厚300mm，基础防渗层也可用厚度在2cm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s； ④有泄漏液体收集装置；用于存放液体、半固体危险废物的地方还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ⑤衬层上需建有渗滤液收集装置。 ⑵运输要求 ①运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可参照《危险货物分类和品名编号》（6944-2012）、《危险货物包装标志》（GB 190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 ②运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-200）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等，运输易燃易爆有毒有害危险化学品的车辆必须办理相关手续，配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险废物装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。 ③危险废物转运应采用专用工具。内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防护口罩等。危险废物转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公生活区。危险废物收集及转运结束后，应对收集作业区域、转运路线、容器设备设施进行检查和清理，消除污染，确保安全。 ④每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 ⑶转移要求 危废转移按照国家《危险废物转移联单管理办法》、《宁夏回族自治区危险废物管理办法》及《关于在全区危险废物产生单位开展建立台帐工作的通知》（宁环函[2011]139号）执行。相关要求如下： ①制定危险废物管理责任制； ②制定危险废物污染环境的全过程控制制度： a.危险废物的收集、贮存、转移活动必须遵守国家和本市的有关规定； b.禁止向环境倾倒、堆置危险废物； c.禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置； d.危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物； e.危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； f.在搬迁、转产、终止之前，必须対已经产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置。 ③制定危险废物管理台账制度 a.危险废物产生单位要建立危险废物管理台帐； b.如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、转移情况等事项,确保危险废物合法处置，杜绝非法流失； c.危险废物管理台账内容包括企业产生危险废物的种类、产生量、贮存转移等情况； d.危险废物台账应与生产记录相结合，严禁弄虚作假。危险废物管理台账至少应保存10年。 ④制定危险废物转移联单制度 a.严格落实危险废物转移联单管理规定，严格执行危险废物转移联单制； b.危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。一年内需要多次转移的同种危险废物，应当于每年11月30日前向省或者省辖市生态环境主管部门申报次年危险废物转移年度计划。经批准后，向移出地生态环境主管部门申请领取转移联单； c.在省辖市行政区域内转移危险废物的，由所在地省辖市生态环境主管部门批准；在省内跨省辖市转移危险废物的，由移出地皆辖市生态环境主管部门商经接收地省辖市生态环境主管部门同意后批准；跨省转移危险废物的，由省生态环境主管部门商经接收地省级生态环境主管部门同意后批准； d.当在转移危险废物前三日内报告移出地生态环境主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境主管部门； e.危险废物每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单； f.如实、完整填写危险废物转移联单各栏目内容； g.妥善保管转移联单，接受生态环境主管部门对联单运行情况的检查； h.当自危险废物转移活动完成后两个工作日内将转移联单报送批准转移计划的生态环境主管部门。 ⑤制定危险废物管理计划编制制度 a.必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并报生态环境主管部备案； b.危险废物管理计划的期限一般为1年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年； c.应于每年12月15日前将下一年度危险废物管理计划报所在地县级以上生态环境主管部门备案。年产生10吨以上的危险废物，还应同时报省级生态环境主管部门备案，并报送电子文本。 d.当管理计划的内容有下列重大改变时，产生单位应及时以书面形式报告当地生态环境主管部门。包括变更法人名称、法定代表人和住所的；增加或者减少危险废物类别的；危险废物产生量超过原备案量20%以上的；新建、或者改建和拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施的；因工艺改进、产品调整或搬迁而停止产生危险废物的。 ⑥制定危险废物贮存设施管理制度 a.危险废物贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收； b.贮有设施应满足防扬散、防流失、防渗漏要求；贮存设施地面须做硬化处理；贮存储罐应加强管理，防止无关人员接触。 ⑦制定职工培训制度 a.危险废物产生单位应当对相关管理人员和从事危险废物收集、参与转移等工作的人员进行培训； b.培训的内容包括国家相关法律法规、规章和有关规范性文件；本公司制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等；危险废物分类收集、暂存的方法和操作规程； c.培训工作每年不少于两次，并要建立培训档案，档案包括：培训计划、培训。 ⑧制定危险废物分类管理和贮存管理制度 a.收集、贮存危险废物，必须按照危险废物的特性分类进行； b.贮存时间不得超过一年。确需延长期限的，必须报经所在出县级以上生态环境主管部门批准。本省有相应危险废物经营单位的，延长贮存期限不得超过半年。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染源主要为选矸车间、危险废物暂存间和3座沉淀池（总容积260m3），污染物包括：COD、SS，污染途径主要是污水管线、处理设施的跑冒滴漏和发生事故泄漏出的物料对地下水水质以及土壤的污染。 为避免项目对地下含水层以及土壤的影响。本次评价将选矸车间、危险废物暂存间和3座沉淀池（总容积260m3）设为重点防渗区，防渗技术指标为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其余生产区域如储煤仓、原料堆棚区、煤矸石破碎车间、联合车间、产品堆场以及运输道路等均采用水泥硬化；本项目防渗措施可以满足厂区地下水污染防治要求。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对地下水、土壤影响较小。 6、环境风险 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的环境风险物质Q值计算见表4-15。 表4-15 危险物质数量与临界量比值 危险物质 最大存在总量(t) 场所 临界量(t) Q 废机油 0.5 危险废物暂存间 2500 0.0002 经计算：Q=0.0002<1，不需开展环境风险专项评价。 6.1 废机油影响 废机油影响见表4-16。 表4-16 废机油影响表 主要危险物质及分布 废机油储存在1座12m2危险废物暂存间 环境影响途径 废机油泄漏、散落、流失对环境造成影响；可渗透污染水体、 土壤 风险防范措施要求 ⑴加强工艺管理，严格控制工艺指标； ⑵加强安全生产教育； ⑶生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修； ⑷加强危险废物贮存、管理、转移的规章制度培训； ⑸按照防渗性能技术要求进行防渗。 6.2 无烟煤卸料、堆存过程影响 无烟煤卸料、堆存过程影响见表4-17。 表4-17 无烟煤卸料、堆存过程影响表 主要危险物质及分布 无烟煤储存在1座30000m2储煤仓 影响途径 ⑴煤经过长期大量的堆积以后，随着时间缓慢进行的氧化反应而放热，使煤的温度逐渐升高，可能导致煤炭自燃起火。 ⑵由于运输、卸料等原因，块煤撞击后产生粉尘，粉尘中含有在炭化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，在高温或一定点火能的热源作用下，空气中氧气与煤尘急剧氧化发生起火或煤尘爆炸事故。 风险防范措施要求 ⑴加强安全生产教育。 ⑵夏季炎热天气时适当增加喷雾强度。 ⑶运输过程中采用防尘布苫盖，避免在运输途中形成煤尘雾。 ⑷卸料过程在全封闭式储煤仓内进行，采用除尘雾炮机加强对卸载煤块进行喷洒，保证煤炭含水分较大，避免煤块干燥堆场产生自然火灾隐患。 ⑸杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，设置灭火设施。 ⑹定期对职工进行粉尘防火、防爆专业知识的培训，制定有效防止粉尘爆炸、火灾的措施及操作规程。 ⑺加强运营期环境管理，制定严格的煤炭储运操作规程、完善的事故应急计划和相应的应急处理手段和设施。 ⑻为了防止自燃起火、贮煤温度应控制在60℃以下，一旦发现温度上升有可能超过60℃时，应及早消火，如不能消火时，应有相应的设备，采取撒水等降温措施，应该坚持“先贮存先消火”的原则。 7、环保投资估算 项目总投资2563.52万元，环保投资估算为157.00万元，占总投资的6.1%。具体见表4-18。 表4-18 本项目环保投资估算表 投资项目 环保设施 投资金额（万元） 施工期 扬尘治理 设置1.8m高施工围挡，洒水抑尘，运输车辆采用防尘布苫盖 5.00 废水治理 1座10m3沉淀池 2.00 噪声防治 施工机械及运输车辆定期检修 1.00 固体废物处置 建筑垃圾、生活垃圾的清运 2.00 小计 10.00 运营期 废气治理 储煤仓：1台除尘雾炮机 10.00 选矸车间：2套集气罩+1台旋风除尘器+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒；上料点、皮带机密闭 20.00 煤矸石破碎车间：5套集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒；上料点、皮带机密闭 15.00 移动式隧道窑：1台湿式电除尘器+1台双碱法脱硫塔+1根15m高排气筒 35.00 废水治理 3座沉淀池（总容积260m3） 50.00 噪声防治 采用减振、隔声等措施 5.00 固体废物处置 1座12m2危险废物暂存间 10.00 生活垃圾的清运 2.00 地下水防治 选矸车间、危险废物暂存间、3座沉淀池均采取重点防渗措施（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），其余生产区域如储煤仓、原料堆棚区、煤矸石破碎车间、联合车间、产品堆场以及运输道路等均采用水泥硬化 计入主体工程 小计 147.00 合计 157.00 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 1套“旋风除尘+袋式除尘” | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表4中要求 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 1套“袋式除尘” | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单表2中排放限值 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 1套“双碱法脱硫塔+湿式电除尘器” |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | ①本次升级改造后厂内运输道路为水泥路面，运输车辆采用防尘布苫盖，并每天进行路面洒水抑尘。 ②卸料、堆存环节均在全封闭式结构的库房内进行，同时储煤仓设置除尘雾炮机进行抑尘。 ③物料转移在全封闭式结构的车间内进行，不同工段均采用密闭的皮带机转移物料。 ④破碎筛分环节在全封闭式结构的车间内进行，同时在破碎、筛分设备上方分别安装集气罩（集气效率95%）进行粉尘收集，集气罩未收集到的粉尘采取喷淋措施抑尘。 | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5中污染物排放限值和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020年修改单表3中排放限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 地表水 环境 | / | 生产废水 | 经3座沉淀池（总容积260m3）循环使用，不外排 | / |
|  | / | 生活污水 | 盥洗污水直接泼洒，旱厕粪污水定期清掏用于周边果园施肥，不向地表水体排污 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续 A声级 | 选用低噪声设备、隔声减振措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | ⑴危险废物：废机油经1座12m2危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位安全处置；废含油抹布属于全过程豁免危险废物，集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 ⑵一般工业固体废物：包括收尘灰、沉淀池底泥、废砖坯和不合格品，全部回用于烧结砖生产线。 ⑶生活垃圾：集中收集后清运至八方村垃圾转运点，由市政环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 选矸车间、危险废物暂存间和3座沉淀池（总容积260m3）设为重点防渗区，防渗技术指标为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其余生产区域如储煤仓、原料堆棚区、煤矸石破碎车间、联合车间、产品堆场以及运输道路等均采用水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | - |
| 环境风险 防范措施 | 加强危险废物贮存、管理、转移的规章制度培训；按照防渗性能技术要求对危险废物暂存间进行防渗。 |
| 其他环境 管理要求 | ⑴环境管理要求 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，制订相应的管理规章制度及细则。 ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业应协同上级环境管理部门检查企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对企业的污染情况进行分析总结，为环保设施的落实和更新改造提供可靠依据。 ⑵排污口规范化管理要求 根据《环境保护图形标志 排放口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 厂区排污口图形标志具体见表5-1。 表5-1 厂区排污口图形标志一览表 要求 废气排放口 噪声源 提示标志 警告标志 具体要求 应标出排污单位，排放口编号，主要污染物以及监制单位等信息 应标出排污单位，排放源编号，噪声范围以及监制单位等信息 危险废物识别标志设置的具体要求见表5-2。 表5-2 项目危险废物识别标志要求表 设施场所 警告标志 悬挂位置 危险废物 贮存场所 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm 应将危险废物警告标志悬挂于房屋外面门的一侧，靠近门口适当的高度上；当门的两侧不便于悬挂时，则悬挂于门上水平居中、高度适当的位置上 危险废物贮存场所的危险废物标签 尺寸：40×40cm 底色：醒目橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 将危险废物标签悬挂在内部墙壁于适当的位置上；当所贮存的危险废物在两种及两种以上时，危险废物标签的悬挂应与其分类相对应 盛装危险废物容器的危险废物标签 尺寸：20×20cm 底色：醒目橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 盛装危险废物容器上必须粘贴危险废物标签，当采取袋装危险废物或不便于粘贴险废物标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌 ⑶排污许可管理要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目实行排污许可重点管理。因此，在本项目建成投入生产前，建设单位需申请排污许可证。 ⑷竣工环境保护验收要求 本项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”环境管理要求，符合当地规划要求，选址合理；各项污染物通过治理后可以达标排放，对周围环境的影响较小。因此，从环境保护角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环保治理措施后建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 7.76 |  |  | 7.61 | -7.76 | 7.61 | +7.61 |
|  | 二氧化硫（t/a） | 34.17 |  |  | 18.26 | -34.17 | 18.26 | +18.26 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 33.21 |  |  | 20.48 | -33.21 | 20.48 | +20.48 |
|  | 氟化物（t/a） | 0.45 |  |  | 0.99 | 0 | 0.99 | +0.54 |
| 废水 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 收尘灰 |  |  |  | 311.38 |  | 311.38 | +311.38 |
|  | 沉淀池底泥 |  |  |  | 733.67 |  | 733.67 | +733.67 |
|  | 废砖坯与不合格品 |  |  |  | 333.07 |  | 333.07 | +333.07 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | - | - |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废含油抹布（t/a） | - | - |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |