宁夏豪龙建材有限公司同心环保建材基地

环境影响报告表

（送审稿）

建设单位：宁夏豪龙建材有限公司

编制单位：宁夏锦润万鑫环境科技有限公司

二〇二一年七月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏豪龙建材有限公司同心环保建材基地 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-640324-30-03-008662 |
| 建设单位联系人 | 詹俊波 | 联系方式 | 13638030068 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇同心工业园区内，位于同土线以西，清水河以东，清水湾以北，小山村以南 |
| 地理坐标 | （东经105度53分34.555秒，北纬37度0分3.107秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55石膏、水泥制品及类似制品制造 302（商品混凝土） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 18996 | 环保投资（万元） | 1457.9 |
| 环保投资占比（%） | 7.67 | 施工工期 | 2021年5月至2022年5月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 39213 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：宁夏同心工业园区总体规划（2020~2035） 召集审查机关：宁夏同心工业园区管理委员会 审查文件名称及文号：尚未审批 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书 召集审查机关：宁夏同心工业园区管理委员会 审查文件名称及文号：尚未审批 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目总用地面积总占地面积39213.00m2（约58.8亩），总建筑面积18234.00m2，行政办公及生活服务建筑面积3296.00m2，绿地面积5919.00m2（绿化率15.1%），产品主要服务区域为同心县及其邻近区域。 本次评价从产业定位、空间布局及功能分区要求、产业发展负面清单等三个方面分析本项目与园区规划、规划环评结论及审查意见的符合性。具体符合性分析见下表1和表2。 表1 本项目与园区产业定位、功能分区要求符合性分析表 规划及规划环评要求 本项目符合性 产业定位：推进工业固体废物的减量化、资源化和无害化工作，进一步提高粉煤灰、煤矸石等工业固体废物的综合利用。加快新型建材推广步伐、禁止使用实心粘土砖；推进技术进步，加大粉煤灰建材资源化程度；推行清洁生产，提高原材料精度，实施精料、精煤措施，加强过程控制，减少工业固体废物的产生量。强化对危险废物的管理，建立健全危险废物收集、运输、处理处置管理制度。 本项目位于区块三，使用粉煤灰作为主要生产原料之一，且粉煤灰主要来源于来自周边电厂，实施的系统性较强，技术起点较高，生产规模较大，产品市场广阔，生产工艺成熟，设备方案先进，符合同心工业园的产业定位要求。 空间布局及功能分区要求：在园区的开发过程中势必会对空间生态环境造成较大影响，在规划中需要优化生态环境，保留适度的生态空间，尽量减少对现有生态环境的破坏；在禁止引入项目地区和限制引入项目区域以外，园区管委会可根据项目规 模及占地等要求合理安排企业用地，集约利用生产空间，使园区发挥最大的效益；区块一、区块三应考虑无污染，工艺 简单的企业入驻，严格控制靠近居民区一侧园区企业入驻类型，强化准入条件。且在居民区与工业厂房之间不得引入企业，以避免对园区外居民区产生不利影响。 本项目位于区块三，新建办公楼、砂石储料库、砂浆原料库、砂浆生产车间、环保楼、综合楼、水泵房、配电室/门房、机修车间以及绿化工程、供电系统、供水系统、采暖系统等，本项目与园区现有产业项目存在关联性，符合已建成区空间布局及功能分区要求。 表2 生态环境准入负面清单 序号 产业负面清单类别 本项目符合性 一 《产业结构调整指导目录 2019年本》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止类及淘汰类项目一律禁止入园。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制类、淘汰类和禁止类，符合国家相关产业政策。 二 与羊绒纺织产业、轻工制造产业(以农副产品深加工为主)、精细化工、装备制造、商贸仓储物流无关的产业，一律禁止入园。区块一、区块三中与仓储物流有关但储存危险化学品及危险废物的项目，一律禁止入园。 本项目属于资源综合利用项目，原料之一为粉煤灰固废资源，符合同心工业园的产业定位要求，不属于无关产业。 三 园区限制产业：煤炭、电力、化工(区块二除外)、农药、造纸、冶金、有色等产业禁止入园。 本项目不属于限制产业，符合园区产业规划要求。 四 国家过剩产能行业中的落后工艺，国家、自治区禁止新增产能项目。 本项目生产工艺不属于国家过剩产能行业中的落后工艺，符合园区产业规划要求。 五 不得采用国际和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 本项目未使用国际和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，生产工艺与污染防治技术成熟可靠，符合园区产业规划要求。 六 无法满足环境质量底线的项目，污染物排放总量指标未落实的项目。 本项目满足同心工业园环境质量底线，污染物排放总量指标已落实，符合园区产业规划要求。 七 学校、医院、居民区等禁止入园，园区职工宿舍项目除外。 本项目不属于学校、医院、居民区项目，符合园区产业规划要求。 八 除一、二、三、四、五、六、七外，禁止引入园区的项目名录如下： 行业类别 工艺或产品清单 否定性指标 园区规划要求 本项目符合性 羊绒制品 吨原毛洗毛用水超过20吨的洗毛工艺与设备。 吨原毛洗毛水耗 禁止入园 符合 农副产品加工业 白酒生产线；酒精生产线；5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线；糖精等化学合成 甜味剂生产线；大豆压榨及浸出项目；年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；糖加工； 生产规模及工艺限制 禁止入园 符合 农作物新品选育和种子生产； 有毒有害污染物排放 对食品企业无影响 符合 屠宰、烟草类生产加工等。 污染物排放 量；水耗 禁止入园 符合 西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100 吨及以下的加工项目。 生产规模及工艺限制 禁止入园 符合 3万吨/年以下味精生产装置；2万吨/年及以下柠檬酸生产装置；年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线。 生产规模及工艺限制 禁止入园 符合 化工 高污染、高耗能，超过园区环境承载能力的化工企业。 高污染、高耗能、高耗水 禁止入园 符合 综上所述，从产业定位、空间布局及功能分区要求、产业发展负面清单等方面分析，本项目符合园区规划、规划环评结论及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号）文件要求，本项目不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。本项目在宁夏生态保护红线图中位置见附图1。 ②环境质量底线 A、环境空气质量 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》中2020年全区14个县（市、区）城市环境空气质量状况综合评价分析可知，2020年同心县环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的不达标区，现状浓度超标的污染物为PM10和PM2.5，超标主要原因是2020年同心县气候干燥，易发生风沙扬尘天气，天然背景值较高所致。 本项目主要应用活性干雾捕尘技术、制剂抑尘技术、负压收尘技术、密闭降尘技术等抑尘措施，能够确保本项目大气污染物达标排放，对外环境影响较小，此外车辆清洗平台也是项目扬尘的重要举措之一。综上所述，本项目运营期产生的污染物经有效的处理措施处理后，不会降低当地环境质量，符合环境质量底限要求。 B、地表水环境质量 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》中相关数据，2020年中卫（海原县）－吴忠（同心县）市界清水河（黄河一级支流）水质类别为Ⅳ类，其他各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；吴忠（同心县）－中卫（中宁县）市界清水河（黄河一级支流）水质类别为劣Ⅴ类，主要污染指标为氟化物，浓度为1.548mg/L，超标0.03倍；同心县小洪沟水源地水质指标为Ⅴ类（溶解性总固体、硫酸盐、钠）。 本项目生活废水按三级处理后可达到回收复用的标准，用于绿化、冲洗地面等；生产废水主要为设备机械清洗及洗车废水，沉淀池收集后回用于生产，不会降低同心县地表水水环境功能。 ③资源利用上限 原辅材料：本项目用水泥来自宁夏豪龙建材有限公司自有水泥厂；粉煤灰来自周边电厂；机制砂来自宁夏豪龙建材有限公司自有砂石料厂；碎石来自宁夏豪龙建材有限公司自有砂石料厂；所用其他外加剂（如防水剂、膨胀剂、引气剂、纤维、聚合物等）由项目周边市场采购。本项目原辅材料均有稳定的供应来源。 水资源：本项目用水来自园区城市供水管网，新鲜水用量为299452.5m3/a（1197.81m3/d，年工作日按250天计算），根据《宁夏同心工业园区企业水资源论证报告书》，同心工业园现状生活用水与工业用水共用一个供水系统，给水由同心县自来水厂供给，水源为小洪沟水源地，小洪沟水源地设计取水能力12000m3/d，则本项目占2020年同心工业园取水总量的9.98%，取用水资源量占比很小，不会突破区域水资源利用上限，符合水资源利用上限重点管控区相关要求。 ④生态环境准入清单 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发[2020]37号）文件要求，将自治区全区划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设；重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入；一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。本项目位于一般管控单元（134），项目砂石储料仓、环保搅拌楼、砂浆原料库、砂浆生产车间、成品储库等主要生产区域实现全封闭。在严格落实本评价污染防治措施前提下，本项目能够满足一般管控单元要求。本项目在宁夏生态环境管控单元分区图中位置见附图2。 《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》中提出了 生态环境准入负面清单，经比对后，本项目不属于禁止引入、限制引入类项目，因此符合环境准入要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、与生态环境保护规划符合性分析 宁夏“十三五”环境保护规划已到期，但尚未出台“十四五”生态环境保护规划，本次评价参考宁夏环境保护“十三五”规划，分析项目可行性。 根据《宁夏回族自治区环境保护“十三五”规划》中要求“强化扬尘治理……对工业企业堆场实施规范化全封闭管理，易产生扬尘的物料堆场采取封闭式仓库，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染”。 本项目原料储存采用全封闭式原料库，粉料（粉煤灰、水泥）采用密闭式筒仓，搅拌站砂石料、粉料均采用全封闭式输送系统，生产粉尘得到有效控制，符合《宁夏回族自治区环境保护“十三五”规划》要求。 4、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析 根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求，持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。鼓励多产业协同利用，推进大宗固废综合利用产业与上游煤电、钢铁、有色、化工等产业协同发展，与下游建筑、建材、市政、交通、环境治理等产品应用领域深度融合，打通部门间、行业间堵点和痛点。鼓励绿色建筑使用以煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废为原料的新型墙体材料、装饰装修材料。 本项目使用粉煤灰作为主要生产原料之一，粉煤灰主要来源于周边电厂。本项目达产期可综合利用粉煤灰30000t/a，有利于推进大宗固废综合利用产业与上游煤电协同发展，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求。 5、选址合理性分析 ①项目选址于宁夏同心工业园已建成产业区，项目建设符合国家产业政策，符合园区规划、规划环评结论及审查意见要求，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求。 ②本项目建设符合“三线一单”要求。本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外1km范围内地表水保护目标清水河距离本项目440m。 ③根据对大气、地表水、声环境等环境要素环境影响分析结果可知，在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，本项目对各环境要素所造成的环境影响均可接受。 综上所述，在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，本项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容、建设规模 本项目总投资18996万元，拟在同心县规划用地面积总占地面积39213.00m2（约58.8亩），项目总建筑面积18234.00m2，其中：行政办公及生活服务建筑面积3296.00m2，绿地面积5919.00m2（绿化率15.1%），新建办公楼、砂石储料库、砂浆原料库、砂浆生产车间、环保搅拌楼、综合楼、水泵房、配电室/门房、机修车间以及绿化工程、供电系统、供水系统、采暖系统等，具体项目组成情况将下表3。 表3 本项目组成一览表 分类 工程名称 主要建设内容 主体工程 环保搅拌楼 建设1座环保搅拌楼，门式钢架结构，三层，高度14m，建筑面积504m2，主要设置一套160万m3/a的HZS240（双机）混凝土生产线，产量400m3/h。 砂浆生产车间 建设1座砂浆生产车间，门式钢架结构，一层，高度8.5m，建筑面积1260m2，主要设置一套60万t/a的FB4500砂浆生产线（双机），产量80t/h。 辅助工程 综合楼 五层，总建筑面积7095m2，高度18.6m，框架结构。 水泵房 一层，总建筑面积150m2，高度3.6m，框架结构。 配电室 一层，总建筑面积150m2，高度3.6m，框架结构。 车辆维修车间 一层，总建筑面积368m2，高度8.5m，门式钢架。 门房 一层，总建筑面积27m2，高度3.6m，框架结构。 磅房 一层，总建筑面积48m2，高度3.6m，框架结构。 公用工程 给水 本项目生产、生活用水均由园区供水管网提供，本项目年新鲜水用水量为299452.5m3/a（即1197.81m3/d）。 排水 本项目工程排水在厂区内采用雨、污分流制，排水量按生活用水量的80%计算，年排水量为3369.6m3/a。 供电 本项目用电由园区现有电网提供，电力由园区110kV变电站引入10kV线路，实现双回路电网，年耗电量380万kWh。 供热 本项目不使用蒸汽或热水集中供暖，办公楼等生活区采用电暖气采暖，不额外铺设供热管道。 储运工程 砂石储料仓 建设1座砂石储料仓用于储存混凝土生产原料，门式钢架结构，一层，高度8.5m，建筑面积5020m2。 砂浆原料库 建设1座砂浆原料库用于储存砂浆生产原料，门式钢架结构，一层，高度8.5m，建筑面积1260m2。 成品储库 建设1座成品储库用于储存产品，门式钢架结构，一层，高度8.5m，建筑面积2520m2。 混凝土环保楼配料仓 位于环保搅拌楼一侧，仓格数4个，仓容积40m3/个，主要用于混凝土生产线配料的暂存。 骨料中间仓 位于混凝土生产线，数量2座，型号MVE200/3，用于骨料的暂存。 粉料筒仓 位于混凝土生产线，数量8座，储量200-300t，用于水泥、粉煤灰、矿粉等粉料的暂存。 1#沙仓 位于砂浆生产线，数量1座，储量100t，用于沙子的暂存。 2#沙仓 位于砂浆生产线，数量1座，储量100t，用于沙子的暂存。 3#水泥仓 位于砂浆生产线，数量1座，储量100t，用于水泥的暂存。 成品仓 位于砂浆生产线，数量4座，储量60t，用于砂浆成品的暂存。 环保工程 废气治理设施 砂石储料仓 砂石储料仓卡车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置和静电档尘帘隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，顶部设置活性干雾机抑尘，废气经1台滤筒除尘器（除尘效率99%）收集处理后经15m排气筒（DA001）排放。 环保搅拌楼 骨料和粉料筒仓顶部自带袋式除尘器（除尘效率99%），搅拌机进料及搅拌过程全密闭，搅拌产生废气经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放。 砂浆原料库 位于联合厂房，砂浆原料库卡车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置和静电档尘帘隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，沙仓、水泥仓、成品仓等顶部设置活性干雾机抑尘，废气经1台滤筒除尘器（除尘效率99%）收集处理后经15m排气筒（DA002）排放。 砂浆生产车间 位于联合厂房，骨料和粉料筒仓顶部自带袋式除尘器（除尘效率99%），砂浆计量、混合、搅拌等全过程密封，搅拌产生废气经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m排气筒（DA002）排放。 成品储库 位于联合厂房，成品储库卡车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置（共设置39m）和静电档尘帘（共设置8套）隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，库顶部设置活性干雾机抑尘，废气经1台滤筒除尘器（除尘效率99%）收集处理后经15m排气筒（DA002）排放。 运输车辆 在出入厂路口设置3套车辆清洁平台。 废水治理设施 生产废水 在出入厂路口设置3套车辆清洁平台，该系统设计为免基础洗车机，设备采用抗压材质全自动不锈钢喷头，使冲洗完的车辆水能够流向沉淀池;沉淀池位于环保搅拌楼与砂石储料仓之间，主要收集进出车辆冲洗废水，经砂石分离机处理后水回用于进出车辆冲洗，不外排;搅拌机清洗、混凝土搅拌运输车清洗、地面冲洗产生的废水经砂石分离+沉淀池沉淀处理后回用于搅拌机清洗、混凝土搅拌运输车清洗、地面冲洗，不外排;沉淀池、搅拌池、清水池的池体、池壁防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889。 生活废水 新建1座1m3隔油池和1座10m3化粪池，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。隔油池和化粪池设为一般防渗区，池体、池壁防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889。 雨水 设置地面硬化时建设雨水排槽，雨水统一流向沉淀池沉淀处理后回用于生产。 噪声治理设施 砂石储料仓、环保搅拌楼、砂浆原料库、砂浆生产车间、成品储库均设置为全封闭，选用低噪声设备，设置减震措施，设置绿化带降噪等。 固废治理措施 一般固废 沉淀池设置1套砂石分离振动筛，产生的砂、石料、沉淀池沉渣返回原料库，回用于生产；除尘器除尘灰全部回用于生产。 危险废弃物 本项目不产生危险废弃物。 生活垃圾 全厂设置固定式生活垃圾桶不少于4个，生活垃圾收集后由园区环卫部门清运处置。 厂区绿化及硬化 厂区绿化面积不小于总占地面积的15.1%，即5919m2。 除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域外，其余区域全部实现地面硬化。 4、主要产品及产能 本项目主要生产强度等级C15至C80普通混凝土，另根据客户需求可生产C30、C35、C40抗渗混凝土，强度等级C40、抗冻等级F50抗冻混凝土等产品，产品质量执行国家标准《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）要求。 5、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见下表4。 表4 混凝土生产线主要生产设备一览表 序号 设备名称 技术规格 台套数 单位 混凝土生产工艺 1 环保搅拌楼 HZS240 2 座 2 配料机 40m3 2 台 3 骨料中间仓 MVE200/3 2 座 4 搅拌主楼 双层平台 2 座 5 水称量供给系统 0.7m3；1m3 2 套 6 污水称量供给系统 0.25m3；0.5m3 2 套 7 水泥称量系统 1.5m3；2m3 2 套 8 粉煤灰+矿粉称量系统 1.5m3；2m3 2 套 9 外加剂称量供给系统 0.08m3；0.1m3 2 套 10 主机除尘系统 FNC3J22 2 套 11 气动系统 2m3/min 2 套 12 监控系统 17″液晶 2 套 13 电控系统操作软件 台湾研华 2 套 14 控制室 4.5m×4m×3m 1 座 15 平皮带机 900t/h；1500t/h 2 台 16 斜皮带机 900t/h；1500t/h 2 台 17 螺旋运输机 110t/h；180t/h 8 台 18 筒仓 200T；300T 8 座 19 装载机 SYL956H 2 辆 20 搅拌车 JH6 8×4 20 辆 21 通风机 48000m3/h 3 台 湿混凝土回收工艺/洗车平台 22 弧形洗车槽及旋流分离系统 槽体 L5000×W2000×H2400 1 个 冲槽管路 DN80 2 套 23 洗车管路 洗车管路（含管路及固定件） DN80 2 套 来车感应装置 红外线传感器 2 套 24 湿混凝土回收机 回收机 L7070×W2170×H2890 1 套 减速机 11kW 1 件 警报装置 LED多层信号指示灯 1 套 回收机喷淋系统 DN25 1 套 25 尾部溢流装置 溢流装置 L804×W533× H1380 1 套 电动三通阀 - 1 套 喷淋系统 DN25 1 套 26 逆流式污水搅拌装置 减速机 5.5kW 2 台 减速机架 JXLD6 2 套 开启式涡轮 搅拌器 φ1600 2 套 搅拌器支撑架 L4300×W526×H200 2 个 27 污水计量回收装置（主楼循 环管路） 楼污水泵 （专业抽砂泵） 功率11kW 流量80m3/h 1 台 气动蝶阀 DN100 1 个 管路管配件 DN100 1 套 28 水泵 流分离泵 （专业抽砂泵） 功率7.5kW 流量80m3/h 1 台 洗车泵 （半抽砂泵） 功率3kW 流量43m3/h 2 台 冲槽泵 （半抽砂泵） 功率5.5kW 流量50m3/h 2 台 搅拌池补给 （半抽砂泵） 功率2.2kW 流量40m3/h 2 台 沉淀池补给 （半抽砂泵） 功率2.2kW 流量40m3/h 1 台 沉淀池排水 （半抽砂泵） 功率0.75kW 流量20m3/h 1 台 清洗泵 （清水泵） 功率1.5kW 流量12m3/h 1 台 29 管路集成系统 管路黑盒子 - 1 套 30 搅拌池盖 镀锌钢格板 - 2 套 31 其他 水池爬梯 - 6 套 清水池护栏 - 1 套 悬吊装置 - 10 套 水泵吊架 - 6 套 手动葫芦 ZBJ80014-89 1T×6； ZBJ80014-89 0.5T×4 3 套 各泵出口软管（超软钢丝管）、固定件 - 1 套 液位计 - 4 套 32 控制系统 PLC可编程控制 - 1 套 33 砂石分离振动筛 振动筛 L3750×W1676×H1441 1 套 振动电机 - 2 台 橡胶弹簧 - 8 件 振动筛喷淋系统 - 1 套 表5 砂浆生产线主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量 单位 1 板链提升机 NE50 1 套 2 下料斗 － 1 个 3 溜管 － 2 根 4 简易平台 － 1 座 5 气动三通 QD-20 1 个 6 1#水泥筒仓 100T 1 座 7 仓壁振动器 － 1 个 8 2#机制砂筒仓 100T 1 座 9 仓壁振动器 － 1 个 10 3#粉煤灰筒仓 100T 1 座 11 仓顶除尘器 － 3 台 12 防爆阀 － 1 个 13 料位器 － 6 台 14 1#输送泵 ∮219×6000 1 台 15 2#输送泵 ∮219×6000 1 台 16 3#输送泵 ∮219×6000 1 台 17 配料秤 5立方 1 台 18 斗式提升机 NE50 1 台 19 除尘钟罩 － 1 台 20 下料斗 － 1 个 21 溜管 － 1 根 22 待混仓 5立方 1 座 23 气动蝶阀 ∮300 2 个 24 无重力混合 ZTHS5.0 1 台 25 小料添加装置 － 1 台 26 成品匀料器 7立方 1 台 27 料位器 － 2 台 28 吊篮 1吨 1 个 29 阀口灌装机 DGF-50B 2 台 30 钢架 － 1 组 31 控制系统 － 1 套 32 通风机 48000m3 1 台 33 除尘风网 PVC 1 套 34 卸料器 ∮200 1 台 35 空气压缩机 XL-12A 1 台 36 储气罐 1立方 1 座 37 水平输送机 ∮219×6000 1 台 38 板链提升机 NE50 1 台 39 下料斗 － 1 个 40 溜管 － 1 根 41 简易平台 － 1 座 42 水平输送机 ∮219×6000 1 台 43 气动闸门 QDZ40 1 个 44 成品仓 60T 4 座 45 钢架 － 2 组 46 料位器 － 2 台 47 库底散装机 － 2 台 48 包装机 － 2 台 表6 环保设备一览表 序号 配置名称 型号 数量 单位 1 活性干雾机 AF60D 2 台 2 滤筒除尘器 T4C64 1 台 3 滤筒除尘器 T5C60 1 台 4 布袋除尘器 HMC-80 2 台 5 导料槽密闭装置 K-1 39 米 6 静电档尘帘 DB-100 8 套 7 洗车平台 DT-100 3 座 8 工业吸尘器 PG185 3 台 6、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料消耗、来源及厂内贮存情况见下表7和表8，能源消耗情况见下表9。 表7 160万m3混凝土生产线原辅材料用量一览表 原料名称 形态 单耗量 （t/m3·产品） 年耗量（t） 厂内贮存位置 原料来源 水泥 固态 0.32 509120.00 砂石储料仓 宁夏豪龙建材有限公司自有水泥厂 碎石 固态 1.01 1609440.00 砂石储料仓 宁夏豪龙建材有限公司自有砂石料厂 机制砂 固态 0.79 1260000.00 砂石储料仓 宁夏豪龙建材有限公司自有砂石料厂 矿粉 固态 0.02 32640.00 砂石储料仓 宁夏豪龙建材有限公司自有砂石料厂 粉煤灰 固态 0.08 126240.00 砂石储料仓 周边电厂 外加剂 固态 0.01 18880.00 砂石储料仓 周边市场外购 水 液态 0.17 272160 自来水管网 园区自来水管网 注：外加剂主要为聚羧酸减水剂，不易燃，不挥发，且不与水泥发生化学反应。 表8 60万t砂浆生产线原辅材料用量一览表 原料名称 形态 单耗量 （kg/t·产品） 年耗量（t） 厂内贮存位置 原料来源 水泥 固态 150 90000 砂浆原料库 宁夏豪龙建材有限公司自有水泥厂 机制砂 固态 800 480000 砂浆原料库 宁夏豪龙建材有限公司自有砂石料厂 粉煤灰 固态 50 30000 砂浆原料库 周边电厂 外加剂 固态 2 1200 砂浆原料库 周边市场外购 注：外加剂主要为聚羧酸减水剂，不易燃，不挥发，且不与水泥发生化学反应。 表9 能源消耗情况一览表 名称 单位 消耗量 备注 新鲜水 m3/a 299452.5 包含生产、生活用水 电 kWh 3800000 生产、生活用电 注：根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号）文件，商品混凝土单位产品取水定额为0.2m3/m3-产品，本项目单位产品水耗为0.1261m3/m3-产品，符合取水定额指标要求。 7、物料平衡分析 本项目物料平衡见表10。 表10 本项目物料平衡表 物料投入(t/a) 产出(t/a) 混凝土生产工艺 水泥 509120 商品混凝土 3556000 碎石 1609440 粉尘 222.34 机制砂 1260000 分离筛废砂石 39.06 矿粉 32640 沉淀池沉渣 58.60 粉煤灰 126240 / / 外加剂 18880 / / 合计 3556320 合计 3556320 砂浆生产工艺 水泥 89778.04 干混砂浆 600000 机制砂 479556.09 粉尘 90.22 粉煤灰 29667.06 / / 外加剂 1089.02 / / 合计 600090.22 合计 600090.22 注：本项目商品混凝土密度约为2.409t/m3。 8、水平衡分析 （1）供水 本项目用水主要包括生产用水和生活用水。 ①生产用水 本项目生产用水包括混凝土搅拌用水、设备清洗用水、运输车辆清洗用水和地面冲洗用水。 A、混凝土搅拌用水 混凝土生产过程中投加水量为170.1kg/m3-产品，年产量为160万m3，年用水量为272160t（折合1088.64t/d）。 B、设备清洗用水 本项目每日连续2班生产，每班生产8h，实际日生产时间为16h。工人在每日暂停生产或检修时必须将设备冲洗干净，以保证不影响后续正常生产。搅拌机清洗用水量为2.5m3/台·次，每台搅拌机每天冲洗1次，年工作250d，经计算得年用水量为1250t（折合5t/d）。 C、运输车辆清洗用水 运输车辆清洗主要是针对车上运输罐的清洗。本项目混凝土年产量为160万m3（355.6万t），密度为2.223t/m3，折合日产量为6400m3/d（14224t/d），砂浆年产量为60万t，折合日产量为2400t/d。本厂拟配备50辆混凝土搅拌运输车，单车运输量为26t，每日每车平均需运输12～13次，每日运输结束后需对参与运输的混凝土搅拌运输车进行清洗。本次评价按最不利情况，考虑50辆混凝土搅拌运输车均需清洗。通过水管将水注入混凝土运输罐内进行搅拌清洗，用水量平均为1t/辆·次，经计算得年用水量为12500t（折合50t/d）。 D、地面冲洗用水 本项目生产作业区面积为砂浆生产车间、环保搅拌楼以及搅拌楼地面硬化面积之和，约为504+2520+2400=5424m2（不含原料库），参照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）中地面冲洗水每次3L/（m2•d），经计算得日用水量为16.27t/d，年用水量为4068t。 ②环保设施用水 本项目环保设施用水包括活性干雾机用水、原料库、成品库降尘、道路降尘用水和绿化用水。 A、活性干雾机用水 为降低原料库、成品库扬尘对外环境影响，本项目设置全封闭式原料库、成品库，内设活性干雾系统，根据设备参数，AF60D活性干雾机耗水量为560L/h，数量为2台，用水年用量为4480t/a（折合17.92t/d）。 B、道路降尘用水 为降低厂内运输道路扬尘，本项目配备1台洒水车。洒水车平均用水量2t/次，平均每日洒水2次（上、下午各一次），并在大风及干燥天气下适当增加洒水次数。本次评价按每日洒水2次考虑，经计算得日用水量为4t/d，年用水量为1000t。 C、绿化用水 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号）文件，本项目绿化用水定额为0.24m3/(m2·a)。本项目绿化面积为5919m2，经计算得年用水量为1420.56t（折合5.68t/d）。 ③生活用水 本项目劳动定员为130人，生活用水量按70L/人·d计算，则职工日用水量为9.1t/d，年用水量为2275t。 （2）排水 本项目废水包括生产废水、环保设施废水、生活污水和初期雨水，。 ①生产废水 本项目混凝土搅拌用水全部进入产品，搅拌机清洗、混凝土搅拌运输车清洗、地面冲洗产生的废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌机清洗、混凝土搅拌运输车清洗、地面冲洗。生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排。 ②环保设施废水 原料库、成品库降尘、道路降尘、绿化等用水全部蒸发损失，不产生废水。 ③生活污水 本项目劳动定员为130人，生活用水量按70L/人·d计算，则职工日用水量为9.1t/d，年用水量为2275t，产污系数按0.85计算，生活污水产生量为1933.75t/a（7.74t/d）。生活废水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。 ④初期雨水 本项目生产区域地面全部采用水泥硬化，并设置雨水排槽，雨水统一流向沉淀池沉淀处理后回用于生产。 距本项目最近的气象站为同心县气象站，多年平均降雨量为277mm，取年均降雨量的20%为初期雨水量，拟建项目生产作业区面积为5424m2（不含原料库），估算初期雨水收集量约300.5t/a（折合1.2t/d）。初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌机清洗、混凝土搅拌运输车清洗、地面冲洗，不外排。 本项目用水量合计为299452.5t/a（即1197.81t/d），排水量合计为1933.75t/a（即7.74t/d）。本项目用水、排水情况见下表11。 表11 用排水情况一览表 序号 用水单元 供水情况 回用及排放情况 新鲜用 水量t/d 产污 系数 回用水量t/d 损耗水量t/d 废水排放量t/d 1 混凝土搅拌用水 1088.64 / 0 10.9 0 2 设备清洗用水 5 0.90 4.5 0.5 0 3 运输车辆清洗用水 50 0.90 45 5 0 4 地面冲洗用水 16.27 0.80 13 3.27 0 5 活性干雾机用水 17.92 / 0 17.92 0 6 道路降尘用水 4 / 0 4 0 7 绿化用水 5.68 / 0 5.68 0 8 生活用水 9.1 0.85 0 1.36 7.74 9 初期雨水 1.2 0.20 0.24 0 0.96 合计 1197.81 / 62.74 48.63 8.7 注：1、初期雨水经沉淀处理后回用于生产。 2、合计中不含初期雨水。 3、总用水量 = 回用水量+损耗水量+废水排放量。 9、劳动定员与工作制度 本项目总劳动定员为130人，其中：管理人员30人，生产及其他岗位人员100人。生产车间实行白班工作制，管理人员实行日班制，冬季不生产，年工作日按250天计算，每日工作8小时，每年工作2000h。 10、厂区平面布置 项目厂区按功能划分为厂前区、混凝土生产区和干粉砂浆生产区，设南、东两侧各一个出入口，其中，东侧出入口为物流出入口，南侧出入口为人流出入口，南侧出入口处布置一座综合楼（7095.00m2），5层，高度18.6米，混凝土框架结构，内部含办公室、试验室、餐厅、住宿等。 东侧出入口进入后为厂区主道路，沿主道路到厂区中部进入混凝土生产区，依次设置环保搅拌楼（504m2），3层，门式钢架结构；砂石储料库（5020m2），1层，门式钢架结构。 南侧为干粉砂浆生产区，布置一座联合厂房，包含砂浆原料库（1260m2）、砂浆生产车间（1260m2）、成品储库（5040m2），1层，门式钢架结构，厂房外部场地开阔，方便原材料和成品的进出。厂区总平面布置见附图6。 11、总投资与环保投资 本项目总投资18996万元，其中环保投资为1457.9万元，占总投资的7.67%。本项目环保投资见下表12。 表12 项目环保投资一览表 时段 污染源 治理措施 投资金额(万元) 比例（%） 施工期 废气 施工废气 设密目安全网，定期洒水、车辆加盖苫布等 5 0.34% 临时施工场地硬化，出入口设防尘垫，配备车辆冲洗系统 15 1.03% 废水 施工废水 设置1座5m3简易沉淀池 5 0.34% 生活污水 设置1座移动式旱厕并定期清掏 4 0.27% 固废 建筑垃圾 运至同心工业园指定的建筑垃圾消纳场处置 15 1.03% 贮灰池灰渣 运至同心工业园一般固废填埋场处置 10 0.69% 施工期生活垃圾 由园区环卫部门清运处置 0.2 0.01% 水土保持 施工场地地面硬化，购置防雨布 7 0.48% 营运期 废气 砂石储料仓 设置导料槽密闭装置13m；设置静电档尘帘2套；地面设置工业吸尘器1台；顶部设置活性干雾机1台；设置滤筒除尘器1台（除尘效率99%）；排气筒（DA001）1个。 260 17.83% 环保搅拌楼 搅拌机进料及搅拌过程设置密封挡板；设置布袋除尘器1台（除尘效率99%）；与砂石储料仓共用1个排气筒（DA001）。 32 2.19% 砂浆原料库 设置导料槽密闭装置13m；设置静电档尘帘2套；地面设置工业吸尘器1台；顶部设置活性干雾机1台（与砂浆生产车间、成品储库共用）；设置滤筒除尘器1台（除尘效率99%）；13m排气筒（DA002）1个（与砂浆生产车间、成品储库共用）。 260 17.83% 砂浆生产车间 砂浆计量、混合、搅拌等过程设置密封挡板；设置滤筒除尘器1台（除尘效率99%）；顶部设置活性干雾机1台（与砂浆原料库、成品储库共用）；13m排气筒（DA002）1个（与砂浆原料库、成品储库共用）。 360 24.69% 成品储库 设置导料槽密闭装置13m；设置静电档尘帘2套；地面设置工业吸尘器1台；顶部设置活性干雾机1台（与砂浆生产车间、砂浆原料库共用）；设置滤筒除尘器1台（除尘效率99%）；13m排气筒（DA002）1个（与砂浆生产车间、砂浆原料库共用）。 50 3.43% 运输车辆 在出入厂路口设置3套车辆清洁平台。 200 13.72% 运输道路 扬尘 配备1台洒水车，用于厂区道路降尘 20 1.37% 废水 生产废水和环保设施废水 环保搅拌楼与砂石出料库之间设置1座沉淀池，用于收集设备和车辆清洗废水以及1套砂石分离筛 60 4.12% 生活污水 1座1m3隔油池和1座10m3化粪池，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网 10 0.69% 地下水防渗 措施 沉淀池、搅拌池、清水池、隔油池、化粪池做重点防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 10 0.69% 其他简单防渗区地面硬化 100 6.86% 固废 除尘灰 筒仓除尘器除尘灰直接落入各自筒仓；搅拌机除尘器收尘返回混凝土搅拌工艺 0 0.00% 废砂石 返回全封闭式原料库、成品储库 7 0.48% 沉渣 返回全封闭式原料库、成品储库 7 0.48% 生活垃圾 全厂设置固定式生活垃圾桶不少于4个，由园区环卫部门清运处置 3 0.21% 厂区绿化 绿化面积5919m2，绿地率达到15.1% 17.7 1.21% 合计 1457.9 100.00% |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 施工期工艺流程及产污环节见图1所示。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 （1）场地平整与基础施工 在项目用地范围内开展土地平整、地基开挖等施工活动时，由于挖土机、运土车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪声，同时产生施工扬尘和施工机械废气。在不同气象条件下，施工扬尘对周边环境影响差别较大。此外，基础开挖将引起原有土地结构的改变，会造成一定程度的水土流失。 （2）主体工程施工 主体工程施工主要是指对砂石储料仓、环保搅拌楼、砂浆原料库、砂浆生产车间、成品储库、综合楼以及配套绿化、管道设施等的建设。施工过程中挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘和施工机械废气；施工过程会产生施工废水，排至5m3临时沉淀池处理后全部回用；施工过程会产生废弃施工材料。此外，施工人员也会产生生活污水和生活垃圾。 （3）设备安装调试 设备安装主要是安装搅拌机、筒仓、输送系统等主要生产设备的过程。在基础设备安装过程中，将会产生设备噪声和废弃的设备包装物。 施工期产污环节汇总见表13。 表13 施工期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 产污环节 编号 主要污染物 废气 施工扬尘 G1 颗粒物 施工机械废气 G2 CO、THC、NOx 废水 施工废水 W1 SS 施工生活污水 W2 COD、NH3-N、动植物油、SS 固体废物 建筑垃圾 S1 建筑垃圾 施工人员生活垃圾 S2 生活垃圾 噪声 施工机械噪声 N1 噪声 施工车辆噪声 N2 噪声 注：施工期不设取、弃土场，挖填平衡，不产生弃土。 二、运营期工艺流程及产污环节分析 1、生产工艺流程及产污环节 运营期工艺流程及产污环节见图2所示，主要为混凝土生产工艺和砂浆生产工艺。 （1）混凝土生产工艺 图2 混凝土生产工艺流程及产污环节图 ①原料运输、计量、配料 本项目所需骨料包括碎石、机制砂等，所需粉料包括水泥、机制砂、矿粉、粉煤灰、外加剂等，骨料由汽车运至厂区砂石原料库受料坑，受料坑下方布置数台布料皮带机，骨料通过布料皮带机输送至厂房内储料区，储料区下方布置集料漏斗，骨料通过集料漏斗进入输送皮带机输送至计量称，分别对各种原料按质量配比称量，称好的骨料由皮带输送机（全封闭）输送到搅拌楼配料仓，待接近配方需要值时可采用多次通断的方式加料以提高称重精度。 所需的粉料由密封罐车运至厂区，再由罐车或其它输送装置通过压缩空气泵打入砂石原料库内立式粉料仓，开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按原料的配比误差进行扣称，称好的原料由称量斗下的气缸开启蝶阀滑入混凝土搅拌机搅拌。 所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 所需的外加剂由自吸泵从外加剂箱内抽至称量箱称量，称好的外加剂投入拌和水箱经喷水器喷入混凝土搅拌机。 主要产污环节：本工段设置全封闭砂石原料库，原料在全封闭库内存储，库内处于静风状态（风速＜0.5m/s），小于堆场扬尘启动风速（3.0m/s）,因此本项目不产生砂、石料堆场风吹扬尘。砂石骨料运入砂石原料库进行卸料过程产生扬尘（G1-1）；水泥、机制砂、矿粉、粉煤灰、外加剂等粉状物料进料过程中产生含尘废气（G1-2）。全封闭砂石原料库装卸过程、投料过程均使用活性干雾机进行降尘，降尘用水全部进入配料过程中或自然蒸发，不产生废水。 ②搅拌 骨料（碎石）、粉料（水泥、机制砂、矿粉、粉煤灰）、外加剂与生产用拌和水放料至搅拌机内，搅拌过程全程由电脑系统控制。本项目采用全密闭式搅拌机，搅拌过程全封闭。向搅拌机投料过程产生粉尘；搅拌过程中加入水，因此搅拌过程无粉尘产生。为了保证搅拌机出料口无粉尘逸散，因此搅拌机配备布袋除尘器1台，除尘灰全部回用于搅拌生产。 主要产污环节：筒仓上料过程产生粉尘（G1-3）；搅拌机搅拌过程产生粉尘（G1-4），经脉冲袋式除尘系统除尘后，经15m排气筒（DA001）排放。设备必须每日清洗，产生设备清洗废水（W1-1）。 ③车辆运输 将搅拌好的商品混凝土装入混凝土搅拌运输车内，运往施工现场。 主要产污环节：运输车辆在厂内运输过程中产生道路扬尘（G1-5）。混凝土运输车需每日在洗车平台清洗混凝土运输罐，产生清洗废水（W1-2）。 ④其他产污环节 废水：职工生活产生生活废水（W1-3），经隔油池、化粪池处理后达到回收复用的标准，用于绿化、冲洗地面等；初期雨水（W1-4），收集后统一流向沉淀池沉淀处理后回用于生产。 固体废物：布袋除尘器、滤筒除尘器收集的除尘灰（S1-1），全部回用于生产；砂石分离筛产生的产生废砂石（S1-2），全部回用于生产；沉淀池产生沉渣（S1-3），全部回用于生产；职工生活产生生活垃圾（S1-4），由环卫部门清运处置。 噪声：生产设备噪声（输送机、搅拌机、拌和水泵、砂石分离筛、除尘器等）（N1-1）和运输车辆噪声（N1-2）。 （2）砂浆生产工艺 图3 砂浆生产工艺流程及产污环节图 ①原料输送、计量 根据目前客户对砂浆产品订购数量的要求，在砂浆生产中骨料、水泥等材料的用量和调制比例会有所不同，参照散装水泥车的容量和本套砂浆生产线的生产能力，筒仓的容量定为50吨/座，散装车直接将材料送入罐内。 水泥、粉煤灰等采用螺旋输送机向计量称内给料，机制砂采用螺旋输送机向计量称内给料。多种材料同称累加计量，人员将数据输入仪表或电脑，在系统启动后，系统自动启动水泥输送螺旋，待水泥进入称斗的重量达到数据要求时停止，同时自动启动砂子输送机，待称斗内的两种物料总重量达到数据要求时提升机停止，同时启动粉煤灰输送螺旋，待称斗内三种物料的总重量达到数据要求时停止，完成三种物料的自动计量。经过计量确认数量的物料进入原料送至烘干机。 主要产污环节：本工段设置全封闭砂浆原料库，原料在全封闭库内存储，库内处于静风状态（风速＜0.5m/s），小于堆场扬尘启动风速（3.0m/s），因此本工段不产生砂、石料堆场风吹扬尘。砂石骨料运入砂浆原料库进行卸料过程产生扬尘（G2-1）；水泥、机制砂、粉煤灰、外加剂等粉状物料进料过程中产生含尘废气（G2-2）。全封闭砂浆原料库装卸过程、投料过程均使用活性干雾机进行降尘，降尘用水全部进入配料过程中或自然蒸发，不产生废水。 ②混合、搅拌 本项目使用容量为2m3的无重力砂浆混合机，物料填充体积一般为1.2m3，混合骨料、粉料等材料，一次混合重量在1.7吨左右。在物料放进混合机后计时，根据原材料性能的不同，混合时间一般设置在200～400秒之间。生产干混砂浆的混合机卸料门，采用大开门形式，卸料速度快，出料均匀，混合机内残留少，连续保障混合砂浆的质量。 主要产污环节：筒仓上料产生粉尘（G2-3）；混合机混合过程产生粉尘（G2-4），经滤筒除尘器除尘后，经13m排气筒（DA002）排放。设备必须每日清洗，产生清洗废水（W2-1）。 ③包装、运输 本项目采用敞口包装机形式，敞口包装机的出料口比较大，采用一端未密封的包装袋，直接套在出料口上，由夹袋机构固定，物料罐装，砂浆进入包装袋达到设定的重量后，夹带机构松开，由缝包设备进行封口操作；当砂浆进入包装袋且达到设定的重量后停止罐装，倒袋时袋内的物料反向流动封闭袋口处的舌型口，避免物料外泄。 包装后的产品经质检员检验合格后装车运输。 主要产污环节：敞口包装机在包装过程中产生少量扬尘（G2-5）；砂浆运输车辆在厂内运输过程中产生道路扬尘（G2-6）；砂浆运输车需每日在洗车平台清洗轮胎，产生清洗废水（W2-2）。 ④其他产污环节 废水：本工段干混砂浆制备工序不使用新鲜水，因此不产生生产废水。 固体废物：滤筒除尘器收集的除尘灰（S2-1），全部回用于生产；职工生活产生生活垃圾（S2-2），由环卫部门清运处置。 噪声：生产设备噪声（输送机、混合机、除尘器、提升机、输送泵等）（N2-1）和运输车辆噪声（N2-2）。 3、运营期产污环节汇总 本项目运营期产污环节汇总见表14。 表14 运营期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 产污环节编号 主要污染物 废气 混凝土生产工艺 砂石原料库卸骨料产尘 G1-1 颗粒物 砂石原料库卸粉料产尘 G1-2 颗粒物 筒仓上料产尘 G1-3 颗粒物 搅拌机搅拌产尘 G1-4 颗粒物 车辆运输道路扬尘 G1-5 颗粒物 砂浆生产工艺 砂浆原料库卸骨料产尘 G2-1 颗粒物 砂浆原料库卸粉料产尘 G2-2 颗粒物 筒仓上料产尘 G2-3 颗粒物 混合机混合产尘 G2-4 颗粒物 包装过程产尘 G2-5 颗粒物 车辆运输道路扬尘 G2-6 颗粒物 废水 混凝土生产工艺 设备清洗废水 W1-1 SS 运输车辆清洗废水 W1-2 SS 生活废水 W1-3 COD、NH3-N、动植物油、SS 初期雨水 W1-4 SS 砂浆生产工艺 设备清洗废水 W2-1 SS 运输车辆清洗废水 W2-2 SS 固体废物 混凝土生产工艺 除尘器集尘 S1-1 除尘灰 砂石分离筛 S1-2 废砂、石 沉淀池沉渣 S1-3 沉渣 职工生活垃圾 S1-4 生活垃圾 砂浆生产工艺 滤筒除尘器集尘 S2-1 除尘灰 职工生活垃圾 S2-3 生活垃圾 噪声 混凝土生产工艺 生产设备 N1-1 噪声 运输车辆 N1-2 噪声 砂浆生产工艺 生产设备 N2-1 噪声 运输车辆 N2-2 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建厂址位于宁夏回族自治区吴忠市同心工业园宁夏豪龙建材有限公司占地范围内，无原有环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于宁夏同心工业园内，所在行政区划属于吴忠市同心县，因此本次评价采用同心县环境空气质量数据进行分析。 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》中2020年全区14个县（市、区）城市环境空气质量状况综合评价分析可知，2020年同心县环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的不达标区，现状浓度超标的污染物为PM10和PM2.5。2020年同心县区域环境空气质量评价见下表15。 表15 2020年同心县区域环境空气质量现状评价表 污染物名称 平均指标（μg/m3） 同比变化（%） 浓度限值（μg/m3） 达标情况 一级 二级 空气质量综合指数Isum 4.11 -12.0 / 改善 优良天数 87.5天 0.3 / 改善 SO2 11 -38.9 20 60 达标 NO2 26 -16.1 40 40 达标 PM10 79 -9.2 40 70 不达标 PM2.5 37 0.0 15 35 不达标 CO 1.2 -36.8 4 4 达标 O3 126 -3.1 100 160 达标 注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。 2、现状浓度中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后的数值。 根据表15可知，同心县2020年SO2、NO2、CO、O3的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，但PM10、PM2.5年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，最大超标倍数分别为0.13倍、0.06倍。综上所述，2020年同心县属于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的不达标区。 PM10、PM2.5超标主要原因是同心县气候干燥，易发生风沙扬尘天气，天然背景值较高所致。 （2）补充监测数据 本次评价需补充监测的大气污染物为TSP。 TSP监测数据委托宁夏华鼎环保科技有限公司进行监测，监测报告见附件3。宁夏华鼎环保科技有限公司于2021年5月24日-30日对宁夏豪龙建材有限公司同心环保建材基地项目进行现状监测，监测基本情况见下表： 表16 补充TSP监测基本情况表 采样日期 2021 年 5 月 24 日- 2021 年 5 月 30 日 检测日期 2021 年 5 月 24 日 -2021 年 5 月 31 日 检测依据 ⑴《环境空气手工监测技术规范》（HJ 194-2017）； ⑵《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。 检测内容 项目 检测点位 检测因子 频次 环境空气 1#厂区内 颗粒物 1次/天，7天 2#厂区下风向100m 噪声 厂界四周外1#-4# 噪声 昼夜各1次，2天 执行标准 ⑴《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D； ⑵《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3 类标准。 表17 环境空气检测方法及仪器设备一览表 序号 检测因子 检出限 仪器名称和型号 仪器检定有效期 1 《环境空气 总悬浮颗粒物的测 定 重量法》GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 万分之一电 子天平 AUW-220 2020.7.17- 2021.7.16 表18 补充TSP监测数据现状评价表 检测条件/检测点位 气象条件及检测结果（2021年5月） 标准限值 达标情况 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 气温（℃） 8-24 12-28 11-25 11-30 16-29 16-32 17-32 0.3 达标 气压（kPa） 88.19 88.18 88.19 88.17 88.20 88.17 88.16 风速（m/s） 1.8 2.1 1.8 2.0 2.0 2.1 1.9 风向 西北 西 西北 西北 西北 西北 西北 1#厂区内（mg/m3） 0.234 0.219 0.222 0.228 0.228 0.229 0.227 2#厂区下风向100m（mg/m3） 0.241 0.257 0.237 0.244 0.242 0.238 0.240 备注:颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表 2 浓度限值。 根据表18分析可知，引用的各监测点位TSP监测数据均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水体为清水河，最近距离为0.5km。 根据《2019年宁夏生态环境质量报告书》中相关数据，2019年中卫（海原县）－吴忠（同心县）市界（王团，区控）清水河（黄河一级支流）水质类别为Ⅳ类，其他各项监测因子为水温、pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、汞、氨氮、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、硒、氟化物、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物，共24项，地表水监测结果见表19。 表19 2019年清水河水质评价结果 单位：mg/L，pH值无量纲 项目 Ⅳ类 标准 样本数 （个） 监测最大值 最大超 标倍数 超标率（%） 清水河王团断面 水温 / 12 12.5 / 0 pH 6～9 12 8.4 / 0 电导率 / 12 1356 / 0 溶解氧 3 12 13.0 / 0 高锰酸盐指数 10 12 7.7 / 0 生化需氧量 6 12 1.9 / 0 氨氮 1.5 12 0.53 / 0 石油类 0.5 12 0.02 / 0 挥发酚 0.01 12 0.0018 / 0 汞 0.001 12 0.00005 / 0 铅 0.05 12 0.002 / 0 化学需氧量 30 12 30.0 / 0 总氮 1.5 12 30.9 20.6 100 总磷 0.3 12 0.24 / 0 铜 1.0 12 0.001 / 0 锌 2.0 12 0.05 / 0 氟化物 1.5 12 1.86 1.2 33.3 硒 0.02 12 0.0174 / 0 砷 0.1 12 0.0090 / 0 镉 0.005 12 0.0005 / 0 六价铬 0.05 12 0.012 / 0 氰化物 0.2 12 0.003 / 0 阴离子表面活 性剂 0.3 12 0.16 / 0 硫化物 0.5 12 0.012 / 0 根据表19分析可知，清水河王团断面除总氮和氟化物外，其他各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，表明清水河受到一定污染，水质超标原因为接纳沿途农业退水、生活污水所致。 本项目生活废水按三级处理后可达到回收复用的标准，用于绿化、冲洗地面等；生产废水主要为设备机械清洗及洗车废水，沉淀池收集后回用于生产，不外排，不会影响清水河水环境功能。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本评价仅对厂界声环境现状进行监测。本次评价委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2021年5月24日～5月30日对本项目厂界处噪声进行监测，共布置4个监测点位，每天监测两次，昼、夜各一次，连续监测两天。各监测点噪声现状监测结果见表20，监测报告见附件4。 表20 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 检测因子 检测点位 2021年5月24日 2021年5月25日 昼间 夜间 昼间 夜间 噪声 厂界1# 51 42 51 41 厂界2# 50 41 50 40 厂界3# 52 43 51 42 厂界4# 50 42 50 41 标准值 65 55 65 55 评价 达标 达标 达标 达标 执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 3 类标准。 根据表20可知，本项目厂界四周等效连续A声级昼间为50～52dB(A)，夜间为40～43dB(A)，昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，表明项目区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目拟选厂址位于宁夏回族自治区吴忠市同心工业园宁夏豪龙建材有限公司占地范围内。现状厂区范围内无人工植被和天然植被，也无受保护野生动物。经现场调查核实，本项目占地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目拟选厂址位于宁夏回族自治区吴忠市同心工业园宁夏豪龙建材有限公司占地范围内。经调查，本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标，地表水保护目标为厂区西侧的清水河。本项目环境保护目标见表21和附图4。 表21 环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标/UTM 保护对象 相对 方位 相对厂界距离(km) 保护要求 X Y 地表水 清水河 4097380.43 35579112.53 水质 W 0.5 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅳ类标准 注：①表中距离为各环境要素厂界至敏感点的距离； ②坐标采用WGS1984坐标UTM投影。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 根据《关于银川都市圈范围内火电钢铁等行业执行大气污染物特别排放限值的通告》（2018年第3号）及当地环保要求，商品混凝土生产过程中大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值和表3无组织排放限值要求。具体标准值见表22和表23。 表22 水泥工业大气污染物排放标准 生产过程 污染物 水泥仓及其他通风生产设备 无组织排放监控位置 散装水泥中转站及水泥制品生产 颗粒物 10mg/m3 0.5mg/m3 （2）废水 本项目生产废水不外排，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。本项目排放的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区接管水质标准，污染物相同则标准值取严，标准值见下表23。 表23 废水排放执行标准 序号 污染物 单位 标准值（取严后） 标准值来源 1 COD mg/L 500 GB8978-1996 2 BOD5 mg/L 300 GB8978-1996 3 氨氮（以N计） mg/L 45 园区接管水质标准 4 动植物油 mg/L 100 GB8978-1996 5 SS mg/L 400 GB8978-1996 （3）噪声 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表24；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，见表25。 表24 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间 夜间 70 55 表25 工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 厂界外 声环境功能区类别 噪声值 dB（A） 昼间 夜间 3类区 65 55 （4）固体废物 本项目产生的一般工业固体废物贮存及处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中的相关规定。 本项目不产生危险废弃物。 |
| 总量 控制 指标 | 由于目前“十三五”相关规划已过期，但“十四五”相关规划未出台，故本次评价参考“十三五”相关规划确定本次评价总量控制指标。根据《宁夏回族自治区“十三五”主要污染物总量控制规划》（宁夏回族自治区“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动领导小组办公室2018年1月印发）相关要求，“十三五”期间宁夏大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、烟粉尘、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目生产废水不外排，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，入园区污水处理厂处理，因此本项目不需申请废水污染物排放总量控制指标。 本项目新增颗粒物排放量为3.2155t/a（不含厂内道路运输扬尘），需申请大气污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘污染防治措施 ①地面平整时应采取洒水措施严格控制扬尘，土方采用密闭式运输。 ②施工现场设置围墙，封闭施工现场。高于4m的建筑物必须搭设随建筑物上升的密目式安全网，以减少结构等过程中粉尘排放。 ③严禁运输车辆超载，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫洒落在路面的泥土和灰尘；对运输路面定期洒水降尘，减少运输过程中的扬尘。 ④装卸产生扬尘的物质、平整场地等活动时，应当采取湿式作业等有效防尘措施。 ⑤施工现场车辆出入口、厂内主要运输道路、材料堆放区均应采用硬化路面，出、入施工现场车辆一律清洗轮胎，并在施工现场出口设置防尘垫。 ⑥搅拌楼、综合楼等较高建筑物施工时，楼上施工产生渣土、废建筑材料等严禁直接向楼下倾倒或抛洒，必须运送至地面。 ⑦施工过程中产生的剩余建筑材料、建筑垃圾等应及时清运，不得长期堆存。 ⑧风速五级以上应停止施工作业，并对施工期堆放建筑材料进行遮盖处理。 ⑨加强施工机械保养，使其稳定正常运行；优化施工方式，尽量减少施工机械运行时间，减少施工机械废气排放。 2、施工期废水污染防治措施 施工废水：施工废水经5m3临时沉淀池处理后全部回用，不外排。 施工期生活废水：设置简易移动式旱厕，施工期生活污水经吸粪车运至同心工业园污水处理厂处理。 3、施工期固体废物污染防治措施 施工期建筑垃圾：本项目施工期产生的建筑垃圾包括现有建筑物拆除产生的建筑垃圾、新建建筑物产生的建筑垃圾以及废弃包装材料等。对于建筑垃圾中产生的废钢筋、废钢板以及废包装材料等可回收利用部分，外售给废品收购企业；对不能回收的建筑垃圾，由密封式建筑垃圾专用运输车辆在指定时间，经规定的路线运输至同心工业园指定的建筑垃圾消纳场处置。 施工期生活垃圾：经收集后交由园区环卫部门清运处置。 4、施工期噪声污染防治措施 ①在设备选型时，优先选用低噪声设备。 ②建设单位应建立施工现场噪声管理责任制，文明施工；加强施工人员素质培养，减少人为噪声。 ③合理安排施工时间，制定施工计划，尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。 ④加强施工管理，尽量避免高噪设备同时施工，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段，强噪声作业尽量安排至白天进行。 ⑤施工场地严格控制运输车辆车速，禁止鸣笛等。 ⑥加强对施工机械和车辆的维护保养，使其在良好的工况下运转，进一步降低施工噪声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气 1、污染源强核算及达标情况分析 混凝土生产工艺污染源强核算、达标排放分析、治理措施可行性分析： （1）砂石储料仓粉尘（G1-1、G1-2） ①污染源强核算 本项目设置全封闭式砂石储料仓。砂石骨料运入砂石原料仓进行卸料过程产生扬尘（G1-1）、水泥、机制砂、矿粉、粉煤灰、外加剂等粉状物料进料过程中产生含尘废气（G1-2），性质上都属于卸料扬尘，且都产生于全封闭储料仓内部。卸料扬尘产生量参考煤炭装卸起尘量计算公式，如下： 式中： Qij——不同设备风速条件下的起尘量，kg/a； H——装卸平均高度，m； Gi——某一设备年装卸量，t； Vi——50m上空的风速，m/s； W——物料含水量，%； fi——不同风速的频率； α——大气降雨修正系数。 骨料卸料扬尘（G1-1）与粉料投料扬尘（G1-2）相关计算参数见下表26。 表26 储料仓扬尘计算参数一览表 参数 符号 单位 G1-1取值 G1-2取值 选值依据 H m 1.5 3.0 卡车卸料离地高1.5m，粉料投料铲斗离地高3m Gi t 2869440 686880 每年卸料、投料量均为原料年用量 Vi m/s 0.5 0.5 全封闭原料库内为静风条件，风速＜0.5m/s，取0.5m/s W % 10 10 原料在产地已经过水洗、烘干，含水率约10% fi 无量纲 1 1 全封闭原料库保持为静风条件 α 无量纲 0.01 0.01 活性干雾机降尘将降低粉尘产生量，总去除率约99%，因此系数为0.01 Qij kg/a 454.67 252.77 根据表21计算结果可知，在选用水洗后的砂石料、采取全封闭室内存储并落实活性干雾机降尘措施前提下，骨料卸料扬尘（G1-1）产生量为0.45t/a、粉料投料扬尘（G1-2）产生量为0.25t/a。因此，全封闭砂石储料仓内粉尘产生量合计为0.70t/a。 由于原料运输车的出入，仓门处于时常开启-关闭的状态。仓门开启时，将会导致少量含尘气体外溢，但外溢粉尘量较少，占粉尘产生量10%左右，经计算全封闭砂石储料仓（在仓门开启时）粉尘排放量为0.07t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目全封闭式原料库主要采取以下措施控制粉尘： A、骨料、粉料均选用水洗料，厂区内不对外购的砂、石料进行破碎、筛选和清洗。 B、本项目设置全封闭砂石储料仓，进行砂、石料卸料并分区储存。骨料、粉料投料口设置于全封闭砂石储料仓内部，出口处设置仓门，正常运营时仓门、窗户处于关闭状态。 C、本项目砂石储料仓卡车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置和静电档尘帘隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，顶部位置均设置活性干雾机装置用于强化降尘效果。 通过采取以上措施，可以有效控制砂石料卸料、投料扬尘，减少封闭式原料库粉尘排放，措施可行。 （2）筒仓上料废气（G1-3） ①污染源强核算 本项目设置两座HZS240混凝土环保楼，每座混凝土环保楼配备4座40m3配料筒仓（1座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓、1座矿粉筒仓和1座备用仓）。2座备用仓在正常工况下不使用，不会产生含尘废气。项目使用水泥、粉煤灰通过气力输送至筒仓时，筒仓仓顶的排气筒会排出一定的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，筒仓上料过程逸散尘产生因子为0.12kg/t。 本项目共设置2座水泥筒仓，平均每座水泥筒仓年进料量为254560t/a（折合1018.24 t/d）。单仓卸料装仓时间按平均1.5h/d计，则年装仓时间为375h，单座水泥筒仓粉尘产生速率为254560×0.12÷375=81.46kg/h，单座水泥筒仓粉尘产生量为30.54t/a，因此2座水泥筒仓粉尘产生量合计为61.08t/a。每座水泥筒仓仓顶自带袋式除尘器，上料时水泥由气力输灰泵泵至筒仓，风量为48000m3/h，筒仓内含尘废气经袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理后粉尘排放浓度为6.36mg/m3，单座水泥筒仓粉尘排放速率为0.81kg/h，单座水泥筒仓粉尘排放量为0.31t/a，因此2座水泥筒仓粉尘排放量合计为0.62t/a。 本项目共设置2座粉煤灰筒仓，平均每座粉煤灰筒仓年进料量为63120t（折合252.48t/d）。单仓卸料装仓时间按平均1.5h/d计，则年装仓时间为375h，单座粉煤灰筒仓粉尘产生速率为20.19kg/h，单座粉煤灰筒仓粉尘产生量为7.57t/a，因此2座粉煤灰筒仓粉尘产生量合计为15.14t/a。每座粉煤灰筒仓仓顶自带袋式除尘器，上料时粉煤灰由气力输灰泵泵至筒仓，风量为48000m3/h，筒仓内含尘废气经袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理后粉尘排放浓度为1.58mg/m3，单座粉煤灰筒仓粉尘排放速率为0.20kg/h，单座粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.076t/a，因此2座粉煤灰筒仓粉尘排放量合计0.152t/a。 本项目共设置2座矿粉筒仓，平均每座矿粉筒仓年进料量为16320t（折合8.16 t/d）。单仓卸料装仓时间按平均1.5h/d计，则年装仓时间为375h，单座矿粉筒仓粉尘产生速率为5.22kg/h，单座矿粉筒仓粉尘产生量为1.96t/a，因此2座矿粉筒仓粉尘产生量合计为3.92t/a。每座矿粉筒仓仓顶自带袋式除尘器，上料时矿粉由气力输灰泵泵至筒仓，风量为48000m3/h，筒仓内含尘废气经袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理后粉尘排放浓度为0.41mg/m3，单座矿粉筒仓粉尘排放速率为0.05kg/h，单座粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.019t/a，因此2座矿粉筒仓粉尘排放量合计为0.038 t/a。 根据建设单位提供的设计资料，本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓仓顶高度均为24.9m，因此仓顶袋式除尘器排气高度能够达到25m。各筒仓废气经各自仓顶袋式除尘器处理后排放。 ②达标排放分析 本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓配套袋式除尘器排放颗粒物浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 （3）搅拌机废气（G1-4） ①污染源强核算 本项目设置两座HZS240混凝土环保楼，单台搅拌机中骨料（机制砂、碎石）、粉料（水泥、粉煤灰）总投加量为3537440t/a。本项目设置全封闭式搅拌机，向搅拌机内投料过程中由于高度落差会产生粉尘，此部分粉尘若不处理将会导致混凝土出料过程中粉尘随成品混凝土卸料而无组织排放，因此必须将全封闭式搅拌机内粉尘进行处理。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，搅拌机内投料过程逸散尘产生因子为0.02kg/t，则单台搅拌机粉尘产生量为70.75t/a。每台搅拌机各设置1台布袋除尘器，除尘效率为99%，配套风机风量为48000m3/h，搅拌机年生产时间2000h。 经计算，单台搅拌机除尘系统粉尘排放浓度为70.75×109÷48000÷2000×1%=7.37mg/m3，排放速率为0.35kg/h，排放量为0.71t/a。2台搅拌机除尘系统含尘废气合并经一根15m排气筒排放（搅拌楼高度12m，排气筒高于本体建筑3m以上），排放速率为0.70kg/h，排放量合计为1.42t/a。 ②达标排放分析 本项目搅拌机配套袋式除尘器排放颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 （4）厂内运输车辆扬尘（G1-5） ①污染源强核算 本项目原料和产品需要运入和运出，运输工具为各种汽车，运输扬尘一般包括物料洒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。本项目对运输车辆进行严格管理，防止车辆出现洒落物料情况，因此本项目运输扬尘主要为道路二次扬尘（G1-5）。 车辆在厂区内行驶产生的扬尘在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中： Q——汽车行驶时的扬尘，t/a； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2； n——日行驶车辆数； L——厂内运输距离，km； D——运输天数。 本项目原料、产品均采用汽车运输，在满负荷生产条件下，原料运入以单车平均载重26t计算、产品外运以单车载重30t计算，空车重量均按10t计算。原料运入、空车驶出运输次数均为330次/d，产品运出、空车驶入运输次数均为320次/d。汽车厂内行驶速度为5km/h，厂内原料运距为174m、产品运距为85m。 为降低厂内运输道路扬尘，本项目配备1台洒水车，平均每日洒水2次（上、下午各一次），并在大风及干燥天气下适当增加洒水次数。通过加强车辆管理（防止车辆出现洒落物料情况）并采取道路洒水降尘措施前提下，可将道路表面粉尘量控制在＜0.03kg/m2，因此本项目取值为0.03kg/m2。厂内运输车辆扬尘计算参数及结果见下表27。 表27 厂内运输车辆扬尘计算参数及结果一览表 参数 符号 单位 原料运输车 产品罐车 选值依据 入厂 出厂 入厂 出厂 V km/h 5 5 5 5 汽车厂内行驶速度为5km/h W t 26 10 10 30 按照汽车载重 P kg/m2 0.03 0.03 0.03 0.03 在采取控制措施前提下，控制在0.03kg/m2以下 n 辆 330 330 320 320 按照原料日用量、产品产生量分别计算得到运输频次 L km 0.174 0.174 0.085 0.085 原料厂内运距约174m，产品厂内运距85m D d 250 250 250 250 年生产天数250d Q t/a 0.669 0.297 0.141 0.358 由表27可知，在采取车辆管控、洒水降尘等措施条件下，原料厂内运输道路扬尘产生量为0.966t/a，产品厂内运输道路扬尘产生量为0.499t/a。因此，厂内运输车辆扬尘排放量合计为1.465t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目主要采取以下措施控制厂内运输车辆扬尘： A、本项目配备1台洒水车，平均每日洒水2次（上、下午各一次），并在大风及干燥天气下适当增加洒水次数。 B、加强运输车辆管理，骨料运输采用加盖苫布等方式运输，粉状物料采用密闭罐车运输，混凝土采用混凝土专用罐车运输，避免运输车辆出现物料洒落情况。若出现物料洒落情况，应及时将洒落物料进行清理，避免产生二次扬尘。 C、控制厂内车速，汽车厂内行驶速度不应超过5km/h。 通过采取以上措施，可以有效控制厂内运输车辆扬尘，措施可行。 砂浆生产工艺污染源强核算、达标排放分析、治理措施可行性分析： （1）砂浆原料库粉尘（G2-1、G2-2） ①污染源强核算 根据目前客户对砂浆产品订购数量的要求，在砂浆生产中机制砂、水泥等材料的用量和调制比例会有所不同，参照散装水泥车的容量和本套砂浆生产线的生产能力，筒仓的容量定为50吨/座，散装车直接将材料送入罐内。机制砂运入砂浆原料库进行卸料过程产生扬尘（G2-1），水泥、粉煤灰、外加剂等粉状物料进料过程中产生含尘废气（G2-2），性质上都属于卸料扬尘，且都产生于全封闭储料库内部。卸料扬尘产生量参考煤炭装卸起尘量计算公式，如下： 式中： Qij——不同设备风速条件下的起尘量，kg/a； H——装卸平均高度，m； Gi——某一设备年装卸量，t； Vi——50m上空的风速，m/s； W——物料含水量，%； fi——不同风速的频率； α——大气降雨修正系数。 机制砂卸料扬尘（G2-1）与粉料投料扬尘（G2-2）相关计算参数见下表28。 表28 储料仓扬尘计算参数一览表 参数 符号 单位 G2-1取值 G2-2取值 选值依据 H m 1.5 3.0 卡车卸料离地高1.5m，粉料投料铲斗离地高3m Gi t 480000 121200 每年卸料、投料量均为原料年用量 Vi m/s 0.5 0.5 全封闭原料库内为静风条件，风速＜0.5m/s，取0.5m/s W % 10 10 原料在产地已经过水洗、烘干，含水率约10% fi 无量纲 1 1 全封闭原料库保持为静风条件 α 无量纲 0.01 0.01 活性干雾机降尘将降低粉尘产生量，总去除率约99%，因此系数为0.01 Qij kg/a 76.06 19.20 根据表28计算结果可知，在选用水洗后的砂石料、采取全封闭室内存储并落实活性干雾机降尘措施前提下，机制砂卸料扬尘（G2-1）产生量为0.076t/a、粉料投料扬尘（G2-2）产生量为0.019t/a。因此，全封闭砂石储料仓内粉尘产生量合计为0.095t/a。 由于原料运输车的出入，仓门处于时常开启-关闭的状态。仓门开启时，将会导致少量含尘气体外溢，但外溢粉尘量较少，占粉尘产生量10%左右，经计算全封闭砂浆原料库（在仓门开启时）粉尘排放量为0.0095t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目全封闭砂浆原料库主要采取以下措施控制粉尘： A、机制砂、粉料均选用水洗料，厂区内不对外购的机制砂、粉料进行筛选和清洗。 B、本项目设置全封闭砂浆原料库，进行机制砂卸料并分区储存。机制砂、粉料投料口设置于全封闭砂浆原料库内部，出口处设置仓门，正常运营时仓门、窗户处于关闭状态。 C、本项目砂浆原料库运输车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置和静电档尘帘隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，顶部位置均设置活性干雾机装置用于强化降尘效果。 通过采取以上措施，可以有效控制机制砂、粉料卸料、投料扬尘，减少封闭式原料库粉尘排放，措施可行。 （2）筒仓上料废气（G2-3） ①污染源强核算 本工段使用1台容量为2m3的无重力砂浆混合机，物料填充体积一般为1.2m3，混合机制砂、粉料等材料，一次混合重量在1.7吨左右，配备4座筒仓（1座水泥筒仓、1座机制砂砂仓、1座粉煤灰筒仓和1座备用仓）。1座备用仓在正常工况下不使用，不会产生含尘废气。项目使用水泥、粉煤灰、机制砂通过气力输送至筒仓时，筒仓仓顶的排气筒会排出一定的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，筒仓上料过程逸散尘产生因子为0.12kg/t。 本工段共设置1座机制砂筒仓，机制砂筒仓年进料量为480000t/a（折合1920 t/d）。单仓卸料装仓时间按平均1.5h/d计，则年装仓时间为375h，单座机制砂筒仓粉尘产生速率为480000×0.12÷375=153.6kg/h，单座机制砂筒仓粉尘产生量为57.6t/a。每座机制砂筒仓仓顶自带袋式除尘器，上料时机制砂由气力输灰泵泵至筒仓，风量为48000m3/h，筒仓内含尘废气经袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理后粉尘排放浓度为6mg/m3，单座机制砂筒仓粉尘排放速率为1.54kg/h，单座机制砂筒仓粉尘排放量为0.58t/a。 本工段共设置1座粉煤灰筒仓，平均每座粉煤灰筒仓年进料量为30000t（折合120t/d）。单仓卸料装仓时间按平均1.5h/d计，则年装仓时间为375h，单座粉煤灰筒仓粉尘产生速率为9.6kg/h，单座粉煤灰筒仓粉尘产生量为3.6t/a。每座粉煤灰筒仓仓顶自带袋式除尘器，上料时粉煤灰由气力输灰泵泵至筒仓，风量为48000m3/h，筒仓内含尘废气经袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理后粉尘排放浓度为0.375mg/m3，单座粉煤灰筒仓粉尘排放速率为0.096kg/h，单座粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.036t/a。 本工段共设置1座水泥筒仓，水泥筒仓年进料量为90000t/a（折合360 t/d）。单仓卸料装仓时间按平均1.5h/d计，则年装仓时间为375h，单座水泥筒仓粉尘产生速率为90000×0.12÷375=28.8kg/h，单座水泥筒仓粉尘产生量为10.8t/a。每座水泥筒仓仓顶自带袋式除尘器，上料时水泥由气力输灰泵泵至筒仓，风量为48000m3/h，筒仓内含尘废气经袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理后粉尘排放浓度为1.13mg/m3，单座水泥筒仓粉尘排放速率为0.29kg/h，单座水泥筒仓粉尘排放量为0.11t/a。 ②达标排放分析 本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、机制砂筒仓配套袋式除尘器排放颗粒物浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 （3）混合机废气（G2-4） ①污染源强核算 本项目使用容量为2m3的无重力砂浆混合机，物料填充体积一般为1.2m3，混合骨料、粉料等材料，一次混合重量在1.7吨左右。在物料放进混合机后计时，根据原材料性能的不同，混合时间一般设置在200～400秒之间。生产干混砂浆的混合机卸料门，采用大开门形式，卸料速度快，出料均匀，混合机内残留少，连续保障混合砂浆的质量。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，混合机内投料过程逸散尘产生因子为0.02kg/t，则单台混合机粉尘产生量为12.02t/a。混合机所在联合厂房内设置1台滤筒除尘器，除尘效率为99%，配套风机风量为48000m3/h，混合机年生产时间2000h。 经计算，单台搅拌机除尘系统粉尘排放浓度为12.02×109÷48000÷2000×1%=1.25mg/m3，排放速率为0.06kg/h，排放量为0.12t/a。混合机除尘系统含尘废气合并经一根13m排气筒排放（联合厂房高度8.5m，排气筒高于本体建筑3m以上）。 ②达标排放分析 本项目搅拌机配套袋式除尘器排放颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 （4）包装、运输扬尘（G2-5、G2-6） ①污染源强核算 本工段产品包装过程在砂浆生产车间中进行，位于联合厂房，包装工艺采用敞口包装机形式，敞口包装机的出料口比较大，采用一端未密封的包装袋，直接套在出料口上，由夹袋机构固定，物料罐装，砂浆进入包装袋达到设定的重量后，夹带机构松开，由缝包设备进行封口操作；当砂浆进入包装袋且达到设定的重量后停止罐装，倒袋时袋内的物料反向流动封闭袋口处的舌型口，避免物料外泄。因此本工段包装扬尘主要为包装机出料口散溢粉尘（G2-5）。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，干混砂浆产品包装过程粉尘产生系数按0.01kg/t计，产品年产量为600000t，则产生包装粉尘6t/a。联合厂房内设置1台滤筒除尘器，除尘效率为99%，配套风机风量为48000m3/h，包装机年生产时间2000h，废气排放浓度为0.625mg/h，排放速率为0.03kg/h，排放量为0.06t/a。 本工段原料和产品需要运入和运出，运输工具为各种汽车，运输扬尘一般包括物料洒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。本项目对运输车辆进行严格管理，防止车辆出现洒落物料情况，因此本项目运输扬尘主要为道路二次扬尘（G2-6）。 车辆在厂区内行驶产生的扬尘在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中： Q——汽车行驶时的扬尘，t/a； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2； n——日行驶车辆数； L——厂内运输距离，km； D——运输天数。 本项目原料、产品均采用汽车运输，在满负荷生产条件下，原料运入以单车平均载重24t计算、产品外运以单车载重26t计算，空车重量均按10t计算。原料运入、空车驶出运输次数均为170次/d，产品运出、空车驶入运输次数均为160次/d。汽车厂内行驶速度为5km/h，厂内原料运距为244m、产品运距为75m。 为降低厂内运输道路扬尘，本项目配备1台洒水车，平均每日洒水2次（上、下午各一次），并在大风及干燥天气下适当增加洒水次数。通过加强车辆管理（防止车辆出现洒落物料情况）并采取道路洒水降尘措施前提下，可将道路表面粉尘量控制在＜0.03kg/m2，因此本项目取值为0.03kg/m2。厂内运输车辆扬尘计算参数及结果见下表29。 表29 厂内运输车辆扬尘计算参数及结果一览表 参数 符号 单位 原料运输车 产品罐车 选值依据 入厂 出厂 入厂 出厂 V km/h 5 5 5 5 汽车厂内行驶速度为5km/h W t 24 10 10 26 按照汽车载重 P kg/m2 0.03 0.03 0.03 0.03 在采取控制措施前提下，控制在0.03kg/m2以下 n 辆 170 170 160 160 按照原料日用量、产品产生量分别计算得到运输频次 L km 0.244 0.244 0.075 0.075 原料厂内运距约244m，产品厂内运距75m D d 250 250 250 250 年生产天数250d Q t/a 0.452 0.215 0.062 0.139 由表29可知，在采取车辆管控、洒水降尘等措施条件下，砂浆原料厂内运输道路扬尘产生量为0.667t/a，产品厂内运输道路扬尘产生量为0.201t/a。因此，厂内运输车辆扬尘排放量合计为0.868t/a。 ②治理措施可行性分析 本项目主要采取以下措施控制厂内运输车辆扬尘： A、本项目配备1台洒水车，平均每日洒水2次（上、下午各一次），并在大风及干燥天气下适当增加洒水次数。 B、加强运输车辆管理，骨料运输采用加盖苫布等方式运输，粉状物料采用密闭罐车运输，干混砂浆包装严密后采用卡车运输，避免运输车辆出现物料洒落情况。若出现物料洒落情况，应及时将洒落物料进行清理，避免产生二次扬尘。 C、控制厂内车速，汽车厂内行驶速度不应超过5km/h。 通过采取以上措施，可以有效控制厂内运输车辆扬尘，措施可行。 2、大气环境影响分析 本项目评价范围无大气环境敏感目标。原料采用全封闭砂浆原料库并采取洒水降尘等措施，筒仓、混合机采用袋式除尘，运输道路采取洒水降尘，运输车辆采取封闭式运输、出入厂区车辆车轮洗涤等措施能够确保本项目大气污染物达标排放且污染物排放量降至最低，对大气环境影响较小。 3、运营期废气监测要求 本项目需在筒仓袋式除尘器出口处安装加长烟道并设置采样孔，采样孔所在采样断面应满足“采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍”要求，加长烟道、采样孔、采样平台设置及其他采样要求应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求。 运营期废气监测要求见表30。 表30 运营期废气企业自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 执行标准 废气 混凝土工艺筒仓排气筒（水泥） 颗粒物 1次/季度 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值 混凝土工艺筒仓排气筒（粉煤灰） 颗粒物 1次/季度 混凝土工艺筒仓排气筒（矿粉） 颗粒物 1次/季度 混凝土工艺筒仓排气筒（骨料） 颗粒物 1次/季度 砂浆工艺筒仓排气筒（水泥） 颗粒物 1次/季度 砂浆工艺筒仓排气筒（粉煤灰） 颗粒物 1次/季度 砂浆工艺筒仓排气筒（机制砂） 颗粒物 1次/季度 砂石储料仓排气筒（DA001） 颗粒物 1次/季度 联合厂房排气筒（DA002） 颗粒物 1次/季度 厂界 颗粒物 1次/季度 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3限值 注：废气自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）执行。 二、运营期废水 1、污染源强核算及达标情况分析 生产废水包括设备必须每日清洗，产生设备清洗废水（W1-1、W2-1）和混凝土运输车清洗混凝土运输罐产生清洗废水（W1-2）、砂浆运输车清洗废水（W2-2）。经砂石分离+沉淀池收集处理后全部回用与混凝土搅拌工序，因此本项目仅有生活废水外排。 职工生活产生生活废水（W1-3），年产生废水1933.75t/a，经隔油池、化粪池处理后达到回收复用的标准，用于绿化、冲洗地面等；初期雨水（W1-4），收集后统一流向沉淀池沉淀处理后回用于生产。 废水污染物产生及排放情况见下表31，废水排放口基本情况及排放标准见表32。 表31 运营期废水污染物产排情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生 情况 治理措施 是否为可行技术1 废水排放量 t/a 污染物排放 情况 排放方式 排放去向 产生浓度mg/L 污染物产生量 t/a 排放 浓度mg/L 污染物排放量 t/a 生活 设施 COD 400 0.774 隔油池+化粪池处理 是 1933.75 340 0.658 间接排放 入园区管网，去园区污水厂 BOD5 300 0.580 273 0.528 NH3-N 35 0.068 34 0.066 SS 300 0.580 210 0.406 动植 物油 100 0.193 30 0.058 注：1、生活污水治理措施需按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求简要分析可行性。 表32 运营期废水污染源排放口基本情况一览表 排污口 排气筒底部中心地理坐标/UTM 排放 规律 排放标准 编号 名称 X Y 污染物 名称 标准值 mg/m3 F1 生活污水 总排口 4096979.29 35579481.24 连续 COD 500 BOD5 300 NH3-N 45 SS 400 动植物油 100 污染源强核算、达标排放分析、治理措施可行性分析： （1）生产废水 本项目混凝土搅拌用水全部进入产品，设备清洗废水（W1-1、W2-1）、运输车辆清洗废水（W1-2、W2-2）、初期雨水（W1-4）主要污染物为SS，经砂石分离+沉淀池沉淀处理后回用于混凝土搅拌工艺，不外排。 （2）环保设施废水 砂石储料仓、联合车间活性干雾机降尘、洒水车道路降尘、绿化等用水全部蒸发损失，不产生废水。 （3）生活污水 ①污染源强核算及达标排放分析 本项目劳动定员为130人，生活用水量按70L/人·d计算，则职工日用水量为9.1t/d，年用水量为2275t，产污系数按0.85计算，生活污水产生量为1933.75t/a（7.74t/d）。生活污水经隔油池（1m3）+化粪池（10m3）预处理后排至园区污水管网。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油，经预处理后排放浓度分别为340mg/L、273mg/L、34mg/L、210mg/L和30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区接管水质标准要求。 ②治理措施可行性分析 本项目生活污水生活污水经隔油池（1m3）+化粪池（10m3）预处理后排至园区污水管网。废水预处理设施对各主要污染物去除情况见下表33。 表33 废水预处理设施主要污染物去除率一览表 污水量 污染物 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理措施 去除率 （%） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 1933.75m3/a COD 400 0.774 隔油池（1m3）+化粪池（10m3）处理 15 340 0.658 BOD5 300 0.580 9 273 0.528 NH3-N 35 0.068 3 34 0.066 SS 300 0.580 30 210 0.406 动植物油 100 0.193 70 30 0.058 由表31分析可知，生活污水经隔油池（1m3）+化粪池（10m3）预处理后，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区接管水质标准要求，因此措施可行。 2、依托集中污水处理厂可行性分析 同心县新区污水处理厂设计能力为10000m³/d，2019年累计污水处理量达到320.27万m³，达标排放量达到280.38万m³，其中日均处理量最高达到13332m³/d，日均处理量8774m³/d，年度污水处理率86.6%；出水水质稳定达标排放，出水COD为19.51mg/L，出水氨氮为0.71mg/L，出水总磷为0.16mg/L，出水总氮为8.26mg/L，均达到国家一级A排放标准。全年累计产生污泥8345吨，所产生污泥已全部按要求运送至同心县垃圾填埋场，进行填埋处理。 本项目生产废水全部回用，仅排放少量生活污水。本项目位于同心县新区污水处理厂覆盖范围内。 生活污水产生量为7.74m3/d，占园区污水处理厂已建规模的0.0774%，水量不会对污水处理厂造成冲击；生活污水水质简单，经预处理后水质符合接管要求；园区污水处理厂采用在稳定池出水增加深度处理单元，采用“絮凝、沉淀池+纤维转盘滤池”。通过投加絮凝剂，絮凝细颗粒的悬浮物，通过沉淀、过滤，进一步降低悬浮物、COD、色度等指标。将污水出水水质标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准提升至一级A标准。因此，从处理能力、进水水质、处理工艺等角度分析，本项目生活污水经预处理后排至园区管网，入园区污水处理厂处理是可行的。 3、运营期废水监测要求 运营期废水监测要求见表34。 表34 运营期废水自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 执行标准 废水 F1生活污水 总排口 COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 1次/半年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区接管水质标准 注：废水自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）执行。 三、运营期噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声可以分为生产设备噪声和运输车辆噪声，其中生产设备噪声主要为搅拌机、混合机、水泵、砂石分离筛、通风机等设备噪声。本项目产生及排放噪声强度、主要降噪措施见下表35。 表35 噪声源强及降噪措施一览表 噪声源 产生强度Leq(A) 主要降噪措施 排放强度Leq(A) 持续时间 （h/d） 设备 名称 所在 位置 数量 （台） 配料机 全封闭砂石储料仓 2 90 加强管理，厂房隔声 65 8 输送机 全封闭砂石储料仓、联合厂房 15 80 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 62 8 搅拌机 搅拌楼 2 88 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 63 8 混合机 砂浆生产车间 1 90 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 65 8 包装机 砂浆生产车间 1 80 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 61 8 水泵 清水池、沉淀池、洗车平台 10 80 低噪声设备，基础减震 65 8 砂石分离筛 集水池、沉淀池 1 85 低噪声设备，基础减震 55 8 通风机 袋式除尘器、滤筒除尘器 5 85 进风口消声器、管道外壳阻尼 55 8 螺杆空压机 空压 机房 1 95 厂房隔声、进风口消声器 55 8 运输 车辆 厂内 50 75 加强管理，减速慢行 65 8 运营期厂界昼间噪声最大贡献值为65dB（A），夜间不生产（不产生噪声），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 2、运营期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测要求见表36。 表36 运营期噪声自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1m处 昼间 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值 注：1、噪声自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）执行。 2、夜间不生产。 四、运营期固体废物 1、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物产生及处置情况见下表37。 表37 固体废物产生量及处置情况一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度 产生量 t/a 贮存 方式 利用处置方式或去向 利用或处置量t/a 除尘器 除尘灰 一般 固废 无 固态 无 309.42 不贮存 回用于 生产 309.42 砂石分离筛 废砂石 一般 固废 无 固态 无 39.06 不贮存 回用于 生产 39.06 沉淀池 沉渣 一般 固废 无 固态 无 58.60 不贮存 回用于 生产 58.60 生活 设施 生活 垃圾 生活垃圾 无 固态 无 9.3 垃圾箱 由园区环卫部门清运处置 9.3 2、固废环境管理要求 （1）本项目价严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求制定一般工业固废处置方案，切实做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 （2）不同种类的一般工业固体废物应分区进行贮存、填埋，以便于日后可能的回取操作。 五、地下水与土壤 1、地下水、土壤污染源及污染途径分析 本项目地下水、土壤潜在污染源主要为沉淀池，其中沉淀池主要污染物为SS。污染途径主要为沉淀池防渗层破裂后污染物垂直入渗导致土壤及地下水污染。由于本项目涉及的SS均无土壤、地下水环境质量标准，故本次评价仅针对污染源提出分区防控要求，不再提出跟踪监测要求。 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）规定，厂区实施分区防渗，具体要求见下表38。 表38 厂区分区防控要求 场地区域 分区类别 防渗区域及部位 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 沉淀池 一般防渗区 池底及池壁 中-强 难 其他 类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 搅拌池 池底及池壁 清水池 池底及池壁 隔油池 池底及池壁 化粪池 池底及池壁 除重点防渗区、一般防渗区、绿化区以外的其他区域 简单防渗区 地面 中-强 易 其他 类型 一般地面硬化 （水泥地面） 五、排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发〔2016〕81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186 号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财〔2018〕80 号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求： （1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 （2）落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 （3）按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 （4）按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （5）按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 （6）法律法规规定的其他义务。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混凝土工艺筒仓排气筒（水泥） | 颗粒物 | 每座仓仓顶均自带一台袋式除尘器，除尘效率≥99%；除尘器废气出口设置加长烟道，烟道上设置标准监测孔 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值 |
|  | 混凝土工艺筒仓排气筒（粉煤灰） | 颗粒物 |  |  |
|  | 混凝土工艺筒仓排气筒（矿粉） | 颗粒物 |  |  |
|  | 混凝土工艺筒仓排气筒（骨料） | 颗粒物 |  |  |
|  | 砂浆工艺筒仓排气筒（水泥） | 颗粒物 |  |  |
|  | 砂浆工艺筒仓排气筒（粉煤灰） | 颗粒物 |  |  |
|  | 砂浆工艺筒仓排气筒（机制砂） | 颗粒物 |  |  |
|  | 砂石储料仓排气筒（DA001） | 颗粒物 | 砂石储料仓卡车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置和静电档尘帘隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，顶部设置活性干雾机抑尘，废气经1台滤筒除尘器（除尘效率99%）收集处理后经15m排气筒（DA001）排放；搅拌机进料及搅拌过程全密闭，搅拌产生废气经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值 |
|  | 联合厂房排气筒（DA002） | 颗粒物 | 砂浆原料库卡车卸料门、皮带转接处等处使用导料槽密闭装置和静电档尘帘隔绝粉尘，地面设置工业吸尘器，沙仓、水泥仓、成品仓等顶部设置活性干雾机抑尘，废气经1台滤筒除尘器（除尘效率99%）收集处理后经15m排气筒（DA002）排放；砂浆计量、混合、搅拌等全过程密封，搅拌产生废气经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m排气筒（DA002）排放。 | 厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915 -2013）中表3无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生产废水（设备清洗废水、车辆清洗废水） | SS | 采用1套砂石分离筛+1座沉淀池处理 | 全部回用，不外排 |
|  | F1生活污水排口 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 经1座1m3隔油池+1座10m3化粪池处理后排至园区管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区接管水质标准 |
| 声环境 | 配料机 | 噪声 | 加强管理，厂房隔声 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值 |
|  | 输送机 | 噪声 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 |  |
|  | 搅拌机 | 噪声 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 |  |
|  | 混合机 | 噪声 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 |  |
|  | 包装机 | 噪声 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减震 |  |
|  | 水泵 | 噪声 | 低噪声设备，基础减震 |  |
|  | 砂石分离筛 | 噪声 | 低噪声设备，基础减震 |  |
|  | 通风机 | 噪声 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 |  |
|  | 螺杆空压机 | 噪声 | 厂房隔声、进风口消声器 |  |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 加强管理，减速慢行 |  |
| 固体废物 | 本项目除尘器除尘灰全部返回混凝土搅拌工序，废砂石返回混凝土搅拌工序，沉淀池沉渣定期清掏后送混凝土搅拌工序，生活垃圾经收集后全部交由园区环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 沉淀池、搅拌池、集水池、隔油池和化粪池所在区域为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889；除一般防渗区、绿化区以外的其他区域实施一般地面硬化（水泥地面）。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作，监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理。运营期建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）委托有资质单位开展自行监测。 |

# 六、结论

本项目符合产业政策和当地规划要求，满足“三线一单”要求；在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，污染物全部达标排放、固废全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度而言，本建设项目实施可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.2155 |  | 3.2155 | 3.2155 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.658 |  | 0.658 | 0.658 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.528 |  | 0.528 | 0.528 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.066 |  | 0.066 | 0.066 |
|  | SS |  |  |  | 0.406 |  | 0.406 | 0.406 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.058 |  | 0.058 | 0.058 |
|  | COD |  |  |  | 0.658 |  | 0.658 | 0.658 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 309.42 |  | 309.42 | 309.42 |
|  | 废砂石 |  |  |  | 39.06 |  | 39.06 | 39.06 |
|  | 沉渣 |  |  |  | 58.60 |  | 58.60 | 58.60 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 9.3 |  | 9.3 | 9.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①