# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  清水河同心县（永安路大桥至新区污水处理厂段）综合治理工程

建设单位（盖章）：        同心县水务局

编制日期：            二〇二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

环境影响评价报告修订索引

根据《清水河同心县（永安路大桥至新区污水处理厂段）综合治理工程环境影响报告表》评审会专家意见的有关内容，我公司对该评价报告进行了认真的修改和完善，具体修改完善内容见下表。

《清水河同心县（永安路大桥至新区污水处理厂段）综合治理工程环境影响报告表》专家意见修改对照表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目与“三线一单”、吴中市生态环境准人清单的符合性分析，补充项目与其他政策符合性分析；充实项目建设背景 | 已补充，详见P6、P8 |
| 2 | 细化项目工程建设内容，核实项目占地类型及占地面积，完善土石方平衡，细化项目总平面及现场布置分析、完善施工方案及施工时序 | 已细化，详见P11、P18、P15 |
| 3 | 完善生态环境现状分析，补充流域及水生生物现状调查，核实生态环境保护目标分布情况 | 已完善，详见P24、P25 |
| 4 | 进一步细化施工期及运行期生态环境影响分析，明确影响范围和程度；补充施工期对清水河影响分析；完善营运期生态环境保护措施及生态监测计划、核实环保投资 | 已补充，详见附件及P33-37、P41 |
| 5 | 细化项目生态环境保护措施监督检查清单、补充生态监测布点及生态保护措施设计等相关图件 | 已补充，详见附图，报告P13 |
| 6 | 专家提出的其他意见 | 已补充，详见P3、P1、P12、P14、P16、P28 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 清水河同心县（永安路大桥至新区污水处理厂段）综合治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-640324-76-01-013429 |
| 建设单位联系人 | 苏天胜 | 联系方式 | 15825338777 |
| 建设地点 | 宁夏 省（自治区） 吴忠市 市 同心 县（区） 豫海镇 乡（街道） 永安路桥～新区污水处理厂 （具体地址) |
| 地理坐标 |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一水利中128河湖整治 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建护岸2087m，新建防护道路2.95km，占地面积为47507m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 同发改审发[2022]6号 |
| 总投资（万元） | 1902.52 | 环保投资（万元） | 539.41 |
| 环保投资占比（%） | 28.35 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 本项目不涉及清水河底泥清淤，沟道疏浚工程仅为高边坡削坡贴坡处理，因此，本次不开展地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》； 责任部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 文件文号：宁政办发〔2021〕59号； 规划文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 责任部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 文件文号：宁政办发〔2021〕82号； |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》提出“加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。实施沙湖、典农河等河湖生态修复与综合治理工程，增强河湖生态调节能力，促进河湖生态系统健康。” 本项目为清水河河流治理项目，完善现有护岸工程建设，新建部分护岸，加强清水河同心段防洪治理及河道治理，因此，本项目与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》相符合。 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》提出“以南部黄土丘陵区和六盘山国家级自然保护区为重点，突出生态保护和水源涵养，系统治理清水河、苦水河、葫芦河等重要支流，加强小流域综合治理，持续提升水源涵养和水土保持能力。”“重要支流清水河、苦水河综合治理工程：建设防洪提升体系、水生态保护与修复体系、水环境治理体系等” 本项目为清水河河流治理项目，完善现有护岸工程建设，新建部分护岸，加强清水河同心段防洪治理及河道治理，因此，本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相符合。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《产业结构调整指导目录(2019年本)》符合性分析 本项目为清水河河流治理项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布），本项目属于鼓励类中“二水利中1江河湖海堤防建设及河道治理工程”，为鼓励类项目，并且项目已取得同心县发展和改革局“关于清水河同心县（永安路大桥至新区污水处理厂段）综合治理工程初步设计的批复”，批复文号为“同发改审发[2022]6号”，项目代码为：2020-640324-76-01-013429。 因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。 2、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》相符性分析 根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（环办〔2018〕2号），本项目符合文件要求，具体内容见下表。 表1 本项目与环办〔2018〕2号文件符合性分析 文件要求 本项目 符合性 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性 本项目为清水河河流治理项目，符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等。本项目不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面等建设内容 符合 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定 本项目不占用自然保护区、湿地公园、饮用水水源地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域 符合 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题 本项目为清水河河流治理项目，工程实施后对水文情势和水动力条件几乎无影响，不会对地下水产生不利影响，不会出现土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题 符合 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响 经过现场调查及相关资料的收集，本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境 符合 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响 经过生态环境影响分析，本项目不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响 符合 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响 本项目施工期临时占地结束后恢复为原状，提出了生态恢复措施及恢复方向，根据水土流失防治分区，结合各防治分区水土流失的特点制定了水土保持措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。本项目不涉及水源保护区、鱼类等水生生物及其重要生境 符合 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议 本次评价分析了工程建设的建设方式环境合理性，提出了各项针生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。并且对护岸及高边坡治理建设提出了环境管理和治理措施 符合 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求 本项目施工不会造成河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险 符合 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施 本项目是对同心县清水河现有护岸工程进行续建完善，本次评价全面梳理了现有工程环境问题 符合 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求 已按相关导则及规定要求，制定了生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了环境保护设计及环境管理等要求 符合 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调 报告对环境保护措施进行了论证，明确了建设单位主体责任、投资估算等 符合 按相关规定开展了信息公开和公众参与 根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）编制报告书的项目需开展公众参与，本项目编制报告表，不开展公众参与 符合 3、三线一单符合性分析 ⑴生态红线 本项目位于吴忠市同心县，对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图，本项目不在宁夏回族自治区的生态红线范围内。项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系示意图见附图1。 ⑵环境质量底线 项目位于吴忠市同心县，根据《2021年宁夏生态环境质量报告》中吴忠市的监测数据，扣除沙尘天气的情况下，吴忠市2021年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，为达标区。 根据现场调查，项目区内地表水体为清水河，本次地表水环境质量评价引用《2021年宁夏生态环境质量报告》中清水河王团断面处水质状况结果，清水河王团区控断面2021年水质为劣V类，水质明显下降，氟化物浓度为1.54mg/L,超标倍数为003倍，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求。氟化物主要为地质因素影响，项目所在区域本底值较高。 ⑶资源利用上线 本项目为清水河河流治理项目，项目占地面积较小，不影响区域土地资源总量。项目仅施工期有能源消耗情况，消耗一定量的电及水资源，项目用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目符合资源利用上线的要求。 ⑷生态环境准入清单 “环境准入负面清单”是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类；根据吴忠市人民政府发布的“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发[2021]2号文件，本项目不属于“两高”项目，项目不在吴忠市生态环境准入负面清单范围内，因此，本项目建设符合环境准入负面清单的要求。 4、项目与《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 吴忠市人民政府已发布“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发[2021]2号，本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析如下： ①生态保护红线与分区管控符合性分析 吴忠市生态保护红线以自治区生态系统功能极重要区和重要区，生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源地，自治区级及以上湿地公园，自治区级及以上风景名胜区，自治区级及以上森林公园，自治区级及以上地质公园，国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地。 分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。生态保护红线外的生态空间（一般生态空间）原则上按限制开发区域的要求进行管理。 本项目位于吴忠市同心县，评价范围内没有饮用水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级水产种资资源保护区，国家级生态公、益林，黄河干流岸线等各类自然保护地等敏感因素。本项目用地不在吴忠市划定的生态红线范围内，项目与吴忠市生态保护红线位置关系见附图2。因此，本项目建设符合“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”要求。 ②环境质量底线及分区管控符合性分析 根据吴忠市人民政府已发布“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发[2021]2号，对吴忠市环境质量底线实行分区管控要求，具体分析如下： A：水环境质量底线与分区管控要求分析 吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据吴忠市水环境分区管控区划分，本项目位于吴忠市水环境分区一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图3。 根据“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发[2021]2号，水环境分区一般管控区管控要求：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 本项目位于水环境一般管控区，项目营运期无废水产生。因此，本项目与吴忠市水环境质量底线相符合。 B：大气环境质量底线与分区管控要求分析 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 根据吴忠市大气环境分区管控区划分，本项目位于吴忠市大气环境重点管控区中大气环境受体敏感重点管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图4。 根据“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发[2021]2号，大气环境受体敏感重点管控区：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，重点管控单元个数为32个，总面积2774.55平方公里，占全市面积的16.52%执行环境空气质量二级标准。吴忠市城市建成区集中供热锅炉和电厂锅炉除外，全部划入“高污染燃料禁燃区”。高污染燃料禁燃区除使用天然气作燃料的集中供热项目，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目。现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出，逐步实现区域工业废气“零排放”。解决恶臭问题，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，继续保持对利通区、青铜峡市范围内生物发酵及制药企业的恶臭气味的环境监管。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源，清洁能源使用率达到100%，对暂不具备清洁能源替代条件的地区，鼓励实施生物质炉具集中连片的推广与使用，同时将洁净煤作为清洁供暖体系的有益补充；城市文明施工实现全覆盖，严格控制扬尘污染；加强机动车排气污染治理。 根据《2021年宁夏生态环境质量报告》中吴忠市的监测数据，剔除沙尘天气的情况下，吴忠市2021年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，为达标区。 本项目位于吴忠市大气环境重点管控区中布局敏感点管控区，本项目为清水河河流治理项目，营运期无废气、废水、噪声、固废产生。本项目不属于高耗能、高污染、能源型行业，本项目实施后，对周边环境影响较小，因此，本项目与吴忠市大气环境质量底线要求相符合。 C：土壤分区管控要求 根据自治区土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。本项目位于建设用地土壤污染风险一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图5。 建设用地土壤污染风险一般管控区为除农用地优先保护区及农用地、建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。建设用地土壤污染风险一般管控区管控要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于土壤风险分区管控区中建设用地土壤污染风险一般管控区，本项目为清水河河流治理项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。本项目用地符合土壤分区管控要求。 综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。 ③资源利用上线与分区管控要求符合性分析 为有效改善区域大气环境质量，提出吴忠市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。 本项目能耗主要集中在施工期，主要能源消耗为电及水，项目用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目符合资源利用上线的要求。 ④环境管控单元及准入清单符合性分析 本项目位于吴忠市同心县，属于重点管控单元，项目与吴忠市环境管控单元位置关系图见附图6。 重点管控单元为：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。 表2 吴忠市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称 行政区划 主题功能定位 要素属性 管控单元分类 同心县豫海镇，丁塘镇重点管控单元 宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇、丁塘镇 中部荒漠草原防沙治沙区；国家级重点生态功能区 大气环境受体敏感重点管控区 重点管控单元 续表2 吴忠市环境管控单元生态环境准入清单 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 1.城市建成区内不得新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。城市建成区外不得新建10吨/小时以下燃煤锅炉。（依据《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年—2020年）》）2.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。3.不得开展《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的项目活动。4.单元内工业园区应按照最新版《市场准入清单》及《产业结 构调整指导目录》，以及《银川都市圈开发区产业发展指导目录》相关要求引入工业企业项目 / / / 1.不得开展未列入国家相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、除热电联产以外的煤电项目。（依据《市场准入负面清单（2019年版）》《国家能源局关于进一步调控煤电规划建设的通知》） 2.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。 / / / 本项目为清水河河流治理项目，不属于工业开发和城镇建设项目，不属于炼油项目，不属于热电联产煤电项目，本项目通过对清水河采取边坡修护，岸坡生态修复等治理措施，以点带面，持续修复生态环境，对清水河进行综合治理，保障黄河流域生态保护和高质量发展的需要，绿化环境，推进生态宜居、美丽乡村建设。本项目不在吴忠市环境准入负面清单范围内，因此，本项目与吴忠市生态环境准入清单相符合。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吴忠市同心县，在清水河永安路大桥至新区污水处理厂段新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，高边坡治理仅为新建护岸工程边坡治理，修建防护道路仅为新建护岸防护道路，项目地理位置图见附图7。 本项目涉及水系为清水河。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、现有沟道情况 项目自同心县永安路大桥起，新区污水处理厂结束，沿线左岸有2013年已建姚家岗子1#护岸工程（长度560m）、姚家岗子2#护岸工程（长度1100m）、姚家岗子3#护岸工程（长度653m）、2018年已建姚家岗子2#～姚家岗子3#左岸护岸工程（长度710m）以及姚家岗子3#护岸工程延长段（长度224m），左岸已建共5处护岸工程，其工程总长度3247m；右岸有2013年南阳村1#护岸工程（长度1270m）、南阳村2#护岸工程（长度866m）、北滩护岸工程（长度1255m）、2018年已建姚家岗子2#～姚家岗子3#右岸护岸工程（长度480m），右岸已建共4处护岸工程，其工程总长度3871m。已建9处护岸工程总长7118m。 2、存在的问题 本项目属于现有护岸工程的延伸，清水河段仅有本项目拟实施段未进行建设，本项目建设属于完善现有防洪工程及河道治理工程。治理段落位于同心县工业园区段，区域生态环境及人居环境得不到保障，当地政府和两岸群众要求治理该段清水河的呼声很高，为保护和改善沿河两岸的生态环境，减少洪水威胁，保障两岸防洪安全，本项目建设十分紧迫且必要。 3、项目任务 本项目包括河道整治工程及道路工程，其中河道整治工程包括护岸工程及高边坡治理工程两部分内容，护岸工程，是在清水河防洪治理工程2013年、2018年已建护岸工程基础上进行布置，其中左岸新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，右岸新建南阳村1#～南阳村2#护岸长度1087m，新建2处护岸工程总长2087m。高边坡治理是对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m。道路工程主要包含护岸工程本身的巡护道路以及高边坡治理工程巡护道路。2处护岸工程及1处高边坡治理工程共布置巡护道路总长2.95km。道路宽4m，路面铺0.15m厚的泥结石，泥结石路面宽3.0m。 4、项目规模 （1）防洪标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014），清水河防洪治理工程总体可研阶段确定的防洪标准按保护对象的重要性确定，一般乡村（居民点分布较少）、农田段防洪标准采用采用10年一遇，城市段（固原市区和同心县城）、沿河两岸扬黄灌区、七星渠以下卫宁灌区采用20年一遇。本次治理段落清水河同心县永安路大桥至新区污水处理厂段综合治理工程保护对象主要是沿河两岸的扬黄灌区，按照《防洪标准》及总体可研确定的标准，防洪标准采用20年一遇。 本次新建滩岸防护工程设计滩岸护坡顶部高程与滩面相齐平或略高于滩面。 （2）整治流量 整治段落20年一遇设计洪峰流量为1210m3/s，设计洪水位高程为1316.83～1315.50m。根据护岸工程布置，护岸顶高程为1315.00～1314.00m，按照满槽计算其实际过流能力，姚家岗子1#～2#护岸工程为535m3/s，南阳村1#～2#护岸工程为908m3/s。 （3）设计规模 新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，新建2处护岸工程总长2087m。对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m。对新建2处护岸及1处高边坡治理设置巡护道路总长2.95km。道路宽4m，路面铺0.15m厚的泥结石，泥结石路面宽3.0m。 5、项目建设内容 本项目主要进行护岸工程、高边坡护理及新建防护道路，护岸工程主要为新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，新建2处护岸工程总长2087m。对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m。对新建2处护岸及1处高边坡治理设置巡护道路总长2.95km。道路宽4m，路面铺0.15m厚的泥结石，泥结石路面宽3.0m。项目具体建设内容见下表。 表3 项目组成情况表 项目类别 项目名称 项目主要内容 主体工程 护岸工程 新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，右岸新建南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，新建2处护岸工程总长2087m 高边坡护理及沟道疏浚 高边坡护理：对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m，高边坡植草2.81万m2（42.1亩），种植以乡土植物为主，以花灌木为主，主要有：黄刺玫、四季玫瑰，并进行灌溉 沟道疏浚：保持高边坡坡底高程和现状地面高程基本一致，坡底和护坡之间地面进行挖填整平，不涉及底泥清淤 新建防护道路 新建2处护岸工程及1处高边坡治理工程巡护道路，总长2.95km。道路宽4m，路面铺0.15m厚的泥结石，泥结石路面宽3.0m 临时工程 施工场地 设置施工场地一处，位于河道1+400处，占地面积约5亩，施工区内布置有物资仓库、机电设备仓库、钢筋厂、机械停放场、堆料场等，主要用于项目施工 公用工程 供水 工程施工用水就近到南阳村拉运自来水，项目施工期总用水量为10779.6m3，营运期对项目生态恢复区域进行灌溉，绿化用水量为4215m3/a 排水 项目营运期无废水产生 供电 项目用电由南阳村供电电网供给 环保工程 施工期 废气治理 施工场地建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小 废水治理 项目施工期废水主要为施工废水，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工过程及施工场地洒水降尘；施工区设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运至周边农田 噪声治理 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，噪声源强在80~95dB(A)范围内，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期，选择低噪设备，对噪声较大设备采取隔声；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工 固废治理 项目挖方部分回填，弃土运送至政府指定的弃土场；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置，项目挖方无清淤污泥产生 生态环境 限制施工设备、施工场地等临时占地面积；施工后填埋土坑，恢复植被；采用机械碾压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被；工程施工完毕后，工程临时占地需进行生态恢复，清理地表的各种建筑垃圾以及撒落在土壤里的石块。对施工形成的边坡及扰动裸露区域通过撒播草籽措施进行水土流失防护 运营期 项目为河道治理工程，主要建设护岸、高边坡治理及防护道路，营运期无废气、废水、噪声、固废产生 6、原辅材料用量 本项目施工期原辅材料消耗见下表。 表4 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 材料名称 工程用量 单位 备注 2 石子 113.59 m3 外购 3 格宾块石 14291.77 m3 外购 4 格栅块石 4836.62 m3 外购 5 土工布 19161.38 m3 外购 6 混凝土 328.97 m3 外购 7、用地情况 （1）用地情况 本项目总占地面积为93.79亩，主要为新建护岸工程及高边坡治理工程占地，其中永久占地面积为71.26亩，临时占地为22.53亩；永久占地中占用水浇地3.84亩，天然草地14.3亩，园地4.02亩，河滩地49.10亩，临时占地中天然草地5亩，河滩地17.52亩。 表5 本项目占地情况一览表 项目 单位 占地面积 占地类型 备注 永久占地 亩 71.26 水浇地、园地、天然草地及河滩地 项目征地由当地政府负责实施，征用水浇地不属于基本农田 临时工程 施工道路 亩 17.53 河滩地 待施工结束后对临时占地进行生态恢复 施工场地 亩 5 天然草地 合计占地 亩 93.79 / / （2）征地 本项目新增占地面积为71.26亩，其中占用水浇地3.84亩，天然草地14.3亩，园地4.02亩，河滩地49.10亩。项目征地由当地政府负责实施，项目永久及临时用地情况一览表见下表。 表6 工程永久、临时占地情况一览表 单位：亩 序号 项目 永久占地 临时占地 小计 水浇地 园地 天然草地 河滩地 小计 天然草地 河滩地 一 护岸工程 49.82 0 3.58 14.30 31.95 0 0 0 1 姚家岗子1#～姚家岗子2# 25.25 0 3.58 9.20 12.48 0 0 0 2 南阳村1#～南阳村2# 24.57 0 0 5.10 19.47 0 0 0 二 高边坡治理工程 21.44 3.84 0.45 0 17.15 0 0 0 1 南阳村1#～南阳村2# 21.44 3.84 0.45 0 17.15 0 0 0 三 施工临时道路 0 0 0 0 0 17.53 0 17.53 四 施工场地 0 0 0 0 0 5.00 5.00 0 小计 71.26 3.84 4.02 14.30 49.10 22.53 5.00 17.53 8、土石方平衡 本项目挖方量为308309.08m3，填方量为229563m3，高边坡植草需外购种植土，种植土外购量为28100m3，项目挖方全部回填，不设置弃土场，项目土石方平衡见表4。 本项目主要建设内容为边坡防护，沟道疏浚仅为高边坡治理过程中坡底和护坡之间地面进行挖填整平，不进行河道底泥清淤，项目挖方无清淤污泥产生，项目不设置弃土场，弃方全部回填。 表7 本项目土石方平衡表 单位m3 项目 挖方 借方 填方 土方开挖 外购种植土 土方回填 数量 308309.08 28100 336409.08 合计 336409.08 336409.08 图1 项目土石方平衡 单位：m3 9、公用工程 （1）给排水 项目工程施工用水就近到南阳村拉运自来水。项目用水主要为施工区洒水抑尘用水及绿化用水，项目营运期用水主要为绿化用水。 ①洒水抑尘用水 由于项目施工期为2023年10月至2024年5月份，为第四季度及第一季度，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中第一、四季度场地道路喷洒用水量为0.5L/m2.d，项目占地面积为93.79亩（62527m2），即本项目洒水抑尘用水量为31.26m3/d，项目施工期为7个月（210天），施工期用水量为6564.6m3。 ②绿化用水 项目对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m，高边坡植草2.81万m2（42.1亩），种植以乡土植物为主，以花灌木为主，主要有：黄刺玫、四季玫瑰。绿化用水根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中南部山区绿化用水量为0.15L/m2.a，项目绿化面积为2.81万m2（42.1亩），即本项目绿化用水量为4215m3/a。 综上，项目施工期总用水量为10779.6m3，营运期绿化用水量为4215m3/a。 项目施工期无排水，营运期绿化用水经植物吸收下渗无废水产生。 表8 项目用排水情况表 单位：m3/a 时期 用水单元 新鲜水用量 损耗量 废水量 废水去向 施工期 绿化用水 4215 0.07 0 植物吸收下渗 洒水抑尘用水 6564.6 2.57 0 蒸发损耗 小计 10779.6 10779.6 0 / 营运期 绿化用水 4215 4215 0 植物吸收下渗 小计 4215 4215 0 / （2）供电 项目用电由南阳村供电电网供给。 10、劳动定员 本项目不新增员工，本项目建成后，绿化防护由当地沟道管理人员维护。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目包括河道整治工程及道路工程，其中河道整治工程包括护岸工程及高边坡治理工程两部分内容，护岸工程，是在清水河防洪治理工程2013年、2018年已建护岸工程基础上进行布置，其中左岸新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，右岸新建南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，新建2处护岸工程总长2087m。高边坡治理是对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m。道路工程主要包含护岸工程本身的巡护道路以及高边坡治理工程巡护道路。2处护岸工程及1处高边坡治理工程共布置巡护道路总长2.95km。道路宽4m，路面铺0.15m厚的泥结石，泥结石路面宽3.0m。 1、护岸工程 新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，右岸新建南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，新建2处护岸工程总长2087m。 2、高边坡治理 对南阳村护岸至南阳村2#护岸背侧高边坡进行贴坡，总长度1000m。 3、道路工程 新建2处护岸工程及1处高边坡治理工程巡护道路，总长2.95km。道路宽4m，路面铺0.15m厚的泥结石，泥结石路面宽3.0m。 4、施工工厂平面布置 本项目施工规模较小，工程量小，拟布置1个施工生产生活区，占地面积约5亩，施工区内布置有物资仓库、机电设备仓库、钢筋厂、机械停放场、堆料场、临时施工生活区等；临时施工生活区不设置住宿，仅设置办公地点，工程所需的生产生活设施采用租借的方式解决。 钢筋加工厂紧挨物资仓库进行布置，工地不设置混凝土搅拌站、机修车间，设备维修及保养可由施工单位自行联系场镇的维修点，混凝土全部外购。本项目临近城镇区，故不单独设油库，可利用城镇上加油站作为油库。 设置钢筋加工厂1个。结合本项目施工总进度的钢筋混凝土浇筑强度，拟将钢筋加工厂布置在物资库旁边，设计生产规模为2t/班，采用一班制生产。 本项目总平面布置图见附图8及附图9。 |
| 施工方案 | 一、施工时序及建设周期 本项目的工程规模、工程量及特性，初步确定本工程施工过程分为四个时段：即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期，施工总工期不包括工程筹建期。施工总工期7个月。项目预计施工期为7-11月份。 施工总进度安排如下： （1）第一阶段：2022年9月初~2023年2月底完成工程规划、报批等筹建工作。 （2）第二阶段：2023年9月~2023年10月，工期30天，需接通供电、供水及通讯线路，临时施工区、场地平整及临时生活区建设等。 （3）第三阶段：2023年10月至2024年5月，工期7个月，进行主体护岸工程建设、高边坡治理及道路建设。 （3）第四阶段：2024年5月1日至2024年5月15日，共计15天，完成全部工程扫尾工作和竣工验收。 二、建设方案 1、护岸工程 （1）基本原则 a.保障治理段落内左右岸已建护岸工程20年（5%）一遇防洪标准不变，发生超标准洪水时滩面范围参与行洪； b.护岸工程顶高程按现状滩面高程或略高于滩面确定，不考虑固定超高。 c.结合护岸工程外侧河滩地地形现状，为更有效保护及利用，护岸顶不设置相应比降，考虑分段保持水平。 （2）过流能力 护岸工程采用梯形断面，其中，其深槽底宽80～200m，边坡1：2，比降1/1000，河底高程1312.10～1310.00m，滩顶高程1315.00～1314.00m，槽深3.0～4.0m，滩槽断面过流量为姚家岗子1#～2#为535m3/s，南阳村1#～2#为908m3/s。 （3）工程内容 护岸顶部宽度为4m，护岸工程主要由护坡、基础和护脚三部分组成，护坡用0.4m厚格宾石笼砌筑，迎水侧边坡均采用1:2.0，背水侧回填边坡1:2.0，岸坡采用壤土进行填筑。为防止洪水将坝体内壤土带出，在护坡石笼与土体之间设针刺短丝无纺土工布反滤层，土工布规格为250g/m²。护坡下部为格宾基础，基础尺寸1.5*1.0m，基础外部设格宾护脚，护脚宽度、深度根据局部冲刷深度确定，宽度3.5m。总高1.0m，分两层摆放，上层为格宾石笼，下层为格栅石笼，上下错台，下层宽度比上层宽出0.5m，层高0.5m。 根据《宁夏水利工程格宾应用技术导则》水环境对格宾材料的影响评价，水中Cl-含量50～5000 mg/L，对格宾材料具有中等腐蚀性，易选用低碳钢丝+（锌-5%铝-稀土合金镀层）。宁夏清水河沿线水中Cl-含量为23～2083 mg/L ，根据《技术导则》及清水河2012～2018年实施情况，经综合考虑，格宾箱及格宾护垫材料选用锌-10%铝-混合稀土低碳钢丝，经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，护脚、基础及戗台网孔为100×120mm，格宾护坡网孔为80×100mm，网面机械强度大于35KN/m，钢丝线径Φ2.7，编织前延伸率大于12％，每平米镀层含量大于350g，编织网钢丝符合规范GB/T228-2002和GB/T239标准。格栅石笼采用聚丙烯双向土工格栅，其碳黑含量≥2.0，横向、纵向抗拉强度30.0KN/m，网孔尺寸：长×宽＝40×40mm。 护岸工程典型结构布置见下图。 图2 姚家岗子1#～2#护岸工程 图3 南阳村1#～2#护岸工程 2、高边坡治理及沟道疏浚 （1）高边坡治理（多级台阶治理） 本次综合治理高边坡共1000m，高边坡治理结合河道疏浚工程，高边坡底高程和现状地面高程基本一致，坡底和护坡之间地面进行挖填整平。设计以现状边坡为依据，为减少征占地费用及平衡河道疏浚土方，对高边坡进行贴坡处理。首先对直立陡坎进行1:2.5初始回填，回填土压实系数≥0.93；之后再对回填边坡进行削坡，削坡采用多级台阶形式，每级台阶宽度2.5m，高度1.25m，每级台阶采用1:0.5边坡进行连接。 图4 高边坡治理工程标准横断面图 （2）沟道疏浚 清水河沿线直立陡坎较多，多在5～20m之间，本次选取1处最大坡高作为典型断面进行计算，自然边坡高为20m。相关岩心参数选取以工程地质勘察报告为准，见表7。 表9 各土层岩性参数表 岩性 Kx (cm/s) Ky (cm/s) 给水度 容重(KN/m3) 浮容重(KN/m3) 粘聚力c（kPa） 内摩阻角Ф（°） 湿陷性壤土 0+500 1.99E-04 1.99E-04 0.0306 15.51 8.959 18 23 根据设计内容计算结果，高边坡现状边坡滑坡稳定图见图5，开挖边坡滑坡稳定图见图6。 图5 现状边坡滑坡稳定图 图6 开挖边坡滑坡稳定图 表10 边坡稳定计算成果表 桩号 计算工况 计算指标 计算安全系数 安全系数 原状边坡 开挖边坡 0+500 无渗流作用 有效应力 1.01 1.11 1.05 有渗流作用 有效应力 0.78 1.05 根据以上结果可知，对于清水河沿线直立陡坎，垂直高度达15m以上且陡于1:0.75坡降的自然高边坡，没有农田灌水作用时基本稳定，当岸坡存在长时间灌水下渗，容易出现滑坡失稳，采用1:0.75进行边坡开挖，岸坡是稳定的。 因此，本项目沟道疏浚仅为边坡开挖，保持高边坡坡底高程和现状地面高程基本一致，坡底和护坡之间地面进行挖填整平，不涉及底泥清淤。 为结合全区生态区和生态市建设，为使同心县早日实现生态农业、生态工业和生态旅游，结合本次综合治理工程，高边坡植草2.81万m2（42.1亩），种植以乡土植物为主。高边坡采用绿化植物护坡方案，通过以花灌木为主进行设计，植草方面注重点线面结合，采用乔、灌、花相结合的多层次复合绿化系统，合理分配高达与低矮植物的布设，对绿化树种进行筛选。通过科学的层次处理使绿化空间更加丰富，充满变化和趣味性，进而提高生态系统的抵抗力稳定性，形成与外部环境结合的过渡地带。植物配置：乔木有山桃，灌木主要有：黄刺玫、四季玫瑰。 本次设计对种植土进行换填处理，其中山桃种植土按照1.0*1.0*0.6m换填，黄刺玫种植土按照0.5*0.5*0.5m换填，四季玫瑰按照整体0.3m厚换填，种植土换填总量为7800m3。 （3）生态补植 植物选择以规模化种植为主，沿高边坡顶部补植山桃，中部补植四季玫瑰，下部补植黄刺玫。植物选择尽可能选择观赏需求以及水源地涵养林建设的生态功能。 本次共补植山桃10484株（D：4.1-5cm），要求有一定冠型，带土球，株行距2.5*1.5；补植四季玫瑰67500墩（6-8分支，9墩/m2）；补植黄刺玫6000墩（12-15分支，H≥0.8m，φ≥1.0m），要求全冠且带土球，行距1.0*1.0。 （3）生态补植种植方案 ①定位放线 根据施工图和已知的坐标，依据现场地形、地物进行放线，以石灰或定植桩确定种植点，以保证苗木栽植位置准确、整齐、使种植效果明显。 ②挖种植穴 此次苗木种植穴全部采用圆形种植穴，种植穴具体规格要求依据苗木品种及规格要求进行挖深，挖种植穴应垂直下挖，穴壁要平滑，上下口径大小要保持一致。 ③栽植 在种植时，先在坑底填约150mm厚的表土，同时要掺中腐熟的有机肥料作为底肥，注意要在底肥上覆盖一层土，不至于直接接触苗木根系而损伤根系。禁忌使用耕作层以下的深层生土（阴土）。苗木栽植前先对苗木进行自检，然后报请监理工程师进行抽检，不合格苗木不允许进场。 苗木栽植前2天，对比较干旱的树穴先灌穴，待水全部渗下去后方可栽植，同时为提高成活率，可使用一定浓度的ABT生根粉以促进新根的萌发。注意先把土球上的包扎物打开，再将稀释后的溶液喷施或浇灌根部，并适量施用植保粉。 栽前对苗木进行修剪，修剪的原则是灌木保持其自然树形，短截时保持树冠内高外低，疏枝应保持外密内疏。栽后24小时内必须及时浇上第一遍透水，第二遍水要连续进行，第三遍水在第二遍水5—10天后进行。灌水量要充足（注意第一次浇水后将树穴下陷部位及时回填种植土并捣实）。浇完第三次透水后，进行苗木的扶直整理工作，要对苗木支撑进行修整和修改，之后根据树种性质分别确定浇水时间。待第三遍水渗下后及时进行中耕扶植或封穴，并在树干周围堆成30cm高的土堆，以保持土壤中的水分和防止风吹树干造成空隙而影响成活，中耕封穴的同时，应将土填实并将树木扶直。 ④修剪 栽植后，需要进行适当修剪并应保持原树冠形态，剪除部分侧枝、断枝、枯枝、保留的侧枝应进行短截，可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。 （4）灌溉工程 1）灌溉方式 根据绿化区域的灌溉条件现状，高边坡灌溉方式采用水车就近拉水灌溉。 2）管网布置 灌溉干管沿高边坡顶部布置，干管总长度1000m；支管垂直干管布置，相邻支管间距80m，共布设支管13条，支管总长375m；毛管垂直支管布置（平行干管），间距与乔木（灌木）行距相同，共布置毛管22.0km。 干管采用地埋敷设，管材采用PE管，管径为Φ110，压力等级0.6MPa；支管采用地面敷设，布设间距80m，管材采用PE管，管径为Φ40，压力等级0.6MPa；毛管选用外径Φ16PE滴灌管（盲管），按照作物株距安装同等数量管上式滴头，每个滴头流量均为q=2.0L/h。 地下管管沟设计底宽0.6m，上开口宽度0.8m，管沟深度1.2m。管沟底在铺设前先对沟底进行压实，要求压实度不小于0.92，之后进行管道安装。管道安装打压验收后，方可进行断面土方回填，要求管顶0.5m以下压实度不小于0.90，其余部分的回填土压实度不小于0.85。 干管接入现有护岸边坡护理管线，本次建设不设置泵房等配套设施，仅为敷设管线。 3、道路工程 道路工程按满足单车道行驶的最小宽度，路宽采用4m。 为便于今后运行管理及维护，减轻风蚀、雨淋对道路的破坏，路顶铺设0.15m厚的泥结石进行硬化处理，泥结石路面宽3.0m。 护岸工程本身的巡护道路纳入永久工程建设内容。2处护岸工程及1处高边坡治理工程布置巡护道路，总长2.95m；本次新建护岸工程均为已建护岸工程的连接或延伸，已布置进场道路布置，本次不再新增。 泥结石路面具体做法为：利用碎石作骨料、粘土作填充料和粘结料。石料等级不宜低于IV级，粘土层具有较高的粘性，塑性指数控制在12～15，粘土内不得含腐殖质或其它杂物，粘土用量一般不超过混合料总重的15～18%，分两层铺筑，上层厚度为6cm，采用尺寸为5～25mm碎石；下层厚度为9～20cm，采用尺寸为35～50mm碎石。 图7 项目工程施工工艺流程及产污环节图 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 （1）主体功能区划 根据《全国主体功能区划》（国发[2010]46号）中将宁夏划分为“国家层面重点开发区域－重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。‘十七、宁夏沿黄经济区——沿黄经济区作为国家层面的重点开发区域’，该区域的功能定位是：“构建以银川—吴忠为核心，以嘴山和中卫为两翼、主要交通通道为轴线的空间开发格局。…构建以贺兰山防风防沙生态屏障、黄河湿地生态带、以及自然保护区、湿地公园、国家森林公园等为主体的生态格局”。本项目位于宁夏吴忠市同心县，属于国家层面重点开发区域。 对照宁夏回族自治区主体功能区划图可知，项目所处位置在省级重点生态功能区内，项目与宁夏主体功能区划图相对位置图见附图9。 （2）生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，35个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于生态功能三级分区内，所在区域属于Ⅱ2-4清水河下游平原、南山台子台地扬黄节灌农田生态功能区，项目与宁夏生态功能区划图相对位置图见附图10。 表11 本项目所在区域主体功能区表 一级区 二级区 三级区 中部台地、山间平原干旱风沙生态区 盐同海黄山丘陵干草原荒漠草原生态脆弱生态亚区 清水河下游平原、南山台子台地扬黄节灌农田生态功能区 （3）生态环境质量现状 ①土地利用现状 根据现场调查，项目所在区域永久占地土地地类型为水浇地、园地、天然草地及河滩地，项目征地由当地政府负责实施，征用水浇地不属于基本农田。临时占地为河滩地及天然草地，待施工结束后对临时占地进行生态恢复。 ②土壤类型 本项目所在区域土壤类型为冲积土，冲积土是指河流两岸基岩及其上部覆盖的松散物质被河流流水剥蚀后搬运、沉积在河床较平缓地带形成的沉积物。冲积土的特点是具有明显的层理构造。由于搬运作用显著，因此碎屑颗粒磨圆度好。随着河流的流速从上游到下游逐渐减小，冲积土有明显的分选现象。上游沉积物多为磨圆粗大颗粒，中下游沉积物大多由砂粒逐渐过渡到粉粒和黏粒。项目土壤类型图见附图11。 ③植被分布 根据宁夏植被区划以及本次生态调查结论，项目区位于清水河下游平原、南山台子台地扬黄节灌农田生态功能区，自然植被属于VIII粮油作物中68以糜谷为主，含洋芋、荞麦、豆类、汕料三年二熟作物为主。经现场调查，项目所在区域植被主要以作物为主，植被稀疏低矮，天然植被主要有冰草、沙蓬、沙蒿等。本项目与宁夏植被类型图位置关系图见附图12。 ④沟道水生生物 项目涉及水系为清水河，清水河有少量水生生物存在，主要为藻类、浮游动物及少量鱼类，鱼类主要为泥鳅、鲫鱼、草鱼等，不涉及需重点保护野生动植物。 ⑤动物 项目区动物种类较少，为当地常见种，主要动物包括小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类等，鸟类较少，无大型野生动物，项目区域不在国家级和省级野生保护动物栖息地和繁殖地，且在现场踏勘及走访过程中，未见国家级或省级野生保护动物。 2、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气功能区为二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本次环境空气质量现状评价采用《2021年宁夏生态环境质量报告》中吴忠市的监测数据，监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，具体监测数据见下表。 表12 环境空气质量监测结果及评价统计表 基本污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 PM10 年平均质量浓度 62 70 88.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1mg/m3 4 mg/m3 25 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 149 160 93.1 达标 备注：CO 24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。 由监测结果可知，剔除沙尘天气的情况下，吴忠市2021年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 3、地表水环境质量状况 根据现场调查，项目区内地表水体为清水河，本次地表水环境质量评价引用《2021年宁夏生态环境质量报告》中清水河王团断面处水质状况结果，清水河王团区控断面2021年水质为劣V类，水质明显下降，氟化物浓度为1.54mg/L,超标倍数为0.03倍，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求。氟化物主要为地质因素影响，项目所在区域本底值较高。 4、声环境质量现状 本项目声环境评价范围内无声环境质量敏感保护目标，本次评价不开展声环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标要求： 1.环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目周边500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域等保护目标； 表13 本项目主要环境保护目标 环境要素 坐标（m） 保护对象及规模 环境功能区或保护要求 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 环境空气 王家湾/665人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SW 240 清水湾/680人 E 430 同心县闽宁友好医院/120人 E 431 2.声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境。本项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目新增永久占地71.26亩，生态环境敏感保护目标为占地范围内的人工作物，主要为杂草类植物、山桃、四季玫瑰、黄刺玫等，本项目建成后进行生态恢复，对项目占地面积进行补植，高边坡植草2.81万m2（42.1亩），种植以乡土植物为主，以花灌木为主，主要有：黄刺玫、四季玫瑰。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 本项目所在区域环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见下表。 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 评价因子 平均时间 浓度限值（二级） SO2（μg/m3） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2（μg/m3） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO（mg/m3） 24小时平均 4 1小时平均 10 O3（μg/m3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10（μg/m3） 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5（μg/m3） 年平均 35 24小时平均 75 ⑵声环境 本项目所在区域声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，具体标准值见下表。 表15 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 单位：dB(A) 类别 时段 1类 昼间 夜间 55 45 ⑶地表水环境 清水河水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，具体见下表。 表16 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 单位：mg/L 项目名称 标准值 pH（无量纲） 6-9 溶解氧 ≥3 高锰酸盐指数 ≤10 BOD5 ≤6 氨氮 ≤1.5 石油类 ≤0.5 挥发酚 ≤0.01 汞 ≤0.001 铅 ≤0.05 COD ≤30 总氮 ≤1.5 总磷 ≤0.3 铜 ≤1.0 锌 ≤2.0 氟化物 ≤1.5 硒 ≤0.02 砷 ≤0.1 镉 ≤0.005 六价铬 ≤0.05 氰化物 ≤0.2 阴离子表面活性剂 ≤0.3 硫化物 ≤0.5 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，见下表。 表17 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值，具体标准值详见下表。 表18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1．生态环境影响分析 1.1生态环境污染的主要环节及因素 本项目施工过程生态环境污染的主要环节为： （1）临时施工场地及本项目占地所征用地的植被进行清除，改变土地利用现状； （2）对临时施工场地及本项目占地进行开挖平整，造成地表裸露，开挖的土石方临时就近堆放，可能引起水土流失； （3）环境改变和施工噪声可能会影响周围栖息的动物。 本生态环境的影响主要来自于污染物的排放。 1.2生态环境污染影响的对象、途径和性质 ⑴土地利用 本项目总占地面积为93.79亩，其中永久占地面积为71.26亩，临时占地为22.53亩，占用土地类型为水浇地、天然草地、园地、河滩地等。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，工程结束后，通过对区域实施土地恢复治理措施后，对区域土地利用格局产生的影响较小。 ⑵土壤 本项目施工期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。 项目对土壤环境的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响以及土壤污染三个方面。 土壤性质影响 施工前会对井场进行场地的清理，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。 A、扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构 土壤表层土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，深度一般为15～25cm，地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。 B、混合土壤层次，改变土体构型 土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程的土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低，造成对植物的生长、发育及其产量影响。 C、影响土壤紧实度 自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响植被生长，甚至导致压实地表寸草不生，形成局部人工荒漠现象。 ②土壤肥力影响 土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。 ③土壤污染影响 项目施工过程中将产生施工建筑垃圾、生活垃圾和生活污水，施工人员的生活垃圾等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响草木生长。因此，施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置，不得随意抛撒。 ⑶植被 项目占用土地类型为水浇地、天然草地、园地、河滩地，因此会造成一定的破坏。施工过程中，应合理安排施工工区，控制临时占地面积，尽量缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。 ⑷动物 项目新增占地区域内野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查，本项目区内未见国家及地方珍稀保护的动物物种。项目区动物主要是以野兔为主，还有蛇、蛙等。本项目占地面积较小，不会引起该区域野生动物生环境大面积的明显改变，因此对野生动物影响不大。施工活动对野生动物的影响主要来自人类活动、自生产机具噪声等影响。这种影响是局部和暂时的，随施工期的结束而消失，不会引起该区域野生动物的大面积迁移或消亡。 ⑸生态景观的影响 本项目为河道治理类项目，本项目施工期为7个月，施工周期短，周边无环境敏感点，项目占地占用土地类型为水浇地、天然草地、园地、河滩地，本项目的施工对周边景观会造成一定的短暂影响，但是随着施工期的结束，后期进行生态复垦，生态复垦效果最终与周边生态环境一致，随之本项目带来的生态景观影响也消失。 （6）对清水河的影响 本项目仅为护岸工程及高边坡治理工程，项目不涉及底泥清淤，施工期安排在枯水期进行，河道净流量较小，项目施工对清水河影响较小。 施工期具体生态环境影响分析如下： 对土地利用的影响分析 本项目为现有沟道治理工程，项目新增永久占地，占用土地类型为水浇地、天然草地、园地、河滩地，不占用耕地。项目新增用地征地由当地政府负责实施，并对征地进行补偿，征地补偿费由政府出资，共计224.96万元。 对自然植被的影响 项目主要在姚岗子村河南阳村行政范围内施工，以农村生态环境为主，沿线植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少。 基础开挖会对地表植被造成一定的破坏，在一定程度上降低区域植被覆盖率，对原有土壤造成一定的影响，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态环境恶化，稳定性下降。此外，施工人员的活动包括施工和生活亦会对植被产生一定的破坏。 ⑶对野生动物的影响 项目施工期对野生动物的影响主要表现为施工噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移；施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。 根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无国家及自治区级珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 2.废气 主要为项目施工过程产生的施工扬尘、施工机械尾气。施工扬尘经洒水抑尘、粉状物料运输、堆存采用篷布遮盖，采取围挡等措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响；施工机械废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，其主要成份为CO、NOx和NMHC（非甲烷总烃），其产生量小，且作用范围及持续的时间均有限，并随着施工期的结束而消失。 施工场地土方开挖和建筑材料的堆放、装卸、拌料过程以及运输车辆在运载项目废土、回填土和散装建材时，由于无防护措施或超载，常会产生大量粉尘、扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在15m以内。 抑制扬尘的一个有效措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表19 施工场地洒水抑尘试验结果表 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 3.60 1.15 0.86 洒水 2.01 2.89 0.67 0.60 由上表中的数据可以看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围，可见洒水抑尘有较好的效果。 3.废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工区设置施工生活区，但不设置食堂，施工期产生的废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 施工废水为机械设备的冲洗废水等，具有泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般泥砂含量为80-120g/L，且废水含少量的废机油等污染物，包括化学需氧量、悬浮物、石油类等。 施工人员生活污水主要为洗漱废水，水质简单，直接用于施工场地洒水降尘。 4.噪声 项目施工期噪声主要为施工作业产生的噪声。主要来源于运输车辆、挖掘机、推土机等施工机械作业时产生的噪声，噪声值在76~85dB(A)之间。 表20 施工机械设备噪声 单位：[dB(A)] 序号 施工设备名称 声级值 序号 设备名称 声级值 1 挖掘机 82 3 铲运机 85 2 推土机 76 4 钻孔机 85 5.固体废物 施工期固废主要为废弃土石方及施工人员产生的少量生活垃圾。本项目施工垃圾主要为施工人员生活垃圾，施工人员垃圾产生量按0.5kg/人•d，共30人计算，施工期总长7个月，施工期共产生生活垃圾3.15t，分类收集后交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 本项目建设具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，本项目通过本项目通过对清水河采取边坡修护，岸坡生态修复等治理措施，以点带面，持续修复生态环境，对清水河进行综合治理，保障黄河流域生态保护和高质量发展的需要，绿化环境，推进生态宜居、美丽乡村建设。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吴忠市同心县，新建姚家岗子1#～姚家岗子2#护岸长度1000m，南阳村1#～南阳村2#护岸长度949m，根据现场踏勘，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区，清水河为黄河重要的一级支流，对清水河进行综合治理，是黄河流域生态保护和高质量发展的需要，本项目为现有清水河沟道边坡防护治理工程。本项目选址唯一且不可改变。 综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 项目规模及工艺：项目永久占地面积为71.26亩，临时占地面积为22.53亩，通过严格控制工程的占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，可有效减少对清水河两侧生态的影响；护岸顶部宽度为4m，护岸工程主要由护坡、基础和护脚三部分组成，护坡用0.4m厚格宾石笼砌筑，迎水侧边坡均采用1:2.0，背水侧回填边坡1:2.0，岸坡采用壤土进行填筑。为防止洪水将坝体内壤土带出，在护坡石笼与土体之间设针刺短丝无纺土工布反滤层，土工布规格为250g/m²。护坡下部为格宾基础，基础尺寸1.5*1.0m，基础外部设格宾护脚，护脚宽度、深度根据局部冲刷深度确定，宽度3.5m。总高1.0m，分两层摆放，上层为格宾石笼，下层为格栅石笼，上下错台，下层宽度比上层宽出0.5m，层高0.5m。高边坡护理及沟道疏浚采用多级台阶治理及生态补值。道路采用泥结石路面。生态补值以规模化种植为主，沿高边坡顶部补植山桃，中部补植四季玫瑰，下部补植黄刺玫。植物选择尽可能选择观赏需求以及水源地涵养林建设的生态功能。采用定位放线、挖种植穴、栽植、灌溉工艺对生态进行恢复。 项目实施区域：清水河永安路大桥至新区污水处理厂段。 项目施工时段：项目施工过程分为四个时段：即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期，施工总工期不包括工程筹建期。施工总工期7个月。项目预计施工期2023年10月至2024年5月，工期7个月。 责任主体：施工期施工生态环境措施由施工部门承担。 实施保障及实施效果：施工期间设置施工监理，监督施工期环保措施落实情况，施工结束后对施工期进行验收。 1.1生态环境保护措施可行性分析 为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： 1、施工占地保护措施 本项目总占地面积为93.79亩，占用土地类型水浇地、天然草地、园地、河滩地。其中永久占地面积为71.26亩，临时占地面积为22.53亩。 通过严格控制工程的占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围；施工期间，根据实际情况，对施工布置进行进一步优化，对施工方法进一步优化，最大程度减少施工占地。 2、植被保护措施 （1）减缓措施 ①对施工临时用地区进行复垦，尽量做到土地复垦与生产建设同步施工，努力实现“边建设、边复垦”。另外，施工开挖采取分层堆存方式，将表层腐殖土剥离后单独堆存，并覆盖苫布，避免流失，施工结束后把施工前剥离的表层熟土回填至临时占地区进行复垦，复耕或选择当地适宜植物如及时恢复绿化。 ②做好施工组织 临时占地利用现有场地，施工便道利用已有的地方道路，减少了临时占地对植被的破坏。堆料场布设在永久用地范围内，以减少植被破坏，生物量损失；其它临时用地范围在工程施工结束后采取平整、绿化等恢复措施，减少施工期对植被的影响。 ③优化工程施工时序 保护施工区域农业植被和果木林等。建议在评价区内的耕地集中分布区施工时，合理安排施工时间，在农作物和果实成熟收获后再开工建设。 ④划定施工活动范围 由于本工程为线性工程，沿线耕地较多，建议施工前应划定施工活动范围在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采乱伐等。 ⑤加强施工管理 施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境；施工便道利用已有的地方道路，尽可能不破坏原有地形、地貌；如遇无法避免的也应尽量减少施工作业带对耕地及草地的占用，大型机械尽量避免占用耕地及草地。 ⑥保护好占地区的熟土 为防止施工占地区表层土的损耗，应对占地区耕地、草地等部分的表层土予以收集保存，工程施工前应将表层土与下层土分开，要求将施工开挖地表面30cm厚的表层土剥离，进行留存用于今后的回填，以恢复土壤理化性质。施工场地应设置表土堆存场，待施工结束后用于施工场地平整，进行绿化。临时表土堆存场应采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。 ⑦加强宣传教育 施工前组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，避免随意占用清水河，破坏保护野生植物。 （2）补偿措施 本项目占地补偿标准按宁夏回族自治区人民政府《关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》（宁政规发【2020】8号）文件相关规定，项目区所在片区耕地按24900元/亩，征收有林地按所在区片耕地补偿标准70%执行，征收天然牧草地、灌木林地按4150元/亩。 本项目新增占地面积为71.26亩，其中占用水浇地3.84亩，天然草地14.3亩，园地4.02亩，河滩地49.10亩。项目新增用地征地由当地政府负责实施，并对征地进行补偿，征地补偿费由政府出资，共计75.94万元。 （3）管理措施 ①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境；施工便道及大型机械应尽量避开耕地及草地，尽可能不破坏原有地形、地貌和草地。 ②建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地区进行监测；运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。 3、动物保护措施 （1）避让与减缓措施 ①划定施工范围 在各施工区、生态敏感区附近设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，施工活动不得超越征地范围。禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。以最大限度减缓对野生动物正常栖息的影响。 ②优化施工时段 优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对野生动物的影响。当施工活动可能对野生动物迁徙、交配等产生影响时，应临时停止施工。 ③加强宣传教育 在施工前组织施工人员学习野生动物保护知识，严禁施工人员非法猎捕野生动物。在施工中遇到的幼兽、幼鸟及鸟蛋等，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理。 （3）管理措施 ①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程严格按照划定的施工范围进行施工，尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 ②加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。 ③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。 ④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。 4、水生生态环境保护措施 本项目不涉及沟道取水，仅为护岸建设，施工期设置在枯水期，因此不会工程建设不会对清水河水生生态造成不利影响。 5、施工避让措施 施工时应注意减少施工扰动面积（包括施工作业带宽度、施工道路长度和宽度），严格控制施工范围。施工时，应划出施工界限，并按照该界限在施工场地周围和施工便道两侧设置临时界标和挡墙等，确保工作人员不会越界施工。 6、施工管理措施 (1)加强宣传教育，增强施工人员生态保护意识。施工人员进驻前应召开环保宣传教育集会，宣讲国家有关环境保护的法律法规等，加强宣教工作。 (2)施工单位应该合理选择施工时间，避开鸟类等动物活动的高峰时段，比如早晨和黄昏是鸟类活动、繁殖和觅食的高峰时段，因此在早晨和黄昏减少施工作业。 (3)严格控制施工范围，严禁乱铲乱踏周围植被，所有施工车辆必须在限定临时道路上行驶，严禁开辟新路乱碾乱压，以免对原有地表自然状态的进一步破坏，最大限度地减少对土壤和植被的扰动。 (4)施工期要加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响；施工弃土应及时覆盖或清运；避免暴雨时进行挖方和填方施工，雨天必须在弃土表面放置覆盖物，以减少水土流失。 (5)施工固体废物和生活垃圾应集中收集，能够回收的回收利用，现场应当设置废物收集桶及时清理。施工完毕后，及时清理各类施工废弃物，并按照水土保持方案恢复地貌。 (6)施工过程中所破坏植被，需向有关部门报备，征得同意后方可进行前期及施工工作，对其破坏区域的植被，采取恢复为主，补偿为辅的方法，在原有占用位置施工期后进行恢复，若实在无法恢复，占用多少补偿多少，在其他所需位置进行补偿，减少工程对水源地的影响。 (7)优化施工方案，尽量缩短施工期，以便缩短土壤暴露时间，从而减缓环境影响。 因此，项目施工时要加强管理并对施工人员进行环保宣传教育，严格界定施工范围和控制施工界面，施工结束后需及时对临时占地进行生态恢复，本项目对生态环境影响较小。 1.2生态修复方案 本项目用地为水浇地、天然草地、园地等，在施工结束后，项目区需对临时占地范围内的占地及护岸边坡进行生态修复，以达到与周边生态系统一致，并提高项目所在区域景观观景水平。 1、生态人工恢复 采取人工干预的手段进行生态恢复。生态人工恢复主要工序为：土地平整→农植被种植→植被养护。本项目在进行土地恢复后，项目临时施工场地占地将恢复至原有生态系统一致，护岸边坡营造新的生态景观。 2、跟踪管理 复垦工程结束后，土地复垦义务责任人对有植物的区域实施浇水、除虫等措施，保证复垦植被的成活率。 3、施工管理：施工中严格参照HSE管理，控制人员、车辆按照预定线路行动，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。加强动土作业管理及巡查。提高项目施工效率，缩短施工工期。 4、具体生态恢复措施如下： 施工期临时堆土设计纤维网苫盖防护，防治风蚀，底部采用袋装土方进行压盖，堆高不大于3m，堆土边坡比1:1.5，采用纤维网对裸露面进行苫盖措施，周边就地采用砖块进行固定，纤维网苫盖面积为600m2；施工期间对施工临时道路进行洒水措施，防止尘土飞扬。洒水量以满足施工现场表面含水率大于3%为宜；项目施工完毕后，项目临时占地需进行生态恢复，清理地表的各种建筑垃圾以及撒落在土壤里的石块。施工结束后对河道岸坡进行生态恢复，以栽植树和撒播草籽为主，总面积22.53亩。 本项目建成后进行生态恢复，对项目占地面积进行补植，以规模化种植为主，沿高边坡顶部补植山桃，中部补植四季玫瑰，下部补植黄刺玫。植物选择尽可能选择观赏需求以及水源地涵养林建设的生态功能。高边坡植草2.81万m2（42.1亩），种植以乡土植物为主，以花灌木为主，主要有：黄刺玫、四季玫瑰。本次共补植山桃10484株（D：4.1-5cm），要求有一定冠型，带土球，株行距2.5*1.5；补植四季玫瑰67500墩（6-8分支，9墩/m2）；补植黄刺玫6000墩（12-15分支，H≥0.8m，φ≥1.0m），要求全冠且带土球，行距1.0*1.0。 5、生态补值方案： ①定位放线 根据施工图和已知的坐标，依据现场地形、地物进行放线，以石灰或定植桩确定种植点，以保证苗木栽植位置准确、整齐、使种植效果明显。 ②挖种植穴 此次苗木种植穴全部采用圆形种植穴，种植穴具体规格要求依据苗木品种及规格要求进行挖深，挖种植穴应垂直下挖，穴壁要平滑，上下口径大小要保持一致。 ③栽植 在种植时，先在坑底填约150mm厚的表土，同时要掺中腐熟的有机肥料作为底肥，注意要在底肥上覆盖一层土，不至于直接接触苗木根系而损伤根系。禁忌使用耕作层以下的深层生土（阴土）。苗木栽植前先对苗木进行自检，然后报请监理工程师进行抽检，不合格苗木不允许进场。 苗木栽植前2天，对比较干旱的树穴先灌穴，待水全部渗下去后方可栽植，同时为提高成活率，可使用一定浓度的ABT生根粉以促进新根的萌发。注意先把土球上的包扎物打开，再将稀释后的溶液喷施或浇灌根部，并适量施用植保粉。 栽前对苗木进行修剪，修剪的原则是灌木保持其自然树形，短截时保持树冠内高外低，疏枝应保持外密内疏。栽后24小时内必须及时浇上第一遍透水，第二遍水要连续进行，第三遍水在第二遍水5—10天后进行。灌水量要充足（注意第一次浇水后将树穴下陷部位及时回填种植土并捣实）。浇完第三次透水后，进行苗木的扶直整理工作，要对苗木支撑进行修整和修改，之后根据树种性质分别确定浇水时间。待第三遍水渗下后及时进行中耕扶植或封穴，并在树干周围堆成30cm高的土堆，以保持土壤中的水分和防止风吹树干造成空隙而影响成活，中耕封穴的同时，应将土填实并将树木扶直。 ④修剪 栽植后，需要进行适当修剪并应保持原树冠形态，剪除部分侧枝、断枝、枯枝、保留的侧枝应进行短截，可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。 6、灌溉工程 1）灌溉方式 根据绿化区域的灌溉条件现状，高边坡灌溉方式采用水车就近拉水灌溉。 2）管网布置 灌溉干管沿高边坡顶部布置，干管总长度1000m；支管垂直干管布置，相邻支管间距80m， 共布设支管13条，支管总长375m；毛管垂直支管布置（平行干管），间距与乔木（灌木）行距相同，共布置毛管22.0km。 干管采用地埋敷设，管材采用PE管，管径为Φ110，压力等级0.6MPa；支管采用地面敷设，布设间距80m，管材采用PE管，管径为Φ40，压力等级0.6MPa；毛管选用外径Φ16PE滴灌管（盲管），按照作物株距安装同等数量管上式滴头，每个滴头流量均为q=2.0L/h。 地下管管沟设计底宽0.6m，上开口宽度0.8m，管沟深度1.2m。管沟底在铺设前先对沟底进行压实，要求压实度不小于0.92，之后进行管道安装。管道安装打压验收后，方可进行断面土方回填，要求管顶0.5m以下压实度不小于0.90，其余部分的回填土压实度不小于0.85。 干管接入现有护岸边坡护理管线，本次建设不设置泵房等配套设施，仅为敷设管线。 7、生态恢复施工质量要求 水土保持各项防治措施实施必须符合方案的总体布局，各项工程施工要严格按方案提出的设计标准和要求执行，使用材料要符合质量要求，严格控制施工时序，按方案拟定的施工方法在拟定的工期内完成施工任务。 8、生态恢复施工安排及施工进度 根据水土保持法律中的“三同时”的规定，水土保持方案应与主体工程同步实施，但在实际生产建设过程中，由于主体工程的进度安排和水土流失产生的特点，水土保持方案的工程措施应与主体工程同步完成，植物措施在主体工程完工后一年内全部完成，分期实施、分期验收。 根据防治水土流失的轻重缓急，建设项目的进度安排，灵活配置水土保持措施，以尽早发挥水土保持措施的作用。水土保持方案的实施进度为：土方开挖、土方填筑等的工程措施与主体工程施工同步进行；植物工程略微滞后于主体工程。 9、生态恢复监测方案 （1）监测时段及频次 根据项目建设新增水土流失的特点和水土保持措施实施情况，对基本建设期产生的水土流失量、自然恢复期水土流失量和水土保持设施产生的效益进行监测。施工期监测时间为0.5年，自然恢复期监测时间为主体工程运行后1年。监测频率为施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，待工程结束后监测1次。自然恢复期监测时间为10月下旬监测1次。具体的监测时间可根据各施工区域的施工进度适当调整。 （2）监测方法和监测点布设 采用地面观测和调查监测的方法。在防治责任范围内，水土流失影响较小的地区，可进行调查监测；水土流失影响较大的地段，应进行地面观测。 ①地面定位监测 根据工程施工特点、气候条件和土石方填筑量等，在弃渣场和土料场周边建立水土流失地面监测点。在监测区内选择典型区域作为监测样方，在样方面上设置标尺或有标记的木桩，于施工期内的施工前、后及施工期内的春、秋季节各监测1次；自然恢复期内的10月下旬监测1次。主要监测施工期、林草恢复期的水土流失量。可在周边地区选择相同地貌区设置监测对照。 ②调查监测 水土流失调查监测主要是对大范围的水土流失形式、水土流失灾害、水土保持设计中林草成活情况及其他水土保持设施的效益进行监测。调查监测法可分普查调查、典型调查与抽样调查。 A植被覆盖率：采用测定典型样方的方法进行监测。草本植物样方为1m×1m，灌木样方为5m×5m，乔木样方为20m×20m，每一样方重复3次，记录林草生长情况、成活率、植被恢复情况及植被覆盖率。 B防护措施效果及稳定性监测：按《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T1577-1995）规定，采取巡视、实地定点量测和调查相结合的方法，对扰动土地面积及利用情况、减少水土流失量、水土流失面积治理情况、拦渣率、林草措施覆盖度等效益进行调查监测。 C植被状况监测：在水保方案实施后每年春季、秋季各监测一次。主要监测项目包括植物种类、植被类型、林草生长量、林草植被覆盖度、郁闭度、林下枯枝落叶层等。 （3）监测点布设 根据水土保持监测范围、内容，结合项目功能分区，拟定1个定位监测点位。即导洪堤工程区。 10、水土保持估算 本项目水土保持投资49.47万元，其中工程措施12.78万元，植物措施投资25.65元，临时工程投资0.77万元，独立费用9.09万元，基本预备费1.18万元。 工程措施主要用于施工区、临时占地、弃土场洒水车洒水降尘，弃土场纤维网苫盖；植物措施主要用于施工区沟道边坡播撒草籽、人工生态恢复；独立费用主要为建设管理费用，水土保持监理费用，水土保持方案编制费用、检测费及验收费等。 1.3生态环境监测要求 根据本项目特点，为防止本项目对周边环境造成的影响，对本项目施工结束后项目区生态监测要求见下表： 表21 本项目生态环境监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准或要求 项目区及周边 植被 1次 与周边生态植被的对比，临时占地植被恢复与周边原始植被相符，护岸形成新的生态景观 2、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。 根据自治区住建厅，宁(建)发【2017】17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》及《吴忠市人民政府办公室关于印发<吴忠市扬尘污染治理工作方案>的通知》(吴政办发〔2017〕26号，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡(墙)要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ⑶土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑷施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。 ⑸现场主要道路必须进行硬化，防止起尘。施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用。 ⑹运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑺项目完工后应及时清理和平整场地，按要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 ⑻建（构）筑物的拆除单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡，在拆除过程中，应当采取湿式作业等有效防尘措施。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。 （9）建筑工地全面落实“六个100%”的扬尘防控措施：①100％标准围挡。②裸露黄土100％覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行酒水、防止扬尘产生。③施工道路100％硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据项目规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干浄无扬尘。④渣士运输车辆100％密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或造土漏撒。⑤施工现场出入车辆100％冲洗清洁。新建项目工地必须严格按照《图例》标准在出入口设置车辆冲洗台；有条件的在建项目工地出入口冲洗合参照《图例》进行完善。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。⑥建筑物拆除100％湿法作业。对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压酒水或喷淋描施，抑制扬尘污染。 综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3、废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工区不设置施工生活区，施工期产生的废水主要为施工废水及生活污水。 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： ⑴项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路及周边环境； ⑵施工时产生的废水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、生产废水经沉沙池沉淀后回用到场地洒水降尘。施工人员生活污水主要为 洗漱废水，水质简单，直接用于施工场地洒水降尘。 ⑶禁止在清水河河道及河岸排放施工废水。 本项目所在区域主要以农业生态环境为主，植被类型主要为荒漠草原植被，以猫头刺、芨芨草和冰草等常见物种为主，植被群落结构简单，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少；项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物，无大型野生动物及国家重点保护及关注物种。由于受影响动物具较强的适应性，能够迁移至其它区域生存，因此项目建设对区内动物及其栖息地仅有局部和短时影响，不会造成较显著的长期不利影响。本项目新增永久占地71.26亩，项目建成后进行生态恢复，对项目占地面积进行补植，高边坡植草2.81万m2（42.1亩），种植以乡土植物为主，以花灌木为主，主要有：黄刺玫、四季玫瑰。本项目建设不会对地表水产生影响。 综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。 4、噪声 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高； ⑵合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；禁止夜间施工；工艺要求的夜间施工必须报请环境保护管理部门同意； ⑶施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，管道装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑸设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 5、固体废物 施工期固废主要为废弃土石方及施工人员产生的少量生活垃圾。 在施工建设期间，将会产生一定量的土石方，土石方如不及时清理，长期堆放会对周围的水环境和大气环境造成影响，主要影响施工场地及场地周围的环境景观质量，所以在整理场地和施工建设期间，应采取以下防治措施： ⑴施工现场设置生活垃圾箱，固定地点堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点； ⑵地基处理产生的挖方全部回填，禁止随意堆放； ⑶施工期生活垃圾，应分类堆放、分别处置，严禁乱堆乱倒。 ⑷禁止在清水河河道及河岸堆放固废，严禁将固废倒入清水河。 通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。 7、清水河保护措施 本项目涉及水系为清水河，本项目不涉及清水河取水，仅为清水河护岸治理，针对清水河保护采取以下措施： （1）建设方案优化措施 ①优化施工组织方案，按照《建设项目环境保护设计规定》和项目所在地区域特点，优化施工组织方案设计，制定和完善环境保护措施，降低施工对清水河生物多样性的影响。合理布局施工场地，场地建设应尽可能减少占地规模，尽量使用废弃土地和难利用地，远离清水河，最大限度降低对清水河生态的破坏。科学安排施工时间，施工时间应尽量避开鱼类等野生动物繁殖、育幼期和集中觅食活动时间（如凌晨、黄昏）。若无法避开，施工期间应加强管理、注意监视，采取有效措施最大限度的减轻工程施工对野生动物的干扰。禁止在清水河内设置取土场、弃渣场、预制场和施工生活区。 ②加强施工管理，加强监督检查。严格限定施工活动范围，严禁乱堆乱放，严禁乱弃乱排，禁止向清水河倾倒施工废水，杜绝野蛮施工，规范作业、安全生产、文明施工。 （2）环境保护措施 ①加强建设期宣传教育工作，健全规章制度，落实保护责任。 ②加强“三废”防治与处理，对施工过程产生的弃渣、建筑垃圾、废料、废污水等应统一收集，禁止向清水河倾倒施工废水及固废，防止对清水河生态环境造成污染。 ③加强对施工、工程维护人员的环保教育，严禁捕猎鱼类。定期对工程沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭破坏的设施，监测和记录这些措施和设施在减缓对野生动物影响方面的作用，并进行动态调整与更新。 （3）生态管理与监理 ①生态管理 根据国家环境保护管理相关规定，工程建设与管理机构应设置专门的生态保护机构，安排专业生态保护和管理人员，对施工标段的生态保护工作进行管理。 ②生态监理 监理内容包括野生动物保护、植物与植被保护等生态保护工作的所有方面。 根据相关要求，将工程环境监理工作纳入主体工程监理体系。本项目生态监理的工作内容主要是生态保护措施与工程的监理。措施监理主要是指为落实生态保护，生态工程监理包括各项生态补偿生态修复工程措施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为现有沟道边坡修护项目，本项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 本项目通过对清水河采取边坡修护，岸坡生态修复等治理措施，以点带面，持续修复生态环境，对清水河进行综合治理，保障黄河流域生态保护和高质量发展的需要，绿化环境，推进生态宜居、美丽乡村建设，项目环境正效应明显。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资1902.52万元，项目环保投资539.41万元，占总投资的28.35%。环保投资主要用于施工期污染治理、临时占地恢复绿化及营运期绿化，项目环保投资具体见下表。 表20 本项目环保投资一览表 类别 环保设施名称 投资（万元） 施工期 扬尘治理 施工场地全面落实六个100%的扬尘控制措施，①100％标准围挡。②裸露黄土100％覆盖。③施工道路100％硬化。④渣士运输车辆100％密闭拉运。⑤施工现场出入车辆100％冲洗清洁。⑥建筑物拆除100％湿法作业 10 运输车辆尾气 严格控制运输时间段及运输路线 1 噪声防治 施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期，选择低噪设备，对噪声较大设备采取隔声；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工 5 固体废弃物处置 项目挖方部分回填，弃土运送至政府指定的弃土场；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置 30 废水 施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工过程及施工场地洒水降尘；施工区设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运至周边农田 8 生态环境保护及水土流失治理 施工过程应注意开挖土方的堆放和及时回填，尽量避免雨天施工。水池施工与外界隔离，采用围栏围挡，施工作业在围护隔栏内进行；对施工临时占地及时恢复、绿化 300 其他 施工环境监理；安排专人对施工过程中的环境保护措施进行监督管理 10 水土保持 水土保持投资 49.47 生态补偿 占用耕地、草地生态补偿 75.94 绿化 高边坡防护绿化 50 合计 539.41 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、堆料场等临时占地面积；施工后弃土场平整，种草；项目区及临时占地进行播撒草籽 | 临时占地100%恢复 | / | / |
| 水生生态 | 施工期禁止捕鱼，严格限制施工作业区域，禁止占用清水河，加强施工期生态管理 | / | / | / |
| 地表水环境 | 项目不涉及沟道取水，施工期设置在枯水期进行，严格限制施工作业区域，禁止占用清水河，加强施工期生态管理 | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 固体废物 | 土方全部回填；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

# 七、结论

项目建设符合国家相关产业政策和地方“三线一单”环境管理要求，本项目施工过程中污染物经过相应的治理措施治理后，对周边环境影响较小；项目建设具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，本项目通过本项目通过对清水河采取边坡修护，岸坡生态修复等治理措施，以点带面，持续修复生态环境，对清水河进行综合治理，保障黄河流域生态保护和高质量发展的需要，绿化环境，推进生态宜居、美丽乡村建设。在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、加强风险管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。